# 机动目标跟踪算法研究

### 论文摘要

目标跟踪在军事和民用领域,譬如空防和空中交通管制中,都有着广泛的应用,而随着现代航空航天技术的飞速发展,各种飞行器的航行速度和机动性能越来越高对目标跟踪也提出越来越高的要求。运动目标的机动会使跟踪系统的性能下降,由于机动出现的复杂性、随机性和多样性,对机动目标进行跟踪一直是一个具有挑战性的问题,不管在理论上和实践上都有较高的技术难度。因此,本论文在学习前人研究成果的基础上,着重研究了高机动目标的跟踪问题。本文首先对机动目标跟踪问题的发展历程进行了回顾,详细介绍了目标跟踪的理论知识:状态估计和卡尔曼滤波,并讨论了卡尔曼滤波所存在的问题。在此基础上,对相关的问题进行了研究,取得了以下成果:（1）针对卡尔曼滤波的运算量比较大,实时性不够好的缺点,在分析已有常增益滤波器的基础上,提出了一种新的常增益滤波器:α-β-γ-δ模型,并根据时常系统的状态估计协方差在一定条件下将收敛到一个稳态值这一性质,从理论上推导出了上述新模型中α、β、γ和δ的计算公式。并通过仿真实验验证了α-β-γ-δ模型在跟踪高机动目标时的有效性。（2）在针对α-β-γ-δ模型存在难于预先估计过程噪声标准偏差和单一滤波器只能跟踪特定运动方式目标的不足的基础上,从不同角度提出了四种不同的改进算法:基于统计检测的自适应α-β-γ-δ滤波算法、基于缩放因子的自适应α-β-γ-δ滤波算法、常增益组合滤波算法、多级组合α-β-γ-δ滤波算法,并分别做了仿真实验,研究了它们的跟踪性能,证实了四种改进算法均能很好的解决α-β-γ-δ模型存在的不足。（3）选取了其中一种改进算法与现有的其它几种主要算法做了仿真对比,结果表明改进算法具有较好的跟踪性能,在跟踪精度与实时性之间取得了一个比较好的平衡。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 机动目标跟踪概述

- 1.2 研究现状及现存问题

- 1.3 应用前景

- 1.4 本文的内容结构

- 第二章 状态估计与卡尔曼滤波

- 2.1 参数估计基本理论

- 2.1.1 四种基本估计方法

- 2.1.2 估计性质

- 2.2 静态情况下的参数估计

- 2.2.1 最小二乘估计

- 2.2.2 最小均方误差估计

- 2.3 卡尔曼滤波

- 2.3.1 系统模型

- 2.3.2 滤波模型

- 2.3.3 稳态卡尔曼滤波

- 2.3.4 卡尔曼滤波存在的问题

- 第三章 常增益滤波器

- 3.1 Α-Β滤波器

- 3.2 Α-Β-Γ滤波器

- 3.3 Α-Β-Γ-Δ滤波器

- 3.4 Α-Β-Γ-Δ算法仿真结果及分析

- 第四章 自适应和组合常增益滤波算法

- 4.1 基于统计检测的自适应Α-Β-Γ-Δ滤波算法

- 4.1.1 算法介绍

- 4.1.2 算法仿真结果及分析

- 4.2 基于缩放因子的自适应Α-Β-Γ-Δ滤波算法

- 4.2.1 算法介绍

- 4.2.2 算法仿真结果及分析

- 4.3 常增益组合滤波算法

- 4.3.1 算法介绍

- 4.3.2 算法仿真结果及分析

- 4.4 多级组合Α-Β-Γ-Δ滤波算法

- 4.4.1 算法介绍

- 4.4.2 算法仿真结果及分析

- 4.5 四种算法的对比总结

- 第五章 机动目标跟踪算法的性能比较

- 5.1 仿真环境与参数设计

- 5.2 新算法与当前统计模型算法的比较

- 5.2.1 当前统计模型简介

- 5.2.2 仿真结果

- 5.3 新算法与交互式多模型算法的比较

- 5.3.1 交互式多模型（IMM）简介

- 5.3.2 仿真结果

- 5.4 新算法与JERK 模型算法的比较

- 5.4.1 Jerk 模型简介

- 5.4.2 仿真结果

- 5.5 算法对比结果总结及分析

- 第六章 结束语

- 6.1 论文总结

- 6.2 论文中可以改进的地方

- 6.3 未来的研究方向及发展趋势

- 致谢

- 参考文献

- 附录：攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].一种基于深度学习的机动目标态势快速判断方法[J]. 舰船电子工程 2020(05)

- [2].区域机动目标普查监视小卫星组网设计与仿真[J]. 中国空间科学技术 2018(04)

- [3].一种用于“蛇形”机动目标的跟踪方法研究[J]. 应用光学 2009(01)

- [4].基于最小二乘拟合的机动目标运动补偿算法[J]. 现代雷达 2009(01)

- [5].基于约束条件的海上机动目标位置长期预测模型[J]. 指挥控制与仿真 2008(04)

- [6].光电平台机动目标移动速度的自动估计研究[J]. 激光杂志 2018(09)

- [7].机动目标的跟踪与反跟踪[J]. 工业控制计算机 2015(05)

- [8].卫星搜索海上机动目标最优搜索效能分析[J]. 计算机与数字工程 2012(08)

- [9].新的“S-蛇形”机动目标模型及跟踪方法研究[J]. 电光与控制 2012(09)

- [10].空中机动目标航路的仿真研究[J]. 机械管理开发 2011(05)

- [11].一种快速的同时多机动目标参数估计方法[J]. 雷达科学与技术 2019(01)

- [12].无人机多机动目标自主探测与跟踪[J]. 控制理论与应用 2015(11)

- [13].拦截大机动目标导弹制导优化设计[J]. 计算机仿真 2016(06)

- [14].基于卡尔曼滤波的机动目标外推预测的研究[J]. 现代电子技术 2012(11)

- [15].高机动目标自适应多模交互跟踪算法[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [16].攻击大机动目标的变结构末制导律设计[J]. 计算机仿真 2011(10)

- [17].融合常规运动目标和突然机动目标的图像跟踪系统[J]. 系统工程与电子技术 2019(08)

- [18].雷达系统高机动目标检测的能量积累方法研究[J]. 高技术通讯 2015(Z1)

- [19].一种多机动目标协同跟踪的博弈论算法[J]. 西安电子科技大学学报 2012(06)

- [20].基于本体论的战场机动目标表述方法[J]. 指挥控制与仿真 2011(05)

- [21].高频雷达机动目标的时频图像处理方法研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2009(02)

- [22].一种改进的高频雷达机动目标检测方法[J]. 中国电子科学研究院学报 2008(06)

- [23].基于连通图的高速高机动目标变结构多模型算法[J]. 应用科学学报 2013(05)

- [24].一种攻击海面小型机动目标的高精度导引律[J]. 飞行力学 2013(05)

- [25].一种移动机器人跟踪机动目标的方法[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [26].改进的通道补偿法检测高频雷达机动目标[J]. 系统工程与电子技术 2009(04)

- [27].雷达高机动目标长时间混合积累快速算法[J]. 信号处理 2015(12)

- [28].弹着时间可控的机动目标多弹协同制导律[J]. 指挥控制与仿真 2010(01)

- [29].基于曲线拟合的机动目标轨迹预测算法研究[J]. 信息化研究 2018(06)

- [30].一种机动目标动态规划检测前跟踪算法[J]. 火控雷达技术 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/acd76133283aa1ab33fd4fa0.html