# 铁盐—生石灰对砷污染土壤固定/稳定化处理技术研究

### 论文摘要

砷是自然界分布广泛的元素,其化合物在合金、染料、农药、防腐剂等的生产中得到广泛应用。伴随着砷工业的发展,含砷化学品泄露、火灾、爆炸等引发的重大环境污染事故时有发生。由于含砷化合物都是毒性物质,当污染事故发生后,必须采取紧急措施对污染场地进行控制和修复。本文以砷污染土壤作为修复对象,所用土壤有两大类:一类是采自北京海淀区并经人工添加亚砷酸钠配置而成的含砷土壤（简称HD）,一类是采自原沈阳冶炼厂污染场地土壤（简称SY,含3种土壤SY-1、SY-4和SY-5）,主要选用硫酸亚铁、三氯化铁和聚合硫酸铁（PFS）3种铁盐作为砷的固定/稳定化剂对污染土壤进行处理,并同时从固定/稳定化率和浸出液砷含量两个方面对3种物质的效果进行探讨。通过试验得出以下结论:（1）随着Fe/As摩尔比的升高,砷的固定/稳定化效果逐渐变好。对于不同强度的含砷土壤HD,FeSO4·7H2O、FeCl3·6H2O和PFS分别以Fe/As摩尔比最小值6、3和125投加时,就能保证砷的固定稳定化率大于90%和浸出液砷含量低于5mg/L。（2）pH分别为6.92和4.19的土壤SY-1和SY-5用生石灰将其pH分别调节至11.14和9.07后,FeSO4·7H2O和FeCl3·6H2O以Fe/As比6和3投加后,其对砷的固定/稳定化率可达到91.11%和99.47%,同时浸出液砷含量降至3.17 mg/L和1.06mg/L。（3）对HD和经过生石灰调节的SY-1和SY-5,以FeSO4·7H2O和FeCl3·6H2O作为固定/稳定化剂时,稳定1天后,砷的固定/稳定化率都在99%以上,且浸出液砷含量在1mg/L以下。PFS由于具有较强的吸湿性,在液固比较低的土壤环境中与砷的反应较慢,一般要用25天的时间稳定的Fe-As化合物逐渐形成。对于SY-1,投加PFS稳定5天后效果最好,但此时砷的固定/稳定化率也仅达到88.66%,浸出液砷含量仍高达8.06mg/L。（4）对于SY,由于其竞争性离子SO42-、PO43-、Zn2+和Ca2+的含量较高,再加上Cd、Pb、Hg、Cu等多种重金属的交叉干扰,使得3种固定/稳定化剂的作用效果较差。尤其是SY-4,效果最好的FeCl3·6H2O对砷的固定/稳定化率也仅为40.39%,浸出液中的砷高达58.72mg/L,因此要考虑固定/稳定化剂复配的问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 砷污染的危害

- 1.2.1 砷对植物的影响

- 1.2.2 砷对土壤生物的影响

- 1.2.3 砷对人体的影响

- 1.3 砷在土壤中的存在形态与迁移转化

- 1.3.1 土壤中砷的存在形态

- 1.3.2 土壤中砷的迁移转化规律

- 1.3.3 砷迁移转化的影响因素

- 1.4 砷固定/稳定化剂研究进展

- 1.4.1 含铁物质

- 1.4.2 铝氧化物

- 1.4.3 锰氧化物

- 1.4.4 有机质

- 1.4.5 碱性物质

- 1.4.6 粘土矿物

- 1.4.7 砷硫化物

- 1.5 砷固定/稳定化的影响因素

- 1.5.1 pH

- 1.5.2 Eh

- 1.5.3 固定/稳定化剂的用量

- 1.5.4 竞争性离子的存在

- 1.6 研究内容及目标

- 1.6.1 研究内容

- 1.6.2 研究目标

- 第2章 试验材料和方法

- 2.1 供试材料

- 2.1.1 供试土壤

- 2.1.2 供试试剂

- 2.1.3 实验仪器

- 2.2 研究方法

- 2.2.1 技术路线

- 2.2.2 研究方法

- 2.2.3 砷标准曲线的绘制

- 第3章 砷污染土壤固定/稳定化处理试验研究

- 3.1 固定/稳定化剂的筛选

- 3.2 硫酸亚铁固定/稳定化砷的条件研究

- 3.2.1 Fe/As 摩尔比

- 3.2.2 土壤pH

- 3.2.3 污染强度

- 3.2.4 反应时间间隔

- 3.2.5 竞争性离子

- 3.3 三氯化铁固定/稳定化砷的条件研究

- 3.3.1 Fe/As 摩尔比

- 3.3.2 土壤pH

- 3.3.3 污染强度

- 3.3.4 反应时间间隔

- 3.3.5 竞争性离子

- 3.4 PFS 固定/稳定化砷的的条件研究

- 3.4.1 Fe/As 摩尔比

- 3.4.2 土壤pH

- 3.4.3 污染强度

- 3.4.4 反应时间间隔

- 3.5 本章小结

- 第4章 原沈阳冶炼厂污染场地土壤固定/稳定化处理试验研究

- 4.1 污染区状况简介

- 4.2 污染土壤的采集

- 4.3 试验目的和内容

- 4.3.1 试验目的

- 4.3.2 试验内容

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 pH 调节前的固定/稳定化试验

- 4.4.2 pH 调节后的固定/稳定化试验

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论和建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].我们该“重点保护”什么[J]. 决策导刊 2009(10)

- [2].国内外砷污染场地修复技术探讨研究[J]. 江西化工 2019(06)

- [3].砷污染土壤原位钝化材料修复效果及机制的研究进展[J]. 江苏农业科学 2019(22)

- [4].产嗜铁素砷抗性微生物在砷污染环境中的作用[J]. 生物工程学报 2020(03)

- [5].土壤砷污染研究及修复综述[J]. 环境保护与循环经济 2020(02)

- [6].铁系/石灰-水泥对砷污染土壤稳定化研究[J]. 环境科学与技术 2020(S1)

- [7].地下水砷污染形成机制及治理技术[J]. 广东化工 2018(17)

- [8].土壤砷污染风险调控技术及思路[J]. 山西化工 2017(01)

- [9].芦苇对砷污染土壤中砷的吸收特征研究[J]. 农学学报 2017(04)

- [10].国内外土壤砷污染及其修复技术现状与展望[J]. 环境工程技术学报 2016(01)

- [11].环境中砷污染治理的研究现状[J]. 价值工程 2014(20)

- [12].药用植物砷污染现状及其对生长和药效成分影响的研究进展[J]. 环境科学导刊 2015(02)

- [13].突发水体砷污染事件的原因及应急处理工艺[J]. 江西化工 2019(06)

- [14].柠檬酸、EDTA、皂素对砷污染土壤的修复效果研究[J]. 矿冶 2020(03)

- [15].地下水砷污染形成机制研究进展[J]. 低碳世界 2019(05)

- [16].柠檬酸在砷污染土壤萃取修复方面的应用[J]. 河南科技 2019(25)

- [17].新研究有助揭开水源砷污染之谜[J]. 中国食品学报 2018(09)

- [18].稻米砷污染控制技术研究进展[J]. 广东农业科学 2015(23)

- [19].含铁吸附、絮凝剂在水资源砷污染治理中的应用进展[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [20].化学萃取修复砷污染土壤的研究进展[J]. 土壤通报 2013(01)

- [21].土壤砷污染及其植物修复的研究进展与展望[J]. 地球与环境 2011(03)

- [22].土壤砷污染及其修复技术的研究进展[J]. 水土保持研究 2011(04)

- [23].食品中砷污染的危害及其防治[J]. 中国酿造 2008(20)

- [24].关于我国砷污染现状与治理砷建议[J]. 云南冶金 2019(03)

- [25].砷污染数年后对环境的影响调查[J]. 临床医药文献电子杂志 2017(80)

- [26].含铁介质用于修复砷污染土壤研究综述[J]. 中国土壤与肥料 2018(02)

- [27].畜禽饲料添加洛克沙胂诱发地下水中砷污染的研究进展[J]. 安徽农业科学 2013(11)

- [28].河流底泥砷污染状况及分布特征研究[J]. 中国环境监测 2010(01)

- [29].微生物对砷的作用机理及利用真菌修复砷污染土壤的可行性[J]. 应用生态学报 2010(12)

- [30].土壤砷污染研究综述[J]. 环境与发展 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ace1a03c7436ca7e04db96ff.html