# 单旋翼涵道风扇式无人直升机的钟摆控制技术研究

### 论文摘要

单旋翼涵道风扇式无人直升机全机采用了对称布局,其重量、惯量和气动特性等都保持对称,因此使得其在飞行过程中会产生类似钟摆的机体摆动,钟摆会严重影响飞行的稳定性和侦察的准确性等性能。本文通过直升机钟摆现象的机理分析、建模、控制方法设计和仿真,对单旋翼涵道风扇式无人直升机的钟摆控制技术进行了深刻的研究。研究对象是一种采用单旋翼涵道风扇式构形的新型无人直升机,针对这种无人直升机的结构特点和试飞实验数据,提出了钟摆现象的存在性问题。分析了单旋翼涵道风扇式无人直升机的构形特点及其产生钟摆现象的机理,根据其外特性抽象出了钟摆的数学模型。基于所建立的钟摆模型,设计了消除钟摆的控制律。并制作了钟摆的物理实验平台进行钟摆现象的复现和控制律的验证。深入探讨了单旋翼涵道风扇式无人直升机的动力学原理,结合其全量方程和线性化增量方程,推导出了其钟摆模态的数学表示。介绍了无人直升机的耦合条件和采用不变性原理设计的无人直升机的解耦控制规律,实现了其解耦条件下的姿态和位置控制,然后通过控制回路方式将物理模型中的消摆控制律合理地运用到单旋翼涵道风扇式无人直升机的控制系统中。最后研究了飞行控制系统中钟摆控制技术的实现问题,其包括钟摆现象出现的判断条件、钟摆控制退出的条件以及消摆控制律和姿态控制律的合理切换;并对于钟摆的一些非线性因素进行了简单的研究。数字仿真验证了所建立的钟摆模型的正确性,消摆控制律的有效性,以及钟摆控制和姿态控制的相容性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究单旋翼涵道风扇式无人直升机钟摆现象的背景和意义

- 1.2 钟摆模型及其控制方法的特点

- 1.3 本文的研究内容和方法

- 第二章 单旋翼涵道风扇式无人直升机及其钟摆现象

- 2.1 直升机的构形研究

- 2.2 单旋翼涵道风扇式无人直升机的动力学方程

- 2.2.1 坐标系

- 2.2.2 无人直升机的全量方程

- 2.2.2.1 全量方程组

- 2.2.2.2 力和力矩

- 2.2.3 无人直升机的线性微分方程

- 2.3 无人直升机悬停状态下的钟摆运动过程

- 2.4 总结

- 第三章 钟摆的机理及其控制

- 3.1 钟摆的描述

- 3.2 钟摆模型的建立

- 3.2.1 钟摆的结构

- 3.2.2 钟摆的数学模型

- 3.2.3 钟摆模型的线性化处理

- 3.3 钟摆模型的性能分析

- 3.4 钟摆的控制

- 3.5 钟摆物理模型的制造

- 第四章 无人直升机的钟摆控制策略及其仿真

- 4.1 单旋翼涵道风扇式无人直升机的钟摆模态分析

- 4.1.1 无人直升机的钟摆特性分析

- 4.1.2 无人直升机的姿态控制和悬停控制

- 4.1.3 悬停钟摆模态方程的建立

- 4.2 钟摆现象的控制设计

- 4.2.1 钟摆现象的控制需求和主要技术指标

- 4.2.2 消除摆动的控制特点和控制策略

- 4.2.2.1 控制特点

- 4.2.2.2 控制策略

- 4.2.3 钟摆控制

- 4.2.3.1 钟摆控制回路

- 4.2.3.2 控制参数整定及仿真

- 4.3 总结

- 第五章 无人直升机钟摆控制的实现

- 5.1 单旋翼涵道风扇式无人直升机进入钟摆状态的判断

- 5.2 钟摆控制退出的判断

- 5.3 钟摆现象全过程的数字仿真

- 5.4 钟摆控制的非线性因素

- 5.4.1 控制系统的饱和因素研究

- 5.4.2 饱和性引起的后果

- 5.4.3 抗饱和控制

- 5.5 总结

- 第六章 总结和展望

- 6.1 工作总结

- 6.2 进一步工作建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作

### 相关论文文献

- [1].一种轻型旋翼的结构设计及优化[J]. 科技风 2019(35)

- [2].四旋翼自悬停系统的设计与实现[J]. 中国仪器仪表 2019(12)

- [3].共轴双旋翼气动特性数值仿真研究[J]. 机械科学与技术 2020(02)

- [4].四旋翼飞行器自适应收缩反步控制[J]. 电光与控制 2020(01)

- [5].旋翼无人机在特种设备巡检技术中的设计与应用[J]. 机电一体化 2019(05)

- [6].基于反步法四旋翼自适应飞行控制器设计[J]. 舰船电子工程 2020(01)

- [7].基于开源飞控的四旋翼航拍飞行器的组装与调试[J]. 科技与创新 2020(03)

- [8].四旋翼飞行器飞行控制技术综述[J]. 航空兵器 2020(01)

- [9].旋翼无人机六自由度飞行测试系统设计与应用[J]. 计算机应用与软件 2020(03)

- [10].面向目标对峙跟踪的四旋翼协同编队控制方法[J]. 无人系统技术 2020(01)

- [11].纵列式直升机双旋翼气动特性分析[J]. 航空工程进展 2020(02)

- [12].螺旋桨滑流对自转旋翼气动特性影响分析[J]. 航空工程进展 2020(02)

- [13].变转速刚性旋翼振动载荷分析[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

- [14].电动多旋翼飞行器在农业领域中的应用研究[J]. 南方农机 2020(07)

- [15].无人机共轴双旋翼气动特性分析[J]. 山西电子技术 2020(02)

- [16].基于多旋翼无人机的500kV架空输电线路巡视技术[J]. 湖北电力 2019(06)

- [17].多旋翼飞行器涡环状态数值模拟[J]. 航空动力学报 2020(05)

- [18].多旋翼无人机在油田生产管理中的应用探索[J]. 化学工程与装备 2020(04)

- [19].基于干扰观测器的四旋翼飞行器反步控制研究[J]. 计算机仿真 2020(04)

- [20].四旋翼无人机地面站软件系统的设计与实现[J]. 计算机时代 2020(05)

- [21].旋翼无人机位姿控制与自主返航技术[J]. 设备管理与维修 2020(09)

- [22].一种旋翼无人机发射灭火装置设计研发[J]. 林业机械与木工设备 2020(07)

- [23].基于视觉图像的四旋翼无人机飞行控制研究[J]. 激光技术 2020(04)

- [24].多旋翼无人机自主巡检关键技术研究[J]. 机电信息 2020(18)

- [25].四旋翼无人机的应用与发展综述[J]. 广西农业机械化 2020(02)

- [26].微型四旋翼飞行器最佳旋翼间距布局研究[J]. 计算力学学报 2020(04)

- [27].共轴刚性旋翼桨尖间距建模与参数影响研究[J]. 动力学与控制学报 2020(04)

- [28].自旋三旋翼飞行器的概念设计研究[J]. 现代防御技术 2020(04)

- [29].基于虚拟场景自动构建的四旋翼仿真测试系统[J]. 传感器与微系统 2020(09)

- [30].智慧农业中基于视觉的简易四旋翼无人机设计[J]. 江苏科技信息 2020(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/acf67f290de680fac1a68833.html