# 内撑式车站深基坑开挖变形分析及支撑方案优化研究

### 论文摘要

地铁车站大都位于城市闹区，场地狭窄、周边环境复杂。需要对基坑开挖变形量进行严格的控制，要减小基坑的变形量必然需要增加工程造价，如何做到安全和经济的协调统一，是深基坑工程中的一个重要课题。本文通过现场监测、数值模拟和优化设计等手段对内撑式车站深基坑开挖变形及支撑方案优化进行了分析研究。主要工作包括以下几个方面：总结了内撑式方案的基坑工程研究成果，在此基础上，以郑州市黄河东路车站基坑为背景，对基坑开挖过程中的桩体水平位移、周边地表沉降和水平支撑体系内力的现场监测数据进行分析研究，提出了基坑各部分在开挖中的变形规律。为了全面地了解基坑在开挖过程中整体变形情况，通过有限元数值分析的方法对基坑的开挖过程进行了模拟，分析时将土体、围护桩和支撑体系看作一个整体，同时考虑支护结构和土体的相互作用，分析了在不同工况条件下基坑支护体系及周边土体的变形、内力变化情况，并将计算结果和实测数据进行对比分析，表明了支护形式对该工程的适用性。利用有限元数值模拟的方法分析了支撑安装位置、支撑水平间距、支撑预加应力三个参数变化对车站基坑开挖过程的影响。总结出各参数对基坑开挖的影响规律，并对车站基坑工程支撑体系原设计方案进行了分析和优化。通过与原设计方案的对比分析，得出优化后的设计方案在控制基坑变形和节省工程造价两个方面有较大改善。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 基坑工程研究现状及变形理论

- 1.2.1 有限元法在基坑工程中的应用现状

- 1.2.2 建筑基坑监测与预测预报研究现状

- 1.2.3 深基坑变形理论

- 1.3 内撑式支撑体系及特点

- 1.3.1 常用深基坑支护方法

- 1.3.2 内撑式深基坑支护结构

- 1.3.3 内撑式支护结构优缺点

- 1.3.4 内支撑需注意的主要问题

- 1.4 本文研究内容及研究思路

- 第二章 车站基坑工程实测研究

- 2.1 工程概况

- 2.1.1 工程简介

- 2.1.2 工程地质条件

- 2.1.3 基坑周边交通及建筑物情况

- 2.1.4 基坑围护体系设计方案

- 2.2 基坑施工进度安排及监测方案

- 2.2.1 施工进度安排

- 2.2.2 基坑监测方案

- 2.3 分析工况

- 2.4 实测数据分析

- 2.4.1 支护桩体深层水平位移监测

- 2.4.2 周边地表沉降监测

- 2.4.3 支撑内力监测

- 2.5 本章小结

- 第三章 深基坑开挖过程的数值模拟分析

- 3.1 MIDAS/GTS 有限元程序简介

- 3.2 计算模型的建立

- 3.2.1 基本假定

- 3.2.2 模型计算区域

- 3.2.3 模型计算参数

- 3.2.4 土体的本构模型

- 3.2.5 边界条件

- 3.2.6 开挖过程模拟

- 3.3 计算结果分析

- 3.3.1 桩体水平位移分析

- 3.3.2 桩体弯矩分析

- 3.3.3 支撑受力变形分析

- 3.3.4 地表竖向位移分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 基坑支撑方案优化分析

- 4.1 支撑体系参数优化原则

- 4.2 支撑体系参数对深基坑影响性分析

- 4.2.1 支撑位置对基坑的影响

- 4.2.2 支撑水平间距对基坑的影响

- 4.2.3 支撑预应力对基坑的影响

- 4.3 支撑方案优化分析

- 4.3.1 支撑体系参数的优化步骤

- 4.3.2 优化后设计方案

- 4.3.3 新、旧设计方案对比分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].软土基坑工程中环形内撑式支护结构的应用技术[J]. 科技与企业 2014(23)

- [2].桩排式圆环拱内撑体系基坑的设计研究与实例[J]. 山西建筑 2010(23)

- [3].门立柱自动焊内撑工装设计[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2019(01)

- [4].高层建筑中的深基坑内撑体系换撑施工技术[J]. 改革与开放 2010(16)

- [5].深基坑内撑体系换撑施工技术的应用[J]. 科技资讯 2009(03)

- [6].内撑式排桩施工技术在建筑基坑开挖中的应用研究[J]. 福建建材 2020(04)

- [7].薄壁筒件三爪式内撑车削工装[J]. 金属加工(冷加工) 2018(06)

- [8].内撑式深基坑支护结构分析与方案选择[J]. 力学与实践 2012(04)

- [9].房建工程深基坑内撑体系换撑的施工技术[J]. 中国城市经济 2010(08)

- [10].基坑内撑体系换撑的施工技术[J]. 民营科技 2011(07)

- [11].内撑器治疗股骨头坏死的三维可视化生物力学分析[J]. 航空航天医学杂志 2013(02)

- [12].深基坑内撑式支护结构的有限差分算法研究[J]. 岩石力学与工程学报 2016(S1)

- [13].内撑式倒挂壁法对兰州市深基坑支护适用性的现场试验研究[J]. 工程勘察 2014(01)

- [14].后拆法在影响主体结构基坑内撑梁下的施工研究与应用[J]. 施工技术 2012(S1)

- [15].深基坑工程中内撑式排桩支护施工技术[J]. 建材世界 2020(05)

- [16].建筑基坑工程中内撑式排桩施工技术应用研究[J]. 四川水泥 2020(12)

- [17].深基坑混凝土内撑4种拆除方法的比选[J]. 施工技术 2011(S2)

- [18].内撑式排桩支护结构在深基坑工程中的应用[J]. 广东土木与建筑 2020(06)

- [19].内撑式地下连续墙基坑直角角部效应分析[J]. 价值工程 2015(19)

- [20].股骨头内撑器的研制及其治疗股骨头缺血性坏死的生物力学研究[J]. 中华关节外科杂志(电子版) 2011(04)

- [21].关于铁道车辆内撑式停车防溜器制动能力理论计算的探讨[J]. 铁道技术监督 2011(11)

- [22].减振器环缝焊中内撑式定位工装的优化[J]. 热加工工艺 2017(07)

- [23].深埋雨水管道变位的刚性内撑基准法测试方法研究[J]. 建筑施工 2015(01)

- [24].基于性能的车门内撑板轻量化设计[J]. 汽车实用技术 2018(15)

- [25].内撑式动脉瘤夹在颅内前循环动脉瘤术中的应用[J]. 中国临床医生杂志 2014(11)

- [26].内撑法间断吻合肾静脉建立大鼠肾移植慢性排斥模型[J]. 广东医学 2009(02)

- [27].不等深基坑拉森钢板桩+钢管内撑支护施工方法[J]. 建筑 2020(10)

- [28].LNG低温卧式储罐合理内撑结构的研究[J]. 压力容器 2017(01)

- [29].大断面双线地铁隧道内撑拆除和二衬施作时机优化分析[J]. 交通科学与工程 2013(03)

- [30].基坑内撑体系换撑的施工技术[J]. 科技资讯 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad04b5c25863bfb96a313f5f.html