# 抽油机井合理沉没度确定与治理实践

1大庆油田有限责任公司第十采油厂第三油矿三工区黑龙江大庆163000；

2大庆油田有限责任公司第五采油厂第五油矿黑龙江大庆163000；

3大庆油田有限责任公司第十采油厂第三油矿三工区黑龙江大庆163000

摘要：随着经济和信息技术的快速发展，在抽油机井生产的生产管理中，抽油泵的沉没压力以及沉没度是影响其工作优劣的重要参数，可以说抽油机井合理沉没度的确定是生产方面的一个关键性影响因素，在这环节的操作过程当中，人们可以使用一些数理统计的方式，采取各种各样的方法找到比较合理的沉没度，并且在具体的治理实践过程当中，应用相应的成果指导生产实践工作的开展，最终促进抽油机井采油效率的提升，提高生产的效率，最终也提升整体的经济效益。本文主要对抽油机井合理沉没度的确定方法进行探讨，并且结合具体的实践，分析治理实践的心得和具体的策略。

关键词：抽油机井；合理；沉没度；确定；治理实践

引言

抽油机的抽油泵沉没压力和相对应的沉没度在生产管理和工况分析中是有杆抽油设备工作状态的主要指标。抽油泵的吸入口流动阻力在合理有效的沉没压力下能够进一步克服，气体对泵效的影响减小，抽油泵具有合理的沉没度，泵效受到抽油杆柱油管弹性伸缩引起的冲程损失下降，抽油井生产工作中，抽油泵的合理沉没度是重要的问题之一。

1沉没度对抽油机井工作情况的影响因素分析

1.1沉没度对抽油机井管和井杆的影响

1.11冲击载荷

抽油泵的抽汲工作在油井的沉没度较低的情况下，存在供液不足的问题，抽油泵在进行下冲程工作的时候，柱塞和液面产生的冲击力较大，很容易对管柱造成变形，稳定性下降，抽油杆因为和油管之间的摩擦出现偏磨的情况。

1.12摩擦载荷

抽油机井在沉没度较低的工作状态下，保持长时间后就容易造成结蜡的现象。一般在中部和上部比较容易出现结蜡的现象，在下冲程的过程中，在泵内液体和中上部杆柱结蜡位置的共同阻力作用下，活塞很容易发生弯曲变形，杆柱的螺旋扭曲因为弯曲的转矩增大而增大。

1.2沉没度对生产压力差值的影响

生产压差随着抽油机井沉没度的降低而增大，地层出现出砂的现象，抽油泵在沉没度较低的时候抽汲，砂砾很容易随着液体而进入到泵底的吸入口处，然后被活塞抽到泵筒里，造成卡泵的现象发生。

1.3沉没度对泵效的影响

对于深井泵效，在定义方面主要将其定义为油井实际产量和抽油泵理论排量之间的比值，在对深井泵工作状态和具体的工作原理开展理论分析的背景之下，可以从中发现，影响着深井泵效的因素主要有四个方面。第一个方面的因素主要是抽油杆和油管在抽油机上下冲程的过程当中，在交变荷载的作用之下，出现了弹性伸缩的情况，最终出现泵效下降。第二个方面的因素主要体现在受到气体或者供液不足的影响，因此会出现充满系数降低最终导致泵效下降的情况。第四个方面的因素主要体现在管泵充满系数比较高，但是油管漏是最终会导致地面的产量出现下降，从而使得有泵效出现降低。对于这四个方面的影响来说，在一定程度上都会和深井泵沉没度有着一定的关联，一个合理的沉没度能够对这些原因产生一定的改善作用，最终能够使得更少获得全方位的提升。

1.4沉没度过大对抽油机井工作状况的影响

抽油井的流压随着沉没度的升高而增大，当沉没度超过规定的标准时，造成渗透率和地层压力的下降，在薄差油层中会出现不出液的情况，造成井层与井层之间的层间矛盾。油井的产量当沉没度超过规定的范围值的时候，会不在增加，工作效率下降。

2抽油机井合理沉没度的治理实践

2.1根据相应的分析，可以在综合的处理过程当中获得一个合理的沉没度范围

按照相应的操作原则，逐口井精细化的进行沉没度优化治理工作的开展。从理论的角度出发，对合理的沉默度以及下泵深度的过程进行计算是比较繁琐的，同时这个过程的复杂程度也比较高，有的参数没有办法进行计算，或者计算当中存在着比较大的误差。按照统计分析的方式所确定得到的油井合理沉没度，对于单井实施沉没度的优化是比较切实可行的，在反复的操作与实践过程当中，也可以获得在相关操作方面的一些理论和经验。在高含水开采期，下泵的深度不宜出现过大的情况，对于采油和采矿来说，普遍的下泵深度都应该保持在740到890米之间。为了使得泵效得到有效的提高，在操作的过程当中，要注重加强抽油机日常的生产管理工作，对于由于供液不足所造成的沉没度比较低的井，尽量选择油井进行间开的操作，在进行地面参数调整的时候，要尽量选择沉默度优化的方式，尽量不采取一些加深泵挂的操作。

2.2对合理的沉没度进行优化的最大潜力点就是对注采的动态井网进行完善，同时对油水井的供排关系进行完善

在实际操作的过程当中，要注重把工作的重心转移到水井的综合治理层面当中，以此来进行治理实践工作的开展。对合理沉没度进行优化，是一项长期性的工作，同时也是一项动态性的工作，在工作开展的过程当中，要尽量把这项工作全面贯彻到日常的注册管理工作当中，更好地使得全员对于这项工作的重视程度处在全方位提升的状态之下。在地面工作参数已经调整到最小的井来说，在不换泵的情况之下，可以进行变径皮带轮的安装，这样的一种操作方式产生的成本比较低但是处理效果比较理想。在对抽油机井的沉默度进行治理的时候，整体的增产增效效果是比较突出的，因此能够获得比较最大的经济效益。与此同时，一个比较合理的沉没度能够使得油田获得正常的生产，并且减少问题在这个过程当中的发生，能够在一定程度上使得检泵率获得全方位的降低。对于严重供液不足的井来说，在所选择的方法方面，间抽制度是一种不错的方式，但是在操作的过程当中，要注意摸索好间抽的具体时间，并且也可以在间抽井上安装一定的变频装置，最终使得产生获得有效的下调。

2.3沉没度偏大井

2.31调大参数降低沉没度

抽油井井底流压随着沉没度的升高而增大，生产压差随着沉没度的升高反而减小，容易发生油层不出油，因此对沉没度较高的井需要及时的治理。在满足产量的基础上，对抽油机参数进行调大时，尽量将冲程调大，不调节冲速。冲程调大后具有以下几个方面的优点：抽油泵的排量随着冲程的增大而增大，保障井内液流足够的基础上，油井的产量会随着动液面的下降而提高；冲程调大后气体的不良影响有所下降，抽油效率提高；冲程调大后活塞运动速度加快，液体的漏矢量减小，抽油泵的使用寿命延长。

2.32检泵处理

抽油泵的漏失、断杆等问题在采油井生产过程中经常会发生，一旦发生以上情况要及时进行泵的检修，抽油机井的沉没度会随着泵效的提高有所下降。对其中电流的变化要及时的进行监控，如果出现结蜡、载荷过大的情况要及时处理，防止泵漏失。

结语

总的来说，对于抽油机井来说，进行一个合理沉没度的确定是十分关键的，也是一项基础性的工作。加强对抽油机井沉没度的治理，可以有效提升抽油机井的生产产能，并且可以降低抽油机井发生故障的频率。随着科学手段的不断提升，人们也可以通过回归分析等各种各样的方式，确定具体的沉默度，并且在实践操作的过程当中，掌握具体的治理实践方法，更好地促进抽油机井生产效率的全方位提升。

参考文献：

[1]王艳红.抽油机井合理沉没度确定与治理实践[J].中国石油和化工标准与质量，2012（01）.

[2]刘磊.浅谈如何确定抽油机井的合理沉没度[J].企业文化旬刊，2013（10）.

[3]杨炳战，魏海，齐霞.确定抽油机井的合理沉没度的方法[J].魅力中国，2017（22）.

[4]韩艺美，车鹏，王树欣.抽油机井合理沉没度分析与优化调整[J].工业，2016（11）.

[5]赵永涛，姜小兵.确定油井合理沉没度提高有杆泵工况管理水平[J].中国科技博览，2013（23）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad1142e01c9f133014d6ff2a.html