# 粉末溶胶法制备Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15陶瓷厚膜及铁电性能的研究

### 论文摘要

铋层状钙钛矿结构的铁电材料具有高的剩余极化、低得矫顽场强以及高的居里温度、低的介电损耗等优点,因而其在非挥发性铁电随机存储器（NVFRAM）和高温高频压电器件方面具有广阔的应用空间。在铋层状钙钛矿结构的铁电材料中,（Sr1-xCax）Bi4Ti4O15这种材料因兼有SrBi4Ti4O15的高剩余极化的特性和CaBi4Ti4O15的高居里温度的特性而受材料科学工作者的高度关注。另外,铁电薄/厚膜材料具有一系列独特的性质,在微电子学、光电子学以及微电子机械系统（MEMS）等方面具有潜在的应用。本文从Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15超细粉体的溶胶-凝胶法合成、粉末溶胶悬浊液的制备等方面系统地对Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15铁电陶瓷厚膜的制备工艺和性能进行了研究,以期为其在微电子机械系统方面的应用打下基础。研究了Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15超细粉体的溶胶-凝胶法制备过程和一些影响因素。包括粉体的晶化过程、物化性能和热处理工艺等影响粉体团聚的制备因素。结果表明:1)Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15粉体干凝胶的晶化过程大体包括:前驱体中水、醇的挥发和脱出;体系中过剩的乙酰丙酮、水解产物等有机物发生燃烧和分解;体系中生成过渡氧化物TiO2,Bi2O3,SrO和CaO等;最后生成铋层状钙钛矿结构的粉体。2)采用溶胶-凝胶法能够制备出纳米级的超细粉体,但粉体的团聚较为严重。200℃时平均团聚颗粒尺寸达到0.3-0.5μm;500℃加热处理后粉体平均团聚颗粒尺寸达到0.8-1μm;600℃粉体团聚程度有所下降,结晶程度大大提高,平均团聚颗粒尺寸为0.8μm;800℃粉体完全结晶,尺寸约为300nm;900℃煅烧的粉体颗粒尺寸为2μm,晶粒发生明显的生长。3)增加凝胶的预热处理,采用凝胶的预碳化处理工艺能够制备颗粒度范围窄,晶粒粒径小,颗粒粒径大约为100nm,颗粒大小均匀的纳米晶粉体,能够满足厚膜陶瓷材料制备的要求。研究了粉末溶胶悬浊液的制备和稳定分散工艺。结果表明:1)向制备粉体的溶胶中加入适当浓度的乙酰丙酮,可以获得适宜制备厚膜的稳定溶液。2)当溶胶的浓度范围为:0.15-0.20mol/l时,旋涂制备的薄膜其表面质量较好、薄膜厚度较大;通过测试悬浊液的Zeta电位,确定了Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15悬浊液最佳稳定的PH值PH=6.5;超声、球磨等物理分散方法和以PVPK30等化学分散剂结合能够制备分散稳定的悬浊液。研究了粉末溶胶法制备Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15铁电陶瓷厚膜的工艺,并对厚膜的铁电性能进行了测试。结果表明:1)采用4000rpm×30s的成膜工艺,先制备一层薄膜,再采用参数为3500rpm×25s的工艺,制备一层厚膜,层层交替,能够制备厚度超过1μm表面无裂纹,内部致密的厚膜。2)每制备一层膜以后,湿膜先在200℃的干燥板烘烤2min,然后在快速退火炉中进行550℃保温5min。达到一定的厚度后,在750℃保温30min,得到层状钙钛矿结构的铁电厚膜。3)制备的铁电厚膜,无裂纹、致密性好、晶粒分布均匀。当薄膜厚度为1,700nm,测试电压为25V,测试频率为1KHZ时,Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15厚膜的剩余极化Pr=12.5μC/cm2,矫顽场强Ec=50kV/cm。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 铁电膜材料及应用

- 1.2 Sol-gel 技术的基本原理

- 1.3 Sol-gel 技术制备超细粉体

- 1.4 Sol-gel 技术制备薄膜材料

- 1.5 改进的Sol-gel 法制备铁电陶瓷厚膜材料

- 1.6 纳米粉体的分散

- 1.7 选题背景意义和研究内容

- 第二章 实验及分析测试方法

- 2.1 实验原料及试剂

- 0.4Sr0.6Bi4Ti4O15粉体的合工艺'>2.2 Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15粉体的合工艺

- 0.4Sr0.6Bi4Ti4O15悬浊液的制备'>2.3 Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15悬浊液的制备

- 2.4 粉末溶胶法制备厚膜工艺

- 2.5 分析与测试方法

- 0.4Sr0.6Bi4Ti4O15纳米晶粉体的制备与表征'>第三章 Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15纳米晶粉体的制备与表征

- 3.1 引言

- 3.2 粉体的晶化过程分析

- 0.4Sr0.6Bi4Ti4O15粉体的扫描电子显微镜（SEM）分析'>3.3 Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15粉体的扫描电子显微镜（SEM）分析

- 3.4 粉体颗粒度的测定

- 0.4Sr0.6Bi4Ti4O15纳米晶粉体'>3.5 改进热处理工艺制备Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15纳米晶粉体

- 3.6 本章小结

- 0.4Sr0.6Bi4Ti4O15陶瓷浆料的制备和分散研究'>第四章 Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15陶瓷浆料的制备和分散研究

- 4.1 引言

- 4.2 分散介质-溶胶的选择

- 0.4Sr0.6Bi4Ti4O15陶瓷浆料的制备和分散'>4.3 Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15陶瓷浆料的制备和分散

- 4.4 本章小结

- 0.4Sr0.6Bi4Ti4O15铁电厚膜的制备和表征'>第五章 Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15铁电厚膜的制备和表征

- 5.1 引言

- 0.4Sr0.6Bi4Ti4O15铁电厚膜的工艺'>5.2 粉末溶胶法制备Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15铁电厚膜的工艺

- 5.3 厚膜制备工艺参数的确定

- 5.4 厚膜的表征及性能分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 全文总结

- 6.1 全文总结

- 6.2 主要创新点

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].曲面压电厚膜电流体喷印制备研究[J]. 机电工程技术 2020(09)

- [2].铌掺杂钛酸铋钠钾厚膜的制备及其铁电性能[J]. 人工晶体学报 2018(09)

- [3].Ba_(0.5)Bi_(0.5)Fe_(0.9)Sn_(0.1)O_3添加对BaCo_(0.02)~ⅡCo_(0.04)~ⅢBi_(0.94)O_3热敏厚膜电学性能的影响[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(12)

- [4].粉末特性对钙锶铋钛陶瓷厚膜性能的影响[J]. 山东建筑大学学报 2008(06)

- [5].温度场和电场调控硅基反铁电厚膜相变电流特性研究[J]. 功能材料 2012(09)

- [6].烧结升温速率对铜厚膜微观结构和性能的影响[J]. 金属热处理 2017(03)

- [7].含金属锡铟的导电银厚膜的抗氧化机理研究[J]. 化学研究 2019(01)

- [8].大尺寸厚膜压电陶瓷驱动变形镜的制备工艺研究[J]. 压电与声光 2011(04)

- [9].Vishay推出新型超小尺寸、高性能厚膜功率电阻系列[J]. 电子与电脑 2009(06)

- [10].厚膜导电细线印制的研究[J]. 工业设计 2016(04)

- [11].Gd_2O_3:Eu透明厚膜的制备及其发光特性[J]. 光谱学与光谱分析 2010(03)

- [12].厚膜混合集成电容式加速度计[J]. 微计算机信息 2010(04)

- [13].厚膜印刷技术简介[J]. 网印工业 2013(12)

- [14].铅、镉在铋修饰的厚膜碳浆电极上的阳极溶出伏安法检测[J]. 传感技术学报 2008(12)

- [15].Vishay新款25W厚膜功率电阻可为汽车和工业应用节省空间和成本[J]. 微型机与应用 2015(04)

- [16].功能性层层组装厚膜[J]. 中国材料进展 2011(10)

- [17].Vishay发布新款25W厚膜功率电阻可为汽车和工业应用节省空间和成本[J]. 半导体信息 2015(01)

- [18].Vishay推出新款25W厚膜功率电阻[J]. 中国电子商情(基础电子) 2015(03)

- [19].影响厚膜导体附着力的几种因素[J]. 电子与封装 2011(03)

- [20].基于厚膜混合集成的电容式加速度传感器[J]. 传感器世界 2009(11)

- [21].一种厚膜混合型隔离转换器的研制[J]. 电子科学技术 2015(05)

- [22].厚膜银导体银离子迁移的试验设计要点分析[J]. 企业技术开发 2013(18)

- [23].不锈钢基片厚膜电热元件及其应用[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2008(03)

- [24].厚膜混合集成在炮弹无线电引信中的应用[J]. 探测与控制学报 2008(06)

- [25].提高甲苯气体厚膜气敏元件灵敏度的研究[J]. 科技创新导报 2015(23)

- [26].流延法制备铁基吸波电磁厚膜的工艺和吸波性能研究[J]. 电子元件与材料 2019(07)

- [27].BST铁电厚膜的丝网印刷制备工艺研究[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [28].三氧化二铝衬底表面杂质对二氧化钛厚膜氧敏特性的影响[J]. 硅酸盐学报 2008(03)

- [29].GaN厚膜翘曲应力特性[J]. 河北工业大学学报 2016(03)

- [30].0-3法制备PZT厚膜及其性能研究[J]. 人工晶体学报 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad1bf26a65171b5205d27092.html