# 高低压成套开关柜电气设计与智能化的分析

（湖北省电力装备有限公司湖北省武汉市430060）

摘要：在配电网建设发展过程中，开关设备是重要的组成构件，不可或缺，开关设备自身质量的好坏会影响到整个配电网系统的正常运行情况，一旦开关设备发生故障问题，就可能引发火灾事故或者断电停电等故障，不但会造成重大经济损失，而且对人们的生产生活导致严重阻碍。就现阶段的开关设备运行维护工作发展而言，一般会安排专门的工作人员进行检修维护操作，定期进行巡视，如果不仅会浪费大量时间，还会大量消耗人力物力资源，基于此，从目前实际情况出发，开发研制一套高低压成套开关设备智能化控制系统具有重要的现实意义，可以通过对智能系统的合理利用和开发，对开关设备进行全面监测、评估和故障诊断，通过对数据进行分析和汇总，实现对开关设备的统一管理。

关键词：高低压成套开关设备；智能化控制；系统设计与应用

在输配电系统运行管理过程中，有效应用高低压成套开关设备，可以实现对现有电能进行有针对性的测量、分配、保护和全面控制，通常情况下，在电气设备运行环境中，普遍需要采用高低压成套开关设备予以辅助。就现阶段的发展而言，我们国家超过80%的用电能量来源都离不开高低压成套开关设备，换言之，高低压成套开关设备建设的整体水平可以在一定程度上有效反映出一个国家在电力系统方面发展的综合水平，所以，在下文中我们将探讨高低压成套开关柜电气设计与智能化要点，为推动我国电力事业的可持续发展做出贡献。

1系统构成概述

（1）想要对高低压成套开关柜进行各项参数的实时解读，需要在其中安装响应传感器，其中包括环境监测装置以及温度扫描装置，首先来了解一下环境监测装置，主要是对开关柜的内部环境所具有的参数进行监控与采集，其次是温度扫描装置，其是对开关柜中所有设备进行温度监测的装置，除此之外，为了保障设备的正常运行，还在开关柜中安放了许多互感器，其目的是通过继电保护和自动装置配合，对电网各种故障构成电气保护和自动控制系统，保证设备的正常运行。（2）在开关柜中安置传感器之后，这些传感器所采集到的数据大部分会通过RS485进行传输，传输到监测装置之后，由其进行统一汇总，之后再将这些数据上传后台，完成分析工作。（3）后台分析软件接收到这些数据之后，能够通过软件功能将这些数据实时显示并生成相应报表，实现对故障警告。

2高低压成套开关柜电气设计与智能化要点

2.1确定电路负荷

成套开关设备在供电系统中主要负责完成对电能的控制、保护、测量、转换和分配，所以想要知道电路负荷是否满足电力系统的运行要求，需要利用成套开关设备就用电场所的需要进行确定，另外，电力负荷的主要内容包括电网容量、电网发布以及电力设备等等，其的存在能够为成套开关设备设计出更加优质的供电方案，从而提升设备的运作效率，当然，在设计过程中需要将以下几点考虑进去，其一，要对电路的排布进行优化，从而保证电路能够满足用电场所中的需要；其二，为了保证设备的使用性能不受到压制，需要对电力设备的系数做出考量；其三，在电力系统的运行过程中，极易受到周围环境的影响，发生短路现象，所以要采取屏蔽措施，减少周围环境对于设备的影响。

2.2优化元件排布

要想实现设备内部空间体积以及设备的质量的提高，就必须做好元件结构形式优化和开关柜体的排布设计，主要是因为元件排布对高低压成套开关设计有重要作用，因此，必须实现并完成优化元件排布的相关步骤。通常在设计时，考虑到设备后续维修的便捷以及利于人工操作的习惯等方面，一般开关柜柜底距离地面安装高度大于20cm，并且操作手柄设置在开关底1.5m的位置，相对比较更加易操作。当然，在设计时还需考虑到负荷较大的元件线路较多的问题，为了便于布线与施工，一般将元件设计在较低的位置，这样符合人工操作的习惯，同时易确保线路运行的安全性，更高效的实现开关设备内部线路较多的问题，精确对线路进行优化排布。对于柜体设计的部分而言，为确保整个空间布置有序，就必须选择优化内部结构和空间，选择结构较小、防护性能较高的元件，并且想要确保元件发生故障时，尽量减少相邻的元件的互相作用，必须在优化元件空间的时候预留维修、更换元件的空间，实现元件的优化排布。

2.3提高瓷柱质量

瓷柱的断裂是隔断高低压开关故障中影响比较严重的一种，想要解决这个问题，我们就要制定更严格的质量要求进行管理，对瓷柱绝缘子的形状、光洁度、自清洁能力等等有着较高的要求。仅依靠严格控制瓷柱质量是不够的，还需要对于瓷柱本身进行优化，通过不断地提高瓷柱的制作工艺，来增加瓷柱的强度，以此来满足开关的使用需求。现在主流工艺是采用干法(等静压法)等成型工艺生产高强瓷瓶及防污型产品。所以我们需要采购国内优质瓷瓶制造商生产的瓷瓶，比如唐山、西安、抚顺等。同时要采用更为科学的安装方式，在开关的支柱旁边也要安装补强柱，以此来确保开关瓷柱的整体强度符合相关标准，从而减少由于瓷柱损坏而造成的短路故障。

2.4测温装置的设计

通常而言，在设计测温装置时必须充分考虑到以下三个方面：首先，必须引起重视并且着重解决的问题是确保高压绝缘要求得到满足。为了确保能够实现高效的工作性能，就需要在10kv高压环境下以及开关柜内部对所有的测温装置设备进行高压绝缘工作，并且对在线测温装置以及控制操作系统进行检测与控制。其次，测温装置的设计还需考虑到工作环境的适应性问题，满足其环境适应度。当高压开关柜在线测温技术设备进行安装以及设置时，要尽可能实现提高开关柜内部恶劣的工作环境的适应能力。最后，还需要考虑到尽可能减少对原有电气元件工作性能的影响。在安装设计10kv高压开关柜在线测温装置时，测温装置设备对电压开关柜原有其他电气元件尽可能降低对其基本工作性能的影响程度。

2.5设备性能优化方案

为了减少高低压成套开关柜发生故障的概率，在确保了安装工艺以及提高质量之外，对于高低压成套开关柜的操作也要进行更具科学性的规划，防止因为误操作而产生故障。首先，无论是进行开闸还是合闸操作，其动作必须要干脆利索，同时对于操作开关的力度要进行控制，避免由于力度过大而导致内部瓷柱的断裂。其次，在进行拉开操作的时候要注意操作动作节奏上的变化，刚开始拉动的时候要保持缓慢的速度，在刀片即将离开固定触头的一瞬间要迅速完成拉开操作，通过这种方式快速消灭掉电弧，以防电弧对开关产生冲击。最后，如果在操纵开关的过程中出现了误合，就算出现了电弧，也不能将高低压成套开关柜在此拉开，此时正确的操作是立刻进行合闸以消灭电弧，确保开关的安全。

结束语

综上所述，在电网运行管理过程中，科学有效的运用高低压成套开关设备，与先进的信息化技术和自动化技术进行有效结合，实现生产控制智能化，虽然对于此项研究，我国正处于探索发展过程，并且因为开关柜自身构成较为复杂，需要许多构件共同作用，收到影响因素较多，技术难度很大，与外国先进的研究成果还存在一定差距。所以，在未来的发展道路上，我们需要投入更多的精力和先进技术，不断对现有技术进行改进和完善，设计出符合实际发展需要的高低压成套开关柜，实现全面智能化标准。

参考文献

[1]赵桂平.浅谈变电开关设备存在的问题及状态检修对策分析[J].山东工业技术,2018(22):180.

[2]周清平.基于PLC集控系统的高压成套设备智能化的研究[J].电气技术,2018,19(09):73-76+81.

[3]王晓岚,富巍,马祖富,王缀.基于ABBAbility的中压开关设备智能化解决方案探讨[J].中国高新科技,2018(17):78-80.

[4]刘靖宇.智能化开关柜的基本组成与基本功能探讨[J].山西建筑,2018,44(22):120-121.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad2c3c7d73ce563b08632d47.html