# 关于半自动闭塞设备车站接发列车作业的安全控制措施分析

银川车务段大武口车站宁夏银川753000

摘要：在半自动闭塞设备车站接发列车作业工作中，需要加强安全控制，以保障列车安全、顺利的进站和出站。基于此，本文结合半自动闭塞设备车站接发列车作业的具体内容进行分析，分析安全控制的工作要点，从作业流程、接发列车计划入手，采取科学、有效的安全控制措施，进一步提升车站接发列车作业的质量和效率。

关键词：半自动闭塞设备；车站；接发列车作业；安全控制

前言

半自动闭塞设备车站在接发列车作业中，利用出站信号机联锁闭塞机，控制闭塞、开放出站信号的显示，需要人工办理。在确保列车进路准备妥当的情况下，需要按照行车联络手续，显示同意接车信号，作为行车凭证。该过程中，需要对列车车次、运行方向和运行指挥进行全面的管理和控制，其目的是为了保障接发列车的安全。

1.接发列车作业的安全控制工作要点

1.1车次、运行方向和运行指挥

半自动闭塞设备车站在接发列车作业中，需要加强对车次、运行方向和运行指挥的全面控制。在行车联络手续办理工作中，必须听清车次，并准确的进行传、抄、填，任何一个步骤、环节出现疏漏和差错，则会形成巨大的安全隐患，增加了事故的发生风险。在听、传和记录车次时，必须反复予以确认，避免出现错误。明确列车车次和运行方向，在放行列车时，必须严格遵循列车调度员指示。在列车的运行指挥工作中，行车人员需要认真遵从列车调度员的指令。而列车调度员在发布指令和指示时，需要详细了解现场情况，并与相关站车站值班员进行联系和确认，确保列车运行指令的准确。

1.2闭塞、准备进路与行车凭证

根据接发列车管理控制的实际需要，相邻站间的车站值班员需要严格检查站间区间，确认区间的占用、空闲、封锁或车辆遗留情况。在办理闭塞、准备进路前，均需要确认站间区间空闲情况，检查道岔方向和位置是否正确。办理闭塞时，向正向开通区间道岔，锁闭处理，并需要做好出站后的调车作业。在准备进路工作中，在确认进路空闲，检查线路上有无阻碍列车运行的障碍。

相关工作人员必须严谨、慎重的操纵信号，应在工作中保持高度集中，严格执行相关规定，开放信号时，应做到眼、手、口并用，发出准确的行车凭证，确保列车安全、顺利的进站和出站。而负责接送列车的工作人员，需要站在指定的接送点位置，佩戴齐全相关设备（无线通信设备、信号旗），严格检查列车运行和装载情况。该过程中，工作人员必须使用专业用语，按照规定的程序作业，避免出现颠倒、遗漏的情况。

2.接发列车作业安全控制的强化措施

2.1优化作业流程一

半自动闭塞设备车站接发列车作业中，应用调度集中控制措施，进一步优化其作业流程，在提升工作效率的同时，还能够减少工作中的疏漏和差错。在兰州局集团公司的接发列车管理工作中，采取调度集中控制措施，按照具体的列车运行和调车作业计划，对于接发列车作业进行科学、合理的安排与规划。该过程中，接发列车序列和调车进路序列均可以自动生成。在实际的接发列车作业中，能够按照具体的时间安排，在相应的条件下，触发相关进路，发出接车开放信号，能够极大的简化原有的工作流程。在车站值班人员下达准备接车进路命令后，信号员需要对准备接车进路命令进行确认，明确车次、方向，然后选择进路序列人工触发。确认信号显示正确后，需要口呼“信号好”，再由进行确认，并做出应答。发车作业开放信号作业同样按照上述流程进行。

2.2完善接发列车计划

在车站接发列车作业中，由于接发列车计划的临时变动，会影响到多列列车的运行情况。进一步完善接发列车计划，减少临时的变动和调整，以保障大多数列车的安全、稳定运行。在制定接发列车计划时，需要考虑到线路、施工维修以及天气等多方面的问题，合理进行接发车顺序的安排，同时还需要留下调整的空间。而对于接发列车计划的调整，需要根据现阶段的列车运行情况，预先做出判断，避免突然性的调整，能够有足够的时间做出变更，尽可能减小调整范围。

2.3接发列车防错办

在接发列车防错办方面，准备好进路填、发行车凭证，并严格核对其内容。根据值班员指示，正确进行凭证的填写。认真检查进路，按照相关规定，加锁进路上的道岔。基于严格的风险排查机制，及时检出安全风险和隐患，并采取有效的防控措施。统筹管理主要行车工种，梯次配备作业人员。明确接发列车的关键作业环节，重点加以管控，并对薄弱环节予以补强。列车调度员在发布的调度命令后，需要对受令人的回执进行严格的查问确认，并做好登记工作在半自动闭塞设备车站接发列车作业中，经常会面对车站无空闲线路、超长列车、超限列车等特殊情况，需要特别进行处理。对于车站无空闲线路问题，需要及时与列车调度员进行沟通，寻求疏解办法，必要情况下，则需要接入救援列车，于站外停车，由专门的工作人员进行调控，妥善安排列车进站停车。

结论

综上所述，为了提高半自动闭塞设备车站接发列车作业的安全性，需要加强对列车车次、运行方向和运行指挥的管理，并在闭塞、准备进路与行车凭证等方面采取科学、先进的安全控制措施。进一步优化作业流程，完善接发列车计划，同时做好特殊情况下的安全控制工作，全面提升车站接发列车的工作质量。

参考文献

[1]徐伟.大型客运站接发列车防错办难点分析及对策研究[J].中国铁路,2018(09):61-65.

[2]殷勇.多方向接发列车安全风险控制的探讨[J].上海铁道科技,2016(04):14-15.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad36a6d0cb453b90f663768e.html