# 超声波—电解—生化法处理马拉硫磷废水的实验研究

### 论文摘要

马拉硫磷[O,O-二甲基-S-（1,2一二乙氧基羰基乙基）二硫代磷酸酯]是一种触杀型杀虫杀螨剂,被认为是第一种具有高选择毒性的有机磷农药,在很大程度上提高了农作物的产量,在世界范围内得到广泛应用。同时马拉硫磷具有较强的毒性,使用量及范围的不断扩大造成日益严重的环境与健康问题。因此为了减轻马拉硫磷对生物和环境的危害,减少不必要的损失,马拉硫磷降解方法的研究异常紧迫。目前,国内外降解马拉硫磷主要是生化处理法。生化处理法虽能去除大部分马拉硫磷,但只能适宜于处理低浓度的马拉硫磷污水。同时,活性污泥驯化困难,容易受到化学冲击、过负荷冲击和环境变迁等因素的影响；设备装置庞大,投资费用昂贵；污泥的处理也十分麻烦。从国内现有装置看,用于马拉硫磷污水处理,未必能达到理想的结果,还需加水稀释才能达到排放标准。总之,从现有的处理方法中,有效地处理高浓度,组成复杂的马拉硫磷污水,欲达到排放标准,还存在着不少技术上和经济上的困难。因此本课题采取自行配置马拉硫磷废水的方式对马拉硫磷废水的处理进行实验研究,主要以超声波法-生化处理法联合处理马拉硫磷废水、电解法-生化处理法联合处理马拉硫磷废水为主,以期使马拉硫磷废水达到理想的处理效果,使最终出水水质达到国家污水综合排放标准,并为水环境中残余的马拉硫磷农药的降解提供理论支持和实用参考；为环境评价及环境治理提供理论依据,同时对保护生态环境将具有十分重要的学术意义和实用价值。本课题分别研究了超声波法、电解法预处理；超声波-电解法联合预处理以及超声波法-生化处理法、电解法-生化处理法处理马拉硫磷废水的情况,实验以总磷、氨氮和CODcr的去除率为主要污水指标并进行了研究。实验结果表明：单独使用超声波法降解马拉硫磷,降解率仅为40.50%；单独使用电解法降解马拉硫磷,降解率可达到86.86%；单独使用生化法,CODcr的降解率为83.20%,氨氮的降解率为95.90%,总磷的降解率为92.12%；超声波-电解-生化法降解马拉硫磷废水,CODcr的降解率为98.37%,氨氮的降解率为91.53%,总磷的降解率为90.28%,出水达到国家一级排放标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第1章 马拉硫磷废水治理技术研究进展

- 1.1 马拉硫磷废水的各种处理方法简介

- 1.1.1 化学降解法

- 1.1.2 超声降解法

- 1.1.3 电解降解法

- 1.1.4 生化降解法

- 1.1.5 植物降解法

- 1.2 超声波法的机理及影响因素

- 1.2.1 超声波法的机理

- 1.2.2 影响超声降解的几个因素

- 1.3 电解法的机理及影响因素

- 1.3.1 电解法的机理

- 1.3.2 影响电解法降解的几个因素

- 1.4 生化法的机理及影响因素

- 1.4.1 生化法的机理

- 1.4.2 影响生化降解的因素

- 1.4.3 SBR的发展与应用

- 第2章 马拉硫磷废水的预处理研究

- 2.1 超声波法预处理的研究

- 2.1.1 实验仪器、试剂和分析方法

- 2.1.2 实验过程

- 2.1.3 实验结果与讨论

- 2.2 电解法预处理的研究

- 2.2.1 实验仪器和试剂

- 2.2.2 实验过程

- 2.2.3 实验结果与讨论

- 2.3 电解-超声波法联合预处理

- 2.3.1 实验仪器与试剂

- 2.3.2 实验过程

- 2.3.3 实验结果与讨论

- 第3章 生化处理法降解马拉硫磷废水的研究

- 3.1 实验原理

- 3.1.1 SBR法的工艺流程及工艺特点

- 3.1.2 活性污泥的净化机理

- 3.1.3 活性污泥性能的评价指标

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验仪器、试剂及分析方法

- 3.2.2 实验步骤

- 3.2.3 实验结果与讨论

- 第4章 预处理-生化处理法降解马拉硫磷废水的研究

- 4.1 超声波-生化处理法降解马拉硫磷废水的研究

- 4.1.1 实验仪器、试剂及分析方法

- 4.1.2 实验步骤

- 4.1.3 实验结果与讨论

- 4.2 电解-生化处理法降解马拉硫磷废水的研究

- 4.2.1 实验仪器、试剂及分析方法

- 4.2.2 实验步骤

- 4.2.3 实验结果与讨论

- 第5章 电解-超声波-生化处理法降解马拉硫磷废水的研究

- 5.1 实验仪器、试剂及分析方法

- 5.1.1 实验仪器

- 5.1.2 试剂

- 5.1.3 分析方法

- 5.2 实验步骤

- 5.3 实验结果与讨论

- 5.3.1 实验结果

- 5.3.2 讨论

- 结论

- 参考文献

- 硕士期间发表和待发的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad4cd40e2cb5bdf3c144b2aa.html