# 新型耐热无卤阻燃环氧树脂的制备与性能研究

### 论文摘要

随着电子尖端领域以及无铅焊料的快速发展，通用的环氧树脂塑封装材料的耐热性、阻燃性能和耐湿性能都不能满足目前电子封装材料的技术要求。因此开发具有耐热性能好、低吸水率的阻燃环氧树脂塑封装材料具有十分重要的意义。本文介绍了两种环氧固化剂的合成和一种新型环氧树脂的合成。利用各种表征方法对固化物阻燃性能、耐热性能、吸水性能进行了表征。讨论了固化物性能与同环氧树脂或固化剂结构之间的关系。合成了一种含马来酰亚胺和双环戊二烯环二元结构的环氧固化剂Poly（HPM-co-DCPD），对邻甲酚醛环氧树脂进行热固化。采用差示扫描量热仪（DSC）对固化反应进行了研究，其固化产物通过热重分析仪（TGA）进行了表征。研究表明，固化物具有好的热稳定性。由于疏水结构DCPD的引入，固化产物表现出良好的耐水性。利用阻燃剂和不饱和聚合物反应，把9，10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物（DOPO）结构引入Poly（HPM-co-DCPD）中，合成一系列含磷聚合物P-Poly（HPM-co-DCPD）s。并将其作为邻甲酚醛环氧树脂固化剂，制备阻燃性环氧固化物。采用热分析法和极限氧指数法对相应环氧固化物的耐热性能和阻燃性能进行测试。环氧固化物具有好的热稳定性。极限氧指数显示其具有较好的阻燃性能。同时，由于疏水DOPO官能团的引入，固化物的吸水率进一步降低。以4，4’-联苯二甲基二甲醚和对苯基苯酚为原料，通过缩合反应得到联苯酚醛树脂，然后以该联苯酚醛树脂和环氧氯丙烷（ECH）为原料，合成了联苯酚醛环氧树脂。所合成的环氧树脂经红外光谱、氢核磁共振谱、环氧当量测定等证实了其结构。以DOPO和对苯醌为原料合成一种含磷的环状化合物（ODOPB），并将其作为联苯酚醛环氧树脂的扩链剂，合成一系列不同计量比的分子结构中含磷的环氧树脂。以邻甲酚醛树脂为固化剂制得不同含磷量的环氧固化物，对固化物的耐热性、阻燃性及耐湿性进行了表征分析，结果表明，含磷的环氧固化物均具有很好的阻燃性（极限氧指数≥32），良好的热稳定性，以及较低的吸水率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 环氧树脂概述

- 1.1.1 环氧树脂的结构

- 1.1.2 环氧树脂的分类

- 1.1.3 环氧树脂的性能特点

- 1.1.4 环氧树脂的应用领域

- 1.1.5 环氧树脂的应高性能化

- 1.2 高耐热环氧树脂的研究进展

- 1.2.1 开发高耐热环氧树脂的意义

- 1.2.2 高耐热性环氧树脂的研究进展

- 1.3 阻燃环氧树脂的研究进展

- 1.3.1 环氧树脂阻燃的必要性

- 1.3.2 环氧树脂阻燃改性的方法

- 1.4 耐湿性环氧树脂的研究进展

- 1.5 研究课题的提出和研究内容

- 第2章 Poly（HPM-co-DCPD）的合成与性能研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要原料

- 2.2.2 实验原理

- 2.2.3 HPM 的合成

- 2.2.4 Poly（HPM-co-DCPD）的合成

- 2.2.5 环氧固化物的制备

- 2.2.6 分析与测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 Poly（HPM-co-DCPD）表征

- 2.3.2 DSC 法树脂固化温度的确定

- 2.3.3 固化物的热性能

- 2.3.4 固化物耐湿性能

- 2.4 本章小结

- 第3章 P-poly（HPM-co-DCPD）s 的合成与性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要原料

- 3.2.2 Poly（HPM-co-DCPD）的合成

- 3.2.3 P-poly（HPM-co-DCPD）s 的合成

- 3.2.4 环氧固化物的制备

- 3.2.5 结构表征与性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 P-poly（HPM-co-DCPD）s 的合成与表征

- 3.3.2 环氧树脂固化工艺的确定

- 3.3.3 固化物的热性能

- 3.3.4 固化物的阻燃性能

- 3.3.5 固化物的耐湿性能

- 3.4 本章小结

- 第4章 含磷联苯酚醛环氧树脂的合成与性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要原料

- 4.2.2 10-（2，5-二羟基苯基）-10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物的合成（ODOPB）

- 4.2.3 联苯酚醛树脂（BPN）的合成

- 4.2.4 联苯酚醛环氧树脂（BPE）的合成

- 4.2.5 含磷联苯酚醛环氧树脂的合成

- 4.2.6 环氧固化物的制备

- 4.2.7 结构表征与性能测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 ODOPB 的结构表征

- 4.3.2 联苯酚醛环氧树脂的合成和表征

- 4.3.3 含磷联苯酚醛环氧树脂的合成与表征

- 4.3.4 熔融粘度

- 4.3.5 环氧树脂固化工艺的确定

- 4.3.6 固化物热性能

- 4.3.7 固化物的阻燃性能

- 4.3.8 固化物的耐湿性能

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].倾一座城[J]. 风采童装 2018(01)

- [2].萘并恶嗪固化方式及热学性能研究[J]. 热固性树脂 2015(03)

- [3].苯并恶嗪固化方式及光学性能研究[J]. 热固性树脂 2020(01)

- [4].DGE-BHBTMBP/E-51/DDS固化物的研究[J]. 工程塑料应用 2010(03)

- [5].ZY-1对盾构废弃渣土固化过程作用机理的微观试验研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(08)

- [6].含磷含氮酚醛树脂基炭化物结构和性能的研究[J]. 热固性树脂 2017(04)

- [7].硅烷改性芳基乙炔固化物的耐热性能[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [8].含羧基苯并噁嗪单体的合成及固化物的固化温度研究[J]. 精细化工中间体 2014(02)

- [9].固化剂及其固化物的太赫兹光谱分析[J]. 现代科学仪器 2011(06)

- [10].几种胺类固化剂对环氧树脂固化行为及固化物性能的影响[J]. 化工学报 2011(06)

- [11].色质联用研究对甲苯磺酸-乙酸酐降解环氧4221固化物[J]. 热固性树脂 2020(02)

- [12].高折射钛杂化苯基硅树脂制备及固化物性能研究[J]. 化工新型材料 2016(04)

- [13].链延长型芳杂环双马来酰亚胺树脂的合成及性能[J]. 高分子学报 2017(03)

- [14].无卤阻燃环氧树脂固化物及其结构与性能[J]. 粘接 2014(06)

- [15].酚醛树脂结构对其热解成炭特性的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2009(05)

- [16].大豆油基环氧固化剂的制备及应用[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [17].利用一种多元羧酸酐副产物改性不饱和聚酯树脂[J]. 热固性树脂 2019(06)

- [18].一种透明环氧改性有机硅树脂的制备与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2016(01)

- [19].液体橡胶的种类及用途[J]. 世界橡胶工业 2009(11)

- [20].全生物基苯并恶嗪的合成与改性[J]. 热固性树脂 2017(03)

- [21].稀释剂用量对环氧固化物玻璃化温度的影响[J]. 热固性树脂 2010(05)

- [22].可溶解生物基聚苯并■嗪的制备与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2019(10)

- [23].二氧化双环戊二烯环氧树脂固化工艺研究[J]. 中国胶粘剂 2010(01)

- [24].双酚A型苯并恶嗪/酚醛体系固化物的性能研究[J]. 热固性树脂 2011(04)

- [25].含磷含氮酚醛树脂的合成与性能[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [26].废弃钻井液的固化烧结与再利用研究[J]. 钻井液与完井液 2011(01)

- [27].固结-氧化复合固化法处理酸性气田钻井液废液[J]. 石油与天然气化工 2011(05)

- [28].生活垃圾焚烧飞灰固化物进入生活垃圾填埋场处置的可行性研究[J]. 环境科技 2009(S2)

- [29].丙烯酸松香与乙二醇二缩水甘油醚预聚体的合成和性能研究[J]. 林产化学与工业 2009(06)

- [30].有机硅改性环氧树脂的热氧老化性能研究[J]. 粘接 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad9d56569d505c45dace2233.html