# 无油涡旋真空泵参数化设计的研究

### 论文摘要

清洁的真空环境一直是科学家和企业界追求的理想真空环境。世界上主要的工业国家都在争相发展新一代的清洁真空获得设备。无油真空泵在很多领域已经越来越多的代替了油封式机械泵。无油真空泵目前已经发展到冷凝泵、柱塞泵、爪式泵、涡旋泵以及隔膜泵等多种产品。无油涡旋真空泵以其清洁度高、运行平稳、节省能源、体积小、重量轻、噪音低等特点一经推出就获得了广泛的应用。但由于其在研制、设计、加工、制造过程中的技术问题,目前国内还没有厂家生产。研制符合中国市场要求的无油涡旋真空泵填补国内空白就成为国内科技工作者的重要任务。本课题结合导师开发无油涡旋真空泵的项目,建立了无油涡旋真空泵计算机参数化设计模型,在无油涡旋真空泵关键零件设计与载荷计算方法,以及传动系统的动平衡方面作了较深入地研究。文中首先对无油涡旋真空泵的设计理论进行研究,讨论了无油涡旋真空泵目前主要的结构形式、以及涡旋型线理论；关键零件的设计、制造方法,及设计时需要注意的事项。针对无油涡旋真空泵的结构特点,将无油涡旋真空泵的传动机构转化为一平行四杆机构,采用二次平衡的方法,对其动平衡的方法进行研究,推导出质心位置方程,及完全动平衡无油涡旋真空泵的条件公式。在动平衡等基本参数计算的基础上,利用GRIP语言建立基于UG实体设计软件的无油涡旋真空泵的三维参数驱动模型,输入主要的建模参数,通过参数关联计算,自动建立参数最优的无油涡旋真空泵的三维模型,利用前面的动平衡推导方程结合GRIP语言的实体属性计算函数使生成的模型自动实现动平衡,并且为满足设计的需要,允许生成的模型在UG环境下进行手动修改,软件实现了无油涡旋真空泵的自动化设计,提高了设计的效率与准确性。利用本系统生成的无油涡旋真空泵的零件模型进行虚拟装配；在装配过程中,对关键部件进行干涉分析。可由三维实体模型直接生成二维工程图,为样机制造提供了必要的生产技术文件。本课题设计开发的无油涡旋真空泵参数化建模系统,集无油涡旋真空泵参数优化和三维建模于一体,省去了传统设计过程中反复校验、反复调整输入参数的过程,并且计算结果直接用于无油涡旋真空泵的三维造型。利用无油涡旋真空泵各部分零件的三维模型可进一步进行无油涡旋真空泵的虚拟装配设计,以便及时发现设计中的问题。本系统缩短了无油涡旋真空泵设计制造的时间,提高了设计精度,并且可扩展性强,可进一步实现同一系列无油涡旋真空泵设计和建模任务,在无油涡旋真空泵设计制造中具有重要实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.1.1 无油涡旋真空泵的特点

- 1.1.2 无油涡旋真空泵的应用

- 1.1.3 主要的产品

- 1.2 涡旋机械的发展

- 1.3 课题的来源和意义

- 1.4 课题的研究内容和方法

- 1.4.1 课题研究的内容

- 1.4.2 课题研究的方法

- 第2章 无油涡旋真空泵设计理论

- 2.1 无油涡旋真空泵的基本结构和工作原理

- 2.1.1 公转型无油涡旋真空泵

- 2.1.2 自转型无油涡旋真空泵

- 2.2 无油涡旋真空泵的型线理论

- 2.3 动、静涡盘的结构设计

- 2.3.1 动涡盘的设计

- 2.3.2 静涡盘的设计

- 2.3.3 涡圈精度

- 2.3.4 齿顶密封条的设计

- 2.3.5 涡旋盘材料

- 2.3.6 涡旋盘的制造

- 第3章 无油涡旋真空泵动平衡

- 3.1 一次平衡和动涡盘的旋转惯性力

- 3.1.1 惯性力平衡

- 3.1.2 惯性力矩的平衡

- 3.2 第二次平衡

- 第4章 UG二次开发技术

- 4.1 参数化设计

- 4.1.1 参数化设计概述

- 4.1.2 参数化设计的特点

- 4.1.3 参数化设计方法的类型

- 4.2 三维造型软件UNIGRAPHICS

- 4.2.1 UG的建模特点

- 4.2.2 UG参数化设计技术

- 4.3 UG二次开发

- 4.4 UG/OPEN GRIP

- 第5章 无油涡旋真空泵参数建模

- 5.1 GRIP程序开发

- 5.1.1 主程序的设计

- 5.1.2 子程序的设计

- 5.2 程序的执行

- 5.2.1 建模平台信息

- 5.2.2 运行程序

- 5.3 高级工程图简介

- 第6章 分析与总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间所发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].半导体设备真空泵常见故障分析及维修[J]. 设备管理与维修 2020(05)

- [2].乘用车电动真空泵引起的噪声优化[J]. 时代汽车 2020(09)

- [3].莱茵金属获2.5亿欧元电子真空泵订单[J]. 汽车与配件 2020(13)

- [4].一种新型电磁真空泵的优化设计[J]. 机械设计与制造 2020(09)

- [5].基于MATLAB/Simulink的电动汽车真空泵集成控制研究[J]. 汽车电器 2020(08)

- [6].发电厂小真空泵技改原因及其具体措施[J]. 工程建设与设计 2018(24)

- [7].高速透平真空泵工程应用[J]. 造纸信息 2019(07)

- [8].纸机透平真空泵的简介[J]. 黑龙江造纸 2019(03)

- [9].三腔滑片式真空泵的几何理论与性能研究[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [10].提高机组真空泵气动门可靠性的方法研究[J]. 浙江电力 2018(09)

- [11].基于数值计算方法的双螺杆真空泵气体输运过程研究[J]. 真空科学与技术学报 2017(04)

- [12].水环真空泵耐腐蚀改进及效率提升[J]. 中国设备工程 2017(13)

- [13].普旭真空泵在油气回收装置中的应用及维护[J]. 聚酯工业 2015(02)

- [14].螺杆真空泵内气体热力过程的解析计算与实验研究[J]. 真空 2020(03)

- [15].电动真空泵噪音优化的测试研究[J]. 汽车实用技术 2020(17)

- [16].电动真空泵的试验研究[J]. 汽车零部件 2019(06)

- [17].浅谈真空泵性能优化设计[J]. 汽车实用技术 2018(14)

- [18].电厂真空泵优化探索和实践[J]. 科技创新导报 2018(14)

- [19].新型节能真空泵[J]. 砖瓦 2017(01)

- [20].爪型干式真空泵的迷宫密封设计与研究[J]. 真空科学与技术学报 2017(03)

- [21].涡旋真空泵用驱动电机研究[J]. 现代制造技术与装备 2017(05)

- [22].爪型干式真空泵磁流体密封的研究[J]. 真空科学与技术学报 2017(07)

- [23].阿特拉斯·科普柯推出新品:节能50%的中央真空系统[J]. 食品安全导刊 2017(25)

- [24].电动汽车电动真空泵噪音问题研究[J]. 时代汽车 2017(16)

- [25].隔膜真空泵的现状分析与探索[J]. 科技创新与应用 2016(07)

- [26].双螺杆真空泵工作过程数值模拟[J]. 西安交通大学学报 2015(07)

- [27].真空泵的常见故障分析与维护保养[J]. 科技创新导报 2013(21)

- [28].亚太真空泵[J]. 化工管理 2012(09)

- [29].采用真空泵法快速获取猪卵母细胞[J]. 湖北农业科学 2011(21)

- [30].真空泵返油在此成为历史[J]. 真空 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ada2feb76d79118705d685aa.html