# 空心板铰缝破坏机理及防治措施研究

### 论文摘要

改革开放以来,我国经济始终处于高速增长的状态,其中空心板梁桥建设的比例占了很大部分。在已建成公路的桥梁调查中发现,空心板梁桥的铰缝破坏现象十分严重。空心板铰缝连接处受力复杂,破坏机理研究不完善,导致该类型桥梁在使用中有90%板梁桥铰缝处发生破坏,造成桥梁“单板受力”特征,极大地影响桥梁的承载能力和安全运营。在广泛收集国内外已有研究资料的基础上,本文主要针对目前空心板桥梁现状,以现有空心板计算理论为基础,借助有限元分析手段,对铰缝破坏机理及预防措施进行了研究和探讨。主要研究内容如下:1、现场调研空心板铰缝破坏的实际情况,研究空心板铰缝的受力模式及破坏机理。对国内同类桥梁进行调查,总结了其破坏情况及主要形式。2、探讨空心板铰缝计算理论,建立空心板桥梁数值模型,利用空间有限元程序对空心板铰缝进行数值仿真分析。3、进行室内模型试验,研究铰缝受力状况,与数值模拟计算对比,分析比较各构造方案优缺点。4、通过试验分析及理论研究,从不同方面分析铰缝破坏的影响因素,并针对其特点,提出防治铰缝破坏的具体措施。5、依托工程,防治措施研究成果得到初步应用。空心板梁桥铰缝破坏机理及防治措施的研究,对指导当前公路建设和对已建成公路桥梁的维修养护,提供了理论依据和技术支持。可以有效的减少铰缝裂缝的产生,降低养护成本,提高桥梁的受力性能和耐久性能,具有一定的社会经济意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 空心板铰接缝问题研究现状

- 1.3 空心板铰接缝破坏机理研究内容及主要难点

- 1.4 本章小结

- 第二章 空心板铰接缝受力及破坏形式分析

- 2.1 空心板铰接缝构造形式

- 2.2 空心板铰接缝破坏情况调查

- 2.3 空心板铰缝病害原因分析

- 2.3.1 设计因素

- 2.3.2 施工因素

- 2.3.3 运营阶段影响因素

- 2.4 铰接板受力计算

- 2.4.1 传统铰接板理论

- 2.4.2 铰接板计算方法研究

- 2.5 本章小结

- 第三章 模型有限元仿真数值分析

- 3.1 概述

- 3.2 有限元素法分析步骤

- 3.3 单元分析

- 3.4 计算机模型仿真分析

- 3.4.1 计算软件ANSYS 介绍

- 3.4.2 ANSYS 模型分析

- 3.5 铰接缝模型分析结果

- 3.5.1 铰接缝链杆模型分析结果

- 3.5.2 铰缝实体模型分析结果

- 3.6 试验结果对比分析

- 3.6.1 铰缝试验模型设计

- 3.6.2 挠度结果分析

- 3.6.3 应变结果分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 空心板铰接缝破坏防治措施

- 4.1 空心板铰接缝破坏防治措施

- 4.1.1 设计方面

- 4.1.2 施工方面

- 4.1.3 运营管理方面

- 4.2 防治措施研究成果初步应用

- 4.3 本章小结

- 结论与建议

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新型铰缝设计及增强技术研究[J]. 河南科技 2020(02)

- [2].基于协同工作系数的空心板桥铰缝性能评估[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [3].空心板深铰缝设计优化研究[J]. 广东公路交通 2016(02)

- [4].桥梁铰缝修复新工艺及实施后检测结果分析[J]. 中国市政工程 2015(04)

- [5].空心板桥铰缝损伤后的横向影响研究[J]. 吉林建筑大学学报 2020(05)

- [6].公路桥梁空心板梁铰缝空脱处治方法[J]. 科技视界 2016(02)

- [7].板桥铰缝深度对上部结构的影响分析[J]. 科技展望 2015(28)

- [8].上跨铁路板式梁桥铰缝切割技术探讨[J]. 科技展望 2016(21)

- [9].空心板桥铰缝病害成因分析与预防及维修加固研究[J]. 中国高新技术企业 2015(02)

- [10].基于单处铰缝破坏的装配式空心板桥横向分布系数研究[J]. 河南科技 2017(05)

- [11].装配式空心板桥板间铰缝破坏加固方法研究[J]. 中外公路 2016(03)

- [12].混凝土空心板桥铰缝破坏分析[J]. 江西建材 2015(09)

- [13].高等级公路中“单板受力”桥梁化学灌浆加固铰缝处治方法浅析[J]. 黑龙江交通科技 2014(03)

- [14].重载交通下空心板梁铰缝损坏及其快速维修加固技术[J]. 上海公路 2012(02)

- [15].受腐蚀的铰缝结构的受力性能分析[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2012(08)

- [16].大铰缝空心板梁铰缝受力特点分析和配筋优化[J]. 公路 2012(08)

- [17].装配式板桥铰缝病害成因分析及预防措施[J]. 水利规划与设计 2017(04)

- [18].空心板桥铰缝受力状态及铰缝失效有限元分析[J]. 内蒙古科技与经济 2015(22)

- [19].空心板梁桥铰缝病害分析和维修方法研究[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2014(04)

- [20].浅谈桥梁铰缝失效及维护技术[J]. 科技创新导报 2011(06)

- [21].某市政桥梁铰缝构造病害防治[J]. 工业建筑 2010(S1)

- [22].桥涵单板受力原因及预防措施[J]. 公路交通技术 2008(04)

- [23].空心板桥损伤铰缝模拟界面单元法研究[J]. 河北工业大学学报 2020(04)

- [24].装配式空心板桥铰缝破坏原因分析[J]. 公路与汽运 2018(06)

- [25].新型铰缝在重载交通道路桥梁设计中的应用[J]. 建材与装饰 2017(35)

- [26].板梁桥铰缝混凝土材料优化试验研究[J]. 低温建筑技术 2016(04)

- [27].空心板混凝土铰缝抗剪性能试验研究[J]. 公路交通科技 2013(06)

- [28].空心板铰缝计算理论研究[J]. 交通标准化 2013(17)

- [29].铰缝破坏对装配式空心板桥荷载横向分布影响的分析[J]. 上海公路 2012(03)

- [30].新型空心板铰缝的受力性能[J]. 筑路机械与施工机械化 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ada45a46ba73e169454185c6.html