# 氧化钽薄膜材料的制备及其生物化研究

### 论文摘要

生物材料仅在表面的几个原子层的范围内与生物体发生作用,材料表面的成分与结构、表面形貌、亲疏水性、荷电性、表面能等物理化学状态决定着材料的抗凝血性能。因此寻找一种无机生物材料并对其进行生物化表面改性,是有效改善和提高与血液直接接触的一类生物材料的抗凝血性能的重要途径之一。钽系材料生物无毒性,钽及其氧化物薄膜在生物医学领域已经有了一定的研究和应用,如人造骨、血管支架等。通过调整氧化钽的制备工艺,薄膜具有较宽的表面性质调节范围,在此基础上对其进行生物化表面改性,用于研究材料学因素与材料表面抗凝血性能的关系。本论文采用脉冲非平衡磁控溅射沉积技术制备了不同结构、成分、物理性质和机械性能的氧化钽薄膜,重点研究了反应气体（O2）与工作气体（Ar）的流量比（O2:Ar）的变化对薄膜结构和性能的影响。为了在表面获得羟基官能团,对氧化钽薄膜进行高频低压等离子体氢化处理,并采用紫外辐照的方法在薄膜表面产生更多的羟基官能团,最后通过硅烷偶联固定白蛋白（BSA）的方法,使薄膜具有良好的抗凝血性能的材料表面。使用X射线衍射仪（XRD）、X射线光电子能谱仪（XPS）、傅立叶变换红外光谱仪（FTIR）、接触角测试仪、扫描电子显微镜（SEM）等方法对表面改性前后的氧化钽薄膜进行分析和表征,通过体外血小板粘附实验和动物体内实验对改性前后的氧化钽薄膜材料进行抗凝血性能及生物相容性评价。研究结果表明:脉冲非平衡磁控溅射技术沉积的氧化钽薄膜为非晶态,经高真空800℃、60min退火后,转变为相应晶态的氧化钽薄膜,薄膜表面与水的接触角介于82-90°之间,具有一定的疏水性。综合考虑薄膜的表面状态、物理及机械性能,优化出O2:Ar流量比为0.2的氧化钽薄膜进行表面生物分子固定。等离子体氢化处理导致氧化钽薄膜表面粗糙度增大、疏水性增加。FTIR及薄膜表面与水的接触角结果分析表明,等离子体氢化后用紫外辐照处理的薄膜表面具有一定数量的羟基（-OH）,并显著提高了薄膜表面的亲水性。XPS结果表明,硅烷偶联接枝白蛋白处理后的薄膜表面固定了一定量的白蛋白。体外血小板粘附实验结果表明:高频低压等离子体氢化表面改性对改善氧化钽薄膜的抗凝血性能没有积极贡献;紫外辐照2h后,氧化钽薄膜的抗凝血性能有所提高;表面硅烷偶联固定白蛋白以后,氧化钽薄膜的血液相容性具有一定程度的改善。初步动物体内实验结果表明:在钛金属基体上沉积氧化钽薄膜,并通过硅烷偶联固定白蛋白后,样品表现出优良的生物相容性;高频低压等离子体氢化处理对氧化钽薄膜表面生物相容性的提高没有积极贡献;沉积在金属钛表面未经表面改性的氧化钽薄膜具有良好的生物相容性;（Ta-O）、（Ta-O+氢化）及（Ta-O+氢化+APTES+BSA）工艺的氧化钽薄膜均没有产生血栓,表明其与血管内壁具有良好的组织和生物相容性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 生物医用材料

- 1.1.1 生物医用材料概述

- 1.1.2 生物医用材料的抗凝血性能研究

- 1.2 钽系薄膜的性能及其在生物医学工程中的应用

- 1.2.1 钽的性能及应用

- 1.2.2 氧化钽薄膜的性能及应用

- 1.2.3 氧化钽薄膜的制备技术

- 1.3 等离子体氢化表面改性

- 1.3.1 等离子体概述

- 1.3.2 等离子体空间化学反应

- 1.3.3 低压高频等离子体表面改性

- 1.4 本论文研究意义及内容

- 1.5 本论文的技术路线

- 第2章 氧化钽薄膜的制备及其性能表征

- 2.1 实验原理

- 2.1.1 薄膜的制备及表征

- 2.1.2 薄膜的物理性能测定

- 2.1.3 薄膜的机械性能评价

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 XRD结果分析

- 2.2.2 薄膜的表面润湿性能

- 2.2.3 薄膜的物理性能

- 2.2.4 薄膜的机械性能

- 2.3 小结

- 第3章 氧化钽薄膜的等离子体氢化处理及白蛋白固定

- 3.1 实验原理

- 3.2 实验步骤

- 3.2.1 样品准备及清洗

- 3.2.2 薄膜表面高频低压等离子体氢化

- 3.2.3 接枝硅烷偶联剂

- 3.2.4 白蛋白的固定

- 3.2.5 样品表面性质表征

- 3.3 实验结果及分析

- 3.3.1 薄膜表面等离子体氢化预实验结果分析

- 3.3.2 薄膜表面高频低压等离子体氢化改性结果分析

- 3.3.3 薄膜表面偶联固定白蛋白结果分析

- 3.4 小结

- 第4章 血小板粘附实验

- 4.1 实验所用仪器及试剂

- 4.1.1 仪器及器皿

- 4.1.2 材料及试剂

- 4.2 实验原理及步骤

- 4.2.1 实验原理

- 4.2.2 实验步骤

- 4.3 实验结果及分析

- 4.3.1 氢化及紫外辐照前后薄膜的血小板粘附结果分析

- 4.3.2 白蛋白固定前后薄膜的血小板粘附结果分析

- 4.4 小结

- 第5章 初步动物体内实验

- 5.1 实验所用仪器及试剂

- 5.1.1 仪器及器皿

- 5.1.2 材料及试剂

- 5.2 实验原理及步骤

- 5.3 动物体内实验结果分析

- 5.4 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].氢氧化钽对水体中磷酸盐的吸附去除作用[J]. 环境科学与技术 2012(01)

- [2].传统工艺生产氧化钽(铌)除杂技术特点及研究进展[J]. 稀有金属与硬质合金 2016(04)

- [3].氢氧化钽对磷酸盐的吸附性能[J]. 离子交换与吸附 2015(03)

- [4].还原氧化钽制备钽粉工艺研究进展[J]. 中国材料进展 2011(10)

- [5].氢氧化钽及其焙烧产物对磷酸盐的吸附[J]. 盐业与化工 2011(05)

- [6].高介电氧化钽薄膜制备与介电性能分析[J]. 陶瓷学报 2009(02)

- [7].氧化钽喷涂及涂层熔炼实验[J]. 热喷涂技术 2012(03)

- [8].氧化钽纳米管的制备及表征[J]. 稀有金属材料与工程 2014(S1)

- [9].氧化钽薄膜的结构、成份和介电性能研究[J]. 人工晶体学报 2008(03)

- [10].非洲还是未来钽供应的重要地区[J]. 世界有色金属 2009(09)

- [11].块体氧化钽基气凝胶成型过程中的分散/络合效应研究（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S3)

- [12].环氧氯丙烷引发的氧化钽气凝胶表征(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S2)

- [13].钽阳极氧化膜的半导体性研究[J]. 电子元件与材料 2011(08)

- [14].离子束溅射氧化钽薄膜光学特性的热处理效应[J]. 红外与激光工程 2018(03)

- [15].溶剂浸取法制备低氟高纯氧化钽研究[J]. 南昌大学学报(工科版) 2008(02)

- [16].氧化钽及钽钨复合氧化物固体酸催化己糖脱水制备5-羟甲基糠醛以及非等计量比的甲酸和乙酰丙酸（英文）[J]. Chinese Journal of Catalysis 2020(08)

- [17].氧化钽/氧化铝薄膜的阻变特性和突触特性[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].从废钨渣中酸法回收钽铌的研究[J]. 有色冶金设计与研究 2012(02)

- [19].Ta_2O_5掺杂玻璃/钙长石复合绝缘材料性能的研究[J]. 材料导报 2010(S1)

- [20].氧化钽催化葡萄糖制备乳酸[J]. 现代化工 2019(08)

- [21].银掺杂氧化钽涂层的抗菌性能[J]. 功能材料与器件学报 2015(06)

- [22].钽粉制备新工艺研究进展[J]. 湖南有色金属 2011(03)

- [23].俄罗斯拍卖北极圈Afrikandskoe钙钛矿、钛铁矿[J]. 中国钛业 2015(03)

- [24].低温合成NaTaO_3纳米微粒[J]. 陶瓷学报 2010(03)

- [25].氧化钽基RRAM的循环耐受特性优化研究[J]. 复旦学报(自然科学版) 2016(01)

- [26].高掺铒硅基氧化钽脊形光波导[J]. 红外与激光工程 2017(08)

- [27].分光光度法测定高纯氧化铌(钽)中氟的研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2009(03)

- [28].成分配比对RuO_2-Ta_2O_5二元氧化物电容性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2013(03)

- [29].热处理对电弧源沉积氧化钽薄膜特性的影响研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(08)

- [30].新型手机玻璃防破碎[J]. 现代班组 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/adbdc26377319d11317fd7a5.html