# 西部沿海高速公路K21滑坡稳定性评价及治理方案研究

### 论文摘要

西部沿海高速公路珠海段K21滑坡位于珠海市北部,由修建高速公路边坡开挖后多次坍塌发展而成,是大型复杂的工程滑坡,由于人们对地层岩性、风化界面、地下水、结构面的认识深度不够,导致滑坡多次滑动,多次治理,滑动规模逐渐扩大,严重威胁公路交通运营及人民生命财产安全,急需得到治理。本文以该滑坡为背景,对滑坡机理及治理工程进行了分析研究。根据区域地质资料和勘察资料,以现场调查分析为主对西部沿海高速公路K21滑坡地质环境、滑坡的滑动过程、滑动机制及稳定性进行了分析。滑坡的发展过程分为三个阶段,可划分为四个滑区,滑体厚度在空间上具有明显的变化,本滑坡具有多层、多级、多次滑动的特点。文章通过现场地貌形态的特征、钻探资料、变形形态、结构面的配套分析,推出了滑坡的多层滑面,计算出滑坡各个分区典型断面剩余下滑力。提出以减滑工程和抗滑工程相结合的综合处治措施,并对其实用性进行了论证,计算出锚索拉力及抗滑桩内力,完成锚索框架及锚索抗滑桩的设计,并运用有限元软件对滑坡治理效果进行数值模拟分析,论证了主体抗滑工程的良好治理效果。文章对滑坡治理工程的施工工艺及注意事项提出详细要求,对滑坡布置了有效的监测。通过抗滑桩施工地质编录和深孔位移监测结果的分析,证明滑坡滑动面的推测是合理的,治理是安全有效的,目前滑坡已经达到稳定状态。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 西部沿海高速公路K21滑坡概述

- 1.2 高速公路边坡概述

- 1.2.1 高速公路边坡的工程特点

- 1.2.2 高速公路边坡失稳的危害

- 1.3 研究现状

- 1.3.1 西部沿海K21滑坡研究现状

- 1.3.2 国内外滑坡研究现状

- 1.4 本文的研究内容及思路

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究思路

- 1.5 本章小结

- 第2章 滑坡的地质环境特征分析

- 2.1 滑坡区自然条件及地质环境条件

- 2.1.1 位置与交通

- 2.1.2 气象水文

- 2.1.3 地形地貌

- 2.1.4 地层岩性

- 2.1.5 地质构造与地震

- 2.1.6 水文地质条件

- 2.1.7 不良地质现象

- 2.2 K21滑坡基本特征及类别

- 2.2.1 滑坡地形地貌

- 2.2.2 滑坡空间形态

- 2.2.3 滑坡物质组成及结构特征

- 2.2.4 滑坡水文地质条件

- 2.2.5 滑坡岩土物理力学性质

- 2.3 本章小结

- 第3章 滑坡基本特征及稳定性分析

- 3.1 滑坡的发展过程

- 3.2 滑坡变形特征与基本性质分析

- 3.2.1 滑坡变形特征

- 3.2.2 滑坡的基本性质分析

- 3.3 滑坡的形成机理

- 3.4 滑坡稳定性极限平衡法分析

- 3.4.1 滑坡稳定性与剩余下滑力计算公式

- 3.4.2 滑坡推力计算

- 3.5 本章小结

- 第4章 滑坡治理工程分析

- 4.1 滑坡治理的必要性及原则

- 4.1.1 治理的必要性

- 4.1.2 治理的原则

- 4.2 滑坡治理方案论证

- 4.2.1 减滑工程

- 4.2.2 抗滑工程

- 4.3 锚索框梁设计计算

- 4.3.1 框架梁的计算

- 4.3.2 预应力锚索的计算

- 4.3.3 本滑坡锚索框梁设计

- 4.4 锚索抗滑桩设计计算

- 4.4.1 锚索抗滑桩设计基本假定

- 4.4.2 锚索抗滑桩间距的确定

- 4.4.3 预应力锚索的设计

- 4.4.4 桩身内力及配筋计算

- 4.4.5 K21滑坡预应力锚索桩结构计算

- 4.5 滑坡综合加固治理措施

- 4.6 本章小结

- 第5章 滑坡治理效果分析

- 5.1 建立有限元模型

- 5.1.1 地质结构模型

- 5.1.2 计算模型

- 5.1.3 计算参数

- 5.2 整治结果分析

- 5.2.1 K21+174剖面分析

- 5.2.2 K21+371剖面分析

- 5.3 本章小结

- 第6章 滑坡治理施工及监测

- 6.1 施工工艺及注意事项

- 6.1.1 抗滑桩施工工艺及注意事项

- 6.1.2 预应力锚索施工工艺及注意事项

- 6.1.3 锚索框架施工工艺及注意事项

- 6.2 防治工程效果的监测

- 6.2.1 监测目的及方法

- 6.2.2 深孔位移监测

- 6.2.3 地表位移监测

- 6.2.4 监测结果分析

- 6.3 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].惠深沿海高速试通车[J]. 广东交通 2010(02)

- [2].沿海高速公路希望小学落成[J]. 广东交通 2008(05)

- [3].浙江沿海高速公路象山至乐清段全线通车[J]. 中国公路 2019(03)

- [4].浙江沿海高速公路实现全线贯通[J]. 城市道桥与防洪 2019(03)

- [5].台州市人民政府干部任免[J]. 台州市人民政府公报 2016(01)

- [6].沿海高速公路征地拆迁档案的管理[J]. 档案管理理论与实践-浙江省基层档案工作者论文集 2015(00)

- [7].王建满在我市考察沿海高速公路工程情况时强调 齐心协力破难题 千方百计促进度[J]. 台州市人民政府公报 2013(11)

- [8].浙江沿海高速公路全线通车:376km,连接福建高速路网[J]. 施工技术 2019(02)

- [9].西部沿海高速公路新会段工程施工管理浅析[J]. 中国招标 2010(50)

- [10].河北沿海高速公路全线贯通[J]. 筑路机械与施工机械化 2009(06)

- [11].河北省沿海高速公路全线贯通[J]. 石油沥青 2009(04)

- [12].广西沿海高速公路:出边-出海-出省——广西沿海高速公路管理处[J]. 西部交通科技 2008(06)

- [13].河北沿海高速公路机电管养工作实践与探索[J]. 中国交通信息化 2014(07)

- [14].沿海高速公路秦皇岛至冀津界[J]. 党史博采(纪实) 2008(05)

- [15].沿海高速公路风险评价体系构建[J]. 中国安全科学学报 2008(05)

- [16].浅谈东部沿海高速公路一标人工和材料调差[J]. 价值工程 2010(20)

- [17].保增收 保畅通 保稳定——广西沿海高速公路管理处深入学习实践科学发展观活动纪实[J]. 当代广西 2009(18)

- [18].沿海高速公路机电管养工作实践研究[J]. 黑龙江交通科技 2019(10)

- [19].西部沿海高速公路月环至南屏支线延长线工程变更管理探讨[J]. 广东公路交通 2017(04)

- [20].沿海高速公路沧州段奠基[J]. 筑路机械与施工机械化 2008(03)

- [21].广西沿海高速公路改扩建工程建设必要性分析[J]. 西部交通科技 2015(06)

- [22].西部沿海高速公路(珠海段)支线工程监理档案管理实践[J]. 广东公路交通 2010(03)

- [23].沿海高速公路改扩建项目绿化规划分析[J]. 科技创业家 2012(14)

- [24].沿海高速公路地基加固大直径沉模薄壁管桩的施工管理[J]. 交通世界(建养.机械) 2009(04)

- [25].建新机制 塑新品牌 推动企业转型跨越发展——广西北部湾投资集团有限公司沿海高速公路分公司[J]. 西部交通科技 2011(07)

- [26].环渤海沿海高速公路全线贯通[J]. 施工技术 2011(24)

- [27].广西加速沿海高速公路网络建设[J]. 广西城镇建设 2009(01)

- [28].沿海高速公路软土地基施工控制措施[J]. 交通世界(建养.机械) 2009(Z1)

- [29].沿海高速公路古柳连接线级配碎石施工[J]. 山西建筑 2009(15)

- [30].浙江沿海高速公路象山至乐清段通车[J]. 浙江画报 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/adc025eedb295dd9e398d88a.html