# 火灾高温下钢交错桁架结构抗侧力响应分析及试验研究

### 论文摘要

钢交错桁架体系是一种新型抗侧力结构体系,目前在国外已有实际的工程应用,但在我国仍处于理论研究阶段。本文在国家自然科学基金项目“钢结构交错桁架体系抗火性能研究”（编号：50706059）和中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室开放课题“火灾高温下钢交错桁架结构抗侧力响应及稳定性研究”（编号：HZ2009-KF05）的支持以及中南大学研究生教育创新工程的资助下,研究了火灾下钢交错桁架结构的抗侧性能。采用理论分析、有限元模拟和试验研究的方法对火灾高温下钢交错桁架结构的抗侧响应及影响因素进行了研究。本文主要研究内容及结论如下：（1）针对火灾高温下钢交错桁架结构抗侧响应的特点,提出了火灾高温下该结构的侧移简化分析模型,并给出了水平荷载作用下钢交错桁架结构受高温作用的侧移计算方法；（2）采用ANSYS建立了三维钢交错桁架结构有限元模型,进而对火灾高温下钢交错桁架结构的力学响应行为进行了数值模拟,分析了高温下结构轴力、弯矩、位移的变化,获得了结构侧移随温度的变化规律；（3）结合钢交错桁架结构有限元模型,分别考虑结构高度、桁架高跨比及空腹节间宽度等,对火灾高温下该结构抗侧性能的影响因素进行参数分析。结果表明在荷载允许范围内,增加结构高度对钢交错桁架结构体系在高温下的抗侧性能影响不大,增大桁架高跨比将导致结构受火楼层侧移显著增加,较小的空腹节间宽度更有利于火灾下该结构的抗侧行为；（4）开展了6层1：8缩尺寸钢交错桁架结构火灾下抗侧响应的模型试验研究,对本文提出的简化侧移模型及有限元模型进行了验证,结果表明,简化侧移模型及有限元模型的计算结果与试验相一致。本文的分析结果与试验数据可为钢交错桁架结构的防火设计规范的制定及进一步的结构抗火研究提供参考与试验依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 钢交错桁架结构体系的特点

- 1.2.1 钢交错桁架结构的组成

- 1.2.2 钢交错桁架结构的优点

- 1.3 钢交错桁架结构的研究现状

- 1.3.1 国外钢交错桁架结构的研究现状

- 1.3.2 国内钢交错桁架结构的研究现状

- 1.3.3 前人研究的不足

- 1.4 本文的研究内容

- 第2章 火灾高温下钢交错桁架结构侧移简化模型分析

- 2.1 引言

- 2.2 高温作用下的简化侧移模型

- 2.2.1 基本假设

- 2.2.2 简化模型

- 2.3 火灾高温下钢交错桁架结构简化模型抗侧移计算分析

- 2.3.1 钢交错桁架结构抗侧移分析流程

- 2.3.2 火灾高温下交错桁架结构构件的弹性模量折减分析

- 2.3.3 抗侧刚度分析

- 2.3.4 简化模型侧移计算分析

- 2.4 火灾高温下钢交错桁架结构简化模型侧移计算步骤

- 2.5 小结

- 第3章 火灾高温下钢交错桁架结构抗侧力响应有限元分析

- 3.1 引言

- 3.2 高温下钢材的热工特性

- 3.3 高温下普通结构钢的力学性能

- 3.4 有限元模型的建立

- 3.4.1 单元选取

- 3.4.2 材料模型

- 3.4.3 失效准则

- 3.5 标准工况设置

- 3.6 截面温度场分析

- 3.7 标准工况结果分析

- 3.7.1 结构整体响应行为分析

- 3.7.2 受火桁架响应行为分析

- 3.8 钢交错桁架结构高温下抗侧性能变参数分析

- 3.8.1 钢交错桁架结构高度对高温抗侧性能影响

- 3.8.2 钢交错桁架结构桁架的高跨比对高温抗侧性能影响

- 3.8.3 钢交错桁架结构空腹节间宽度对高温抗侧性能影响

- 3.9 小结

- 第4章 火灾高温下钢交错桁架结构抗侧响应试验研究

- 4.1 引言

- 4.2 试验模型建立

- 4.2.1 试验模型建立

- 4.2.2 试验测点布置

- 4.2.3 力学荷载

- 4.2.4 火源及相关热边界处理

- 4.3 试验结果及构件温度分布

- 4.4 试验结果与有限元结果及简化模型计算结果比较

- 4.4.1 有限元模型建立

- 4.4.2 简化模型计算参数选取

- 4.4.3 结果对比

- 4.5 小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 今后尚待解决的问题

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].某工程桁架结构拼装顺序研究[J]. 江苏建筑 2015(S1)

- [2].某项目交错桁架结构体系的易建性分析[J]. 住宅与房地产 2020(26)

- [3].不同形式交错桁架结构性能的比选[J]. 四川建材 2013(06)

- [4].新型交错桁架结构体系的反应谱分析[J]. 水利与建筑工程学报 2012(06)

- [5].对交错桁架结构体系应用浅析[J]. 建材与装饰(下旬刊) 2008(02)

- [6].交错桁架结构不同刚度腹杆下的受力性能分析[J]. 铁道科学与工程学报 2015(04)

- [7].基于桁架结构优化的复杂零件构型设计方法[J]. 机械设计与制造工程 2020(11)

- [8].斜拉立体桁架结构竖向风及水平风作用下分析[J]. 科协论坛(下半月) 2013(01)

- [9].交错桁架结构的地震响应分析[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2013(01)

- [10].小变形桁架结构稳定性的计算方法研究[J]. 力学与实践 2013(05)

- [11].具有自调节防灾功能的桁架结构[J]. 技术与市场 2012(02)

- [12].基于ANSYS的桁架结构优化[J]. 黑龙江科技信息 2010(18)

- [13].基于改进群搜索优化算法的桁架结构拓扑优化研究[J]. 空间结构 2010(04)

- [14].钢交错桁架结构体系的非线性有限元模型[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [15].摩擦耗能交错桁架结构体系的静力弹塑性分析[J]. 河南城建学院学报 2009(05)

- [16].浅谈钢结构交错桁架结构体系静力性能与简化计算[J]. 民营科技 2011(01)

- [17].交错桁架结构楼板受力性能的试验研究[J]. 武汉理工大学学报 2009(13)

- [18].某型桁架结构设计与分析[J]. 机电产品开发与创新 2008(06)

- [19].复合材料桁架结构成型研究进展[J]. 化工新型材料 2020(05)

- [20].基于随机方向法的3P3R型码垛机器人桁架结构优化设计[J]. 计量与测试技术 2018(01)

- [21].桁架结构的可靠性及其应用研究综述[J]. 四川建筑科学研究 2013(02)

- [22].基于桁架结构的大型四通设计[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2013(Z2)

- [23].用矩阵位移法计算桁架结构支座反力的简便方法[J]. 高等建筑教育 2012(02)

- [24].大型桁架结构整体建造吊装技术研究[J]. 石油和化工设备 2020(01)

- [25].水平弧线桁架结构探析[J]. 安徽建筑 2019(11)

- [26].基于粒子群算法的桁架结构优化[J]. 钢结构 2012(07)

- [27].桁架结构的有限元分析与优化设计[J]. 工程技术研究 2018(01)

- [28].钢交错桁架结构的抗震性能分析[J]. 世界科技研究与发展 2010(01)

- [29].综述拱桁架结构优化设计[J]. 门窗 2014(01)

- [30].交错桁架结构二阶效应简化分析方法[J]. 建筑科学与工程学报 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/adc3b2340d64c12f86d08326.html