# 基于系统动态设计技术的高速面铣刀研究

### 论文摘要

高速切削技术具有高效率、高精度和高表面质量等无可比拟的优越性,广泛地应用于汽车、航空航天、模具等制造领域,取得了显著的技术经济效益。高速切削刀具及其相关技术直接决定了高速切削的效益、质量和安全,是推广和应用高速切削技术的基础。高速面铣刀是目前应用比较广泛的高效金属切削加工刀具,在高速、断续切削的条件下,离心力和动态切削力所产生的冲击和振动是影响刀具使用寿命、加工质量、生产效率和机床高速切削效能发挥的重要因素,有必要对高速面铣刀的动态特性及其减振机理进行深入探讨,以改善切削质量,提高加工效率。本文以已有的高速铣削机理、高速铣刀安全性要求和高速刀具技术研究成果为基础,采用系统动态设计技术对高速面铣刀进行研究,主要研究内容为:1.针对高速面铣刀切削加工过程特点,建立高速面铣刀动态切削模型和高速面铣刀动力学微分方程,为高速面铣刀动态特性的研究奠定了基础;2.通过对高速面铣刀切削加工时所受动态载荷的研究,进行了高速面铣刀在离心力和动态切削力作用下振动模型预报;3.以减小高速面铣刀离心力和动态切削力作用下刀具振动幅值为目标,以高速面铣刀的切削特点、加工特征和高速面铣刀的安全性要求为基础,进行切削铝合金的高速面铣刀产品开发设计;4.通过有限元分析技术,对所开发的高速面铣刀进行减振性能预报。进行高速面铣刀在离心力作用下的变形分析,使刀具结构合理。5.对高速面铣刀进行动平衡试验和切削性能试验,对高速面铣刀的动态切削性能进行评价。研究结果表明,控制刀具的不平衡量,提高刀具的动平衡品质等级,进行刀具齿距的合理设计,能显著减小高速面铣刀离心力和动态切削力作用下振动幅值,可使高速面铣刀具有良好的动态切削性能,该方法具有很好的实用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 论文选题的目的和意义

- 1.2 高速铣削技术的研究

- 1.3 高速铣削刀具技术

- 1.3.1 刀具结构的设计技术

- 1.3.2 高速刀具材料的研究

- 1.3.3 高速刀具的动平衡研究

- 1.3.4 高速刀具安全性的研究

- 1.4 高速可转位铣刀的研究与应用现状

- 1.5 系统动态设计技术的应用

- 1.6 课题研究的主要内容

- 第2章 高速面铣刀动态特性研究

- 2.1 高速面铣刀动态切削模型的建立

- 2.1.1 高速面铣刀的质量矩阵

- 2.1.2 高速面铣刀刚度矩阵

- 2.1.3 高速面铣刀阻尼矩阵

- 2.2 高速面铣刀离心力作用下的振动分析

- 2.2.1 高速面铣刀离心力

- 2.2.2 离心力作用下的振幅模型

- 2.2.3 离心力作用下的振幅影响因素分析

- 2.3 高速面铣刀动态切削力作用下的振动分析

- 2.3.1 高速面铣刀动态切削力

- 2.3.2 动态切削力作用下振幅模型

- 2.3.3 动态切削力作用下振幅影响因素分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 高速面铣刀开发

- 3.1 高速面铣刀安全性结构

- 3.2 高速面铣刀结构的确定

- 3.3 高速面铣刀接口形式的选择

- 3.4 高速面铣刀开发

- 3.4.1 高速面铣刀的刀片夹紧方式和安装方式

- 3.4.2 高速面铣刀结构参数的确定

- 3.4.3 高速面铣刀几何角度的确定

- 3.4.4 高速面铣刀齿间距设计

- 3.4.5 高速面铣刀内冷却孔的设计

- 3.4.6 高速面铣刀的动平衡设计

- 3.5 高速面铣刀附件设计

- 3.6 本章小结

- 第4章 高速面铣刀减振性能分析

- 4.1 高速面铣刀固有频率分析

- 4.2 离心力作用下高速面铣刀减振性能分析

- 4.3 动态切削力作用下高速面铣刀的减振性能分析

- 4.4 高速面铣刀的变形分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 高速面铣刀的动平衡试验和切削性能试验

- 5.1 高速面铣刀的动平衡试验

- 5.1.1 高速面铣刀的平衡条件和平衡校正

- 5.1.2 高速面铣刀动平衡的精度

- 5.1.3 高速面铣刀动平衡试验装置及其工作原理

- 5.1.4 高速面铣刀动平衡试验参数和试验结果

- 5.2 高速面铣刀的切削性能试验

- 5.2.1 高速面铣刀切削试验条件

- 5.2.2 高速面铣刀的试验参数和试验结果

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于冗余设计原理的高速面铣刀可靠性研究[J]. 工具技术 2019(12)

- [2].山高:Double Quattromill~?双面快豹14面铣刀[J]. 今日制造与升级 2019(03)

- [3].平面铣刀合理螺旋角的探究[J]. 国防制造技术 2014(03)

- [4].基于ANSYS Workbench高速可转位面铣刀的模态分析[J]. 机械管理开发 2017(01)

- [5].高速面铣刀设计及加工研究[J]. 工具技术 2013(07)

- [6].大直径面铣刀端键槽的加工技巧[J]. 工具技术 2011(11)

- [7].基于知识的高速面铣刀设计系统研究[J]. 工具技术 2009(10)

- [8].基于系统动态设计技术的高速面铣刀研究[J]. 现代制造工程 2008(07)

- [9].高速面铣刀安全性研究[J]. 工具技术 2017(06)

- [10].平面加工面铣刀及其参数选择[J]. 金属加工(冷加工) 2011(21)

- [11].加工铝合金端面铣刀的改进[J]. 有色金属加工 2010(04)

- [12].高精产品开发的助力器[J]. 现代制造 2020(19)

- [13].高速面铣刀设计模型的热力耦合评判方法[J]. 工具技术 2015(11)

- [14].新型平装可转位面铣刀开发[J]. 工具技术 2009(08)

- [15].径向可伸缩式孔背面铣刀[J]. 金属加工(冷加工) 2017(22)

- [16].平面加工用面铣刀结构的创新和进展[J]. 金属加工(冷加工) 2011(07)

- [17].更高效、更经济的新型面铣刀[J]. 天津汽车 2008(09)

- [18].可转位面铣刀的使用综述[J]. 装备制造技术 2012(03)

- [19].硬质合金可转位面铣刀的正确使用方法浅析[J]. 装备制造技术 2011(02)

- [20].高速可转位面铣刀安全性预报[J]. 机械工程师 2008(03)

- [21].可转位套式面铣刀端面键槽对称度检具设计[J]. 工具技术 2012(05)

- [22].国产高精度铝合金面铣刀推出[J]. 铝加工 2009(03)

- [23].减振面铣刀柄[J]. 工具技术 2009(07)

- [24].基于彭恒武判别法的高速面铣刀综合性能评价[J]. 工具技术 2009(09)

- [25].炭块用圆弧面铣刀结构的优化设计初探[J]. 炭素技术 2008(04)

- [26].可转位面铣刀刀片槽设计的角度计算[J]. 工具技术 2008(11)

- [27].伊斯卡推出刀片规格更小的燕尾IQ845立铣刀及面铣刀[J]. 金属加工(冷加工) 2016(09)

- [28].山高Steadyline减振面铣刀柄荣获“技术创新奖”[J]. 新技术新工艺 2011(01)

- [29].刮光刀片在可转位楔块式面铣刀上的安装[J]. 工具技术 2015(02)

- [30].森泰英格高精度铝合金面铣刀[J]. 机械 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/add0461855b7a0ac5745ad12.html