# 三向应力状态下大坝混凝土力学性能试验研究

### 论文摘要

混凝土材料由于其取材方便,耐久性优良等特点,在实际工程中得到了广泛的应用。其在普通的工业与民用建筑结构中,一般受力明确,能够充分利用材料强度,但在水工大体积混凝土结构中,如重力坝,海洋平台等,混凝土往往处于复杂的二轴甚至三轴拉压组合受力状态,此时其受力性能同单轴受力状态有着很大差别。目前为止,国内外许多学者对普通混凝土多轴应力状态正的力学性能进行了试验研究,但关于大坝混凝上的研究,尤其是三轴拉拉拉和拉压压受力状态下的混凝土强度和变形研究试验数据很少。本文结合溪洛渡大坝实际工程,通过试验研究了湿筛二级配大坝混凝土在三轴受力状态正的强度性能和变形特征,具体研究工作如下：（1）提出了一种双钢板—塑料毛刷组合连接方式对混凝土施加拉压应力,这种新型连接方式传力均匀,有效消除了试件端部的侧向约束作用,提高了试验精度。（2）进行了湿筛二级配大坝混凝土在三轴压压压、三轴拉压压及三轴拉拉拉受力状态下试验研究,试件设计尺寸为100mm×100mm×100mm,采用了25组应力比,分析了不同受力状态下试件的破坏特征和力学特性。试验结果表明混凝土在三轴受压受力状态下试件强度是单轴受压下的数倍；在三轴拉压压受力状态下,因为拉应力的存在,试件强度远低于单轴压；三轴拉拉拉受力状态下,试件强度较单轴受拉有所降低,但降低有限。（3）基于Ottosen准则和过-王五参数准则,提出了湿筛二级配大坝混凝土在八面体应力空间空间的破坏准则,为大坝混凝土按多轴强度设计提供了理论依据,同时采用了非线性正交各向异性本构模型,通过对相关系数进行修正,给出了三向组合受力状态下应力-应变理论曲线。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 三轴应力状态下混凝土力学性能研究现状

- 1.2.1 混凝土在三轴压/压/压状态下力学性能研究

- 1.2.2 混凝土在三轴拉/压/压状态下力学性能研究

- 1.2.3 混凝土在三轴拉/拉/拉状态下力学性能研究

- 1.3 三轴受力状态下混凝土破坏准则研究现状

- 1.4 三轴受力状态下本构模型研究现状

- 1.5 本文研究的主要内容

- 2 湿筛二级配混凝土三轴应力状态下强度与变形试验研究

- 2.1 试验概况

- 2.1.1 试验装置

- 2.1.2 双钢板-塑料毛刷加载方法

- 2.1.3 试件制备

- 2.2 三轴压压压（C/C/C）试验

- 2.3 三轴拉压压（T/C/C）试验

- 2.4 三轴拉拉拉（T/T/T）试验

- 2.5 本章小结

- 3 三轴应力状态下湿筛二级配混凝土破坏形态及结果分析

- 3.1 破坏形态

- 3.1.1 三轴受压状态下试件破坏形态

- 3.1.2 三轴拉压压状态下试件破坏形态

- 3.1.3 三轴拉拉拉状态下试件破坏形态

- 3.2 强度特性分析

- 3.3 变形特性分析

- 3.4 本章小结

- 4 八面体应力空间破坏准则

- 4.1 计算原理

- 4.2 破坏准则

- 4.3 本章小结

- 5 非线弹性正交各向异性本构模型

- 5.1 前言

- 5.2 等效单轴应力-应变关系

- 5.2.1 拉应力指标α

- 5.2.2 应力水平指标β

- 5.2.3 典型等效曲线

- 5.3 模型计算

- 5.3.1 基本方程

- 5.3.2 全量式本构模型

- 5.3.3 计算流程图

- 5.4 应力-应变理论曲线

- 5.5 实测曲线同模型对比

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈水利工程水库大坝混凝土的施工技术[J]. 江西建材 2017(21)

- [2].大坝混凝土工程质量检测与综合评价[J]. 现代经济信息 2017(07)

- [3].水利水库施工项目中的大坝混凝土施工技术工艺探析[J]. 中国高新技术企业 2017(10)

- [4].水利大坝混凝土施工质量监理控制措施[J]. 农业科技与信息 2017(11)

- [5].无裂缝大坝混凝土施工若干关键工艺[J]. 黑龙江科技信息 2016(05)

- [6].大坝混凝土工程质量检测与分析评价[J]. 水利规划与设计 2016(07)

- [7].强健大坝蓄起高峡平湖[J]. 中国三峡 2019(03)

- [8].水利工程水库大坝混凝土的施工技术分析[J]. 建材与装饰 2016(02)

- [9].无裂缝大坝混凝土施工若干关键工艺[J]. 黑龙江水利科技 2016(02)

- [10].无裂缝大坝混凝土施工若干关键工艺[J]. 水力发电 2014(03)

- [11].现代水库大坝混凝土施工和防渗措施[J]. 中国新技术新产品 2012(09)

- [12].沐若水电站大坝混凝土裂缝技术处理措施[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [13].基于质量损益函数的大坝混凝土施工质量特性容差优化[J]. 数学的实践与认识 2016(23)

- [14].潘家口电厂下池大坝混凝土质量状况检测[J]. 水电站机电技术 2017(S1)

- [15].现代水库大坝混凝土施工和防渗措施分析[J]. 黑龙江水利科技 2013(07)

- [16].基于模糊规则的大坝混凝土施工跳仓排序研究[J]. 系统仿真学报 2008(05)

- [17].白鹤滩大坝混凝土骨料质量检测管理研究[J]. 河南科技 2020(17)

- [18].盖下坝水电站大坝混凝土垂直运输方案优化[J]. 山西建筑 2017(27)

- [19].超高掺量粉煤灰大坝混凝土早龄期抗裂性研究[J]. 水力发电学报 2016(07)

- [20].低热硅酸盐水泥对大坝混凝土性能的影响[J]. 水力发电学报 2012(04)

- [21].论述现代水库大坝混凝土施工及防渗技术[J]. 黑龙江科技信息 2014(32)

- [22].水库大坝混凝土防渗面板施工技术的应用[J]. 河南水利与南水北调 2013(14)

- [23].丰满水电站大坝混凝土质量病害分析[J]. 科技资讯 2010(31)

- [24].环境水的腐蚀性对水库混凝土大坝的影响浅析[J]. 甘肃科技 2020(17)

- [25].基于水库大坝混凝土施工技术管理分析[J]. 读天下 2016(10)

- [26].论述大坝混凝土入仓道路的施工[J]. 价值工程 2020(12)

- [27].水利工程水库大坝混凝土的施工技术分析[J]. 民营科技 2018(06)

- [28].坪底水库大坝混凝土裂缝控制措施[J]. 山西水利科技 2016(04)

- [29].三峡大坝混凝土设计及温控防裂技术突破[J]. 水利水电科技进展 2009(05)

- [30].不同纤维大坝混凝土的变形性能和抗裂性分析[J]. 水力发电 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/adea7ab5ca8d1a47020ec883.html