# FCoE交换机ZONE数据库模块的设计和实现

### 论文摘要

随着Internet应用和网络信息化的不断发展,网络服务器需要保存的数据也越来越多,这就导致简单的内部存储在容量上已经无法满足需要,同时也对数据传输可靠性和数据传输速率提出了更高的要求。存储网络技术提供了存储海量数据的解决方案。其中SAN （Storage Area Network）存储网络具有速度快、可靠性高、扩展性好、管理方便等优点,目前已得到广泛应用。在SAN存储网络的基础上,VSAN技术又实现了将一个物理连通的SAN存储网络分割成多个逻辑上的虚拟存储网络,使得不同的虚拟存储网络之间相互隔离,但VSAN技术仍不能保证网络存储数据的安全性Zone特性可以有效解决VSAN内的安全问题。其原理是对VSAN内的服务器或者磁盘阵列成员进一步划分区域（Zone）。使不同的Zone成员之间相互隔离,达到访问控制的目的。Zone模块是FCoE交换机软件系统的一个基础模块。实现了对-个VSAN内的成员进行更细致的区域划分,根据协议规定的访问规则对各个设备端口之间的相互访问进行限制。VSAN内所有的端口要通信之前都要通过Zone模块来查询访问权限。其中Zone数据库子模块隶属于Zone模块,是整个Zone项目最基础的一个模块。它负责响应用户的Zone相关配置,并存储和维护所有的Zone核心数据,并为其他模块提供接口。例如Zone合并模块需要用Zone数据库接口来进行两个数据库之问的比较和合并。并且Zone数据库模块提供访问控制的接口,而访问控制也是Zone模块的要提供的最根本功能。本文针对FCOE交换机软件系统中的Zone数据库,以及数据库管理模块进行了分析和设计,描述了Zone数据库模块和整个Zone项目其他模块之间交互所带来的功能需求,叙述了所实现该模块的流程细节,并介绍了项目进行中作者所经历的工程流程。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 课题背景

- 1.2 课题任务

- 1.2.1 课题内容

- 1.2.2 本人承担任务

- 1.3 论文结构

- 第二章 技术背景简介

- 2.1 网络存储技术简介

- 2.1.1 SAN技术介绍

- 2.1.2 FC SAN简介

- 2.1.3 FC交换机简介

- 2.1.4 FCOE简介

- 2.1.5 FCOE交换机简介

- 2.1.6 VSAN概念介绍

- 2.2 ZONE应用场景介绍

- 2.3 本章小结

- 第三章 ZONE数据库模块需求分析

- 3.1 ZONE数据库相关概念

- 3.1.1 Zone技术基本概念

- 3.1.2 Zone技术各个概念之间的关系

- 3.1.3 Zone模块需求

- 3.1.4 Zone模块和其他模块之间的关系

- 3.1.5 Zone数据库模块需求

- 3.2 具体功能需求

- 3.2.1 创建、删除、清空Zone数据库

- 3.2.2 Zone Set配置功能

- 3.2.3 Zone配置功能

- 3.2.4 Alias配置功能

- 3.2.5 Zone Member配置功能

- 3.2.6 Zone Set和 Zone对象关系配置功能

- 3.2.7 Zone对象和Alias对象关系配置功能

- 3.2.8 对外接口的提供

- 3.3 本章小结

- 第四章 ZONE数据库模块设计与实现

- 4.1 ZONE模块的设计

- 4.1.1 Zone项目模块划分

- 4.1.2 Zone数据库子模块和其他子模块之间的关系

- 4.2 ZONE数据库的数据结构设计

- 4.2.1 Zone数据库数据结构图

- 4.2.2 Zone数据库数据结构图描述

- 4.2.3 Zone Set结构

- 4.2.4 Zone结构

- 4.2.5 Alias结构

- 4.2.6 Zone Member结构

- 4.2.7 数据库中Hash表的设计

- 4.2.8 Active Zone Set的结构

- 4.3 ZONE数据库的设计实现

- 4.3.1 创建、删除、清空Zone数据库的实现

- 4.3.2 Zone Set配置功能的实现

- 4.3.3 Zone配置功能的实现

- 4.3.4 Alias配置功能功能实现

- 4.3.5 Zone Member配置功能实现

- 4.3.6 Zone Set和Zone对象关系配置功能实现

- 4.3.7 Zone对象和Alias对象关系配置功能实现

- 4.3.8 对外接口的实现

- 4.4 本章小结

- 第五章 结束语

- 5.1 论文工作总结

- 5.2 问题和展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].交换机安全由配置把关[J]. 网络安全和信息化 2016(07)

- [2].对交换机配置教学演示实验设计的研究[J]. 电脑知识与技术 2020(01)

- [3].关于路由器和交换机接入方式的比较[J]. 中国新通信 2019(23)

- [4].基于最小代价路径的交换机迁移方法研究[J]. 通信学报 2020(02)

- [5].调度交换机系统维护管理[J]. 中国电力企业管理 2020(12)

- [6].核心网交换机的维护与管理探讨[J]. 电子测试 2020(14)

- [7].思科与华为交换机对接故障处理[J]. 网络安全和信息化 2020(07)

- [8].交换机技术与网络教学系统的应用探索[J]. 福建电脑 2020(08)

- [9].工业级交换机在地铁综合监控系统中的运用研究[J]. 中国新通信 2020(17)

- [10].交换机和路由器的组网[J]. 电子元器件与信息技术 2020(07)

- [11].交换机修复记[J]. 网络安全和信息化 2019(06)

- [12].更换汇聚交换机遇到的问题[J]. 网络安全和信息化 2019(07)

- [13].浅谈交换机的使用及日常运行维修[J]. 中国新通信 2017(20)

- [14].二层虚拟交换机行为模式[J]. 网络安全和信息化 2017(02)

- [15].交换机的安全配置[J]. 网络安全和信息化 2018(01)

- [16].H3C S5000PV3-EI交换机 中小企业之选[J]. 计算机与网络 2018(17)

- [17].交换机常见的几种故障及排障方法[J]. 计算机与网络 2018(21)

- [18].寻找丢失的交换机[J]. 网络安全和信息化 2016(01)

- [19].修复交换机系统文件[J]. 网络安全和信息化 2016(01)

- [20].通信交换机的维护措施分析[J]. 科技风 2016(23)

- [21].变电站单网络下双交换机异常报警功能研究[J]. 机电信息 2016(33)

- [22].一根线定位法定位爱立信交换机故障[J]. 电信快报 2016(10)

- [23].适合钢铁工业使用的几种工业交换机的比较[J]. 工业控制计算机 2017(05)

- [24].基于通信交换机的维护措施[J]. 信息通信 2017(09)

- [25].交换机和路由器的组网浅析[J]. 中国新通信 2017(16)

- [26].电力交换机状态巡检监测体系建设实践研究[J]. 低碳世界 2015(33)

- [27].基于交换机与路由器接入方式不同的研究[J]. 数字技术与应用 2016(01)

- [28].七号信令在交换机中的实现分析与讨论[J]. 中国新通信 2016(19)

- [29].通信设备的维护和管理措施——以通信交换机为例[J]. 通讯世界 2016(22)

- [30].影响固网交换机计费时长准确性的专案分析[J]. 硅谷 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/adeef191820cf9cc6ca8bb76.html