# 氢离子束对靶材料的溅射侵蚀数值模拟研究

### 论文摘要

强流离子束在近二十年的发展历程中显示出其应用的广泛性,本文基于核聚变反应堆的设计背景,分析了氢离子束与托卡马克第一壁材料的相互作用。随着社会的发展和我国在能源安全方面所遇到的严峻形势,聚变能作为一种新型能源越来越引起人们的广泛关注,是被全世界公认的唯一现实的可大规模替代常规能源的既干净又经济的现代能源。目前有中国、美国、欧盟、日本等世界主要核国家共同参与的国际热核聚变实验反应堆已于2006年在法国成立,在实验工程和理论研究方面取得了巨大的进展,但在几个关键技术问题上仍难以突破,本文所论述的关于强流离子束对靶材料的溅射侵蚀研究就是ITER计划中亟待解决的重点问题之一。载能离子束对靶材料的溅射侵蚀研究,通常可运用三种方法。首先,对低能离子适合运用分子动力学和量子理论来解决；其次,对于宏观尺度,离子束与靶材料的研究则需要运用流体力学理论；最后在本文中,我们基于两体碰撞理论,用Monte-Carlo方法模拟高能氢离子束与靶材料的相互作用。本文运用从德国引进的SDTrimSP程序,主要模拟了氢离子与不同靶材料的溅射侵蚀状况,给出了各自的入射深度、溅射系数、反射系数；同时还研究了在不同入射角度下氢离子对镍靶和碳靶材料溅射侵蚀的影响；描述分析了背散射粒子和反向溅射原子的能量分布状况；同时还对碳钨合成靶材料进行了初步的研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 强流离子束介绍

- 1.2 强流离子束的研究意义

- 1.3 聚变能的研究历史和发展近况

- 1.4 论文内容及安排

- 2 强流离子束与第一壁表面的相互作用

- 2.1 ITER介绍

- 2.2 等离子体与托卡马克第一壁的相互作用

- 2.2.1 ITER中边缘等离子体中的分子原子过程

- 2.2.2 ITER中边缘等离子体与第一壁相互作用的物理基础

- 2.2.3 第一壁材料受边缘等离子体长期作用后的损伤

- 2.2.4 杂质输运

- 2.3 等离子体与托卡马克第一壁相互作用的物理模型

- 2.3.1 碰撞理论

- 2.3.2 渗透理论

- 2.3.3 注入理论

- 2.4 强流离子束的研究方法

- 3 数值模拟计算结果与讨论

- 3.1 镍靶材料溅射系数与反射系数的变化情况

- 3.2 不同角度轰击镍靶和碳靶材料引起的溅射侵蚀

- 3.3 背散射粒子和反向溅射原子的能量分布状况

- 3.4 碳钨合成靶材料的溅射侵蚀研究

- 3.5 含有碳杂质的入射氢离子对碳的溅射侵蚀

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].溅射设备腔室处理工艺的优化研究[J]. 电子与封装 2016(04)

- [2].片阻端面垂直溅射研究[J]. 电子质量 2015(06)

- [3].超高速正撞击溅射物实验与仿真研究[J]. 高压物理学报 2012(06)

- [4].离子溅射在奥氏体不锈钢离子渗氮中的应用[J]. 金属热处理 2009(06)

- [5].离子溅射银对光电协同灭青霉菌的影响[J]. 农业工程学报 2017(06)

- [6].溅射能量对WC/a-C:H薄膜结构与性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2018(05)

- [7].表面粗糙度对面向等离子体钨材料溅射的影响[J]. 核聚变与等离子体物理 2015(02)

- [8].择优溅射对深度剖析谱和深度分辨率的影响[J]. 真空 2013(01)

- [9].基于响应曲面法的溅射沉积薄膜工艺参数优化[J]. 工具技术 2017(07)

- [10].钼溅射靶材的应用、制备及发展[J]. 中国钼业 2011(02)

- [11].在钛酸锶钡体材上溅射厚铜膜工艺[J]. 新技术新工艺 2008(06)

- [12].高氮含量钠杂氮团簇的生成与检测[J]. 火炸药学报 2020(02)

- [13].国内溅射靶材行业视角下镍钒溅射靶材的制备及应用探讨[J]. 中国建材科技 2017(03)

- [14].熔铸法制备贫铀溅射靶片[J]. 产业与科技论坛 2014(13)

- [15].磁控溅射氧化钛薄膜在不同溅射温度下的光电性能研究[J]. 电子器件 2010(05)

- [16].溅射靶材的制备及发展趋势[J]. 新疆有色金属 2008(05)

- [17].溅射压强对低阻高透过率掺钛氧化锌透明导电薄膜的影响[J]. 人工晶体学报 2010(01)

- [18].溅射参数对合金表面硬质膜层性能影响的研究现状[J]. 热加工工艺 2020(20)

- [19].气体火花开关电极的溅射特性[J]. 高电压技术 2018(06)

- [20].对“论‘太湖冲击坑溅射物’”一文的答复[J]. 高校地质学报 2012(02)

- [21].铝溅射沉积速率与刻蚀槽深度变化关系研究[J]. 真空科学与技术学报 2018(07)

- [22].溅射环境下影响硅薄膜晶化的因素[J]. 表面技术 2011(03)

- [23].溅射气压对直流电源磁控溅射制备掺铝氧化锌薄膜性能的影响[J]. 人工晶体学报 2010(S1)

- [24].第十九讲 真空溅射镀膜[J]. 真空 2015(01)

- [25].溅射压强对钛镓共掺杂氧化锌透明导电薄膜性能的影响[J]. 液晶与显示 2011(01)

- [26].溅射技术在SiC薄膜沉积中的应用和工艺研究进展[J]. 表面技术 2008(02)

- [27].溅射靶功率对W-C:H薄膜结构与摩擦学性能的影响[J]. 表面技术 2017(11)

- [28].原位溅射型单次试开密码鉴别电路[J]. 强激光与粒子束 2016(11)

- [29].溅射压强对光伏玻璃表面二氧化钛自清洁薄膜润湿性的影响[J]. 甘肃科技 2020(04)

- [30].溅射角度对氧化铬薄膜性能结构的影响[J]. 真空科学与技术学报 2008(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae05fccc947a2ae1051fe468.html