# 微/纳米金属锰及其合金的电沉积与基础理论研究

### 论文摘要

生长在异质固体表面上超薄过渡元素金属层相比于其本体金属具有特殊的物理化学性质,如磁矩变大。近年来,因锰的自由原子的理论磁矩（5μB）较大,在异质金属基体上沉积超薄锰层的实验与理论研究已成为研究热点。研究开发具有特殊物理化学性质的微/纳米金属锰材料具有重要意义和明确的应用价值。目前报道的制备微/纳米锰层的方法主要是物理气相沉积法。相对于物理气相沉积法,电化学沉积方法具有简单、廉价、高产率的特点。本论文采用密度泛函理论计算二维锰沉积的能量关系,采用原位椭圆偏振光谱法研究了锰电沉积行为,并研究了外部非电场因素及脉冲电流对电化学沉积微/纳米锰层的影响。本论文由2-D锰沉积的热力学模型,通过密度泛函理论（DFT）计算,从能量的角度证明了Mn在Au、Al表面可发生欠电位沉积,当不考虑外来离子影响的情况下,Mn在Pb或Cu表面不能发生欠电位沉积。电化学实验研究证实:由于Au、Al为低氢超电势金属,易发生析氢反应,在达到锰沉积电位之前发生析氢反应,不利于以电化学技术研究锰的电沉积还原反应;相对于Au和Al,Pb和Cu为高氢超电势金属,不易发生析氢反应,利于在其上以电化学方法研究锰的电沉积还原反应,在氯化锰溶液体系中Mn在Pb上于-1.40 V处观察到Mn欠电位沉积峰,在硫酸锰溶液体系中Mn在Cu上出现欠电位沉积现象,由此表明,当发生特定阴离子的特性吸附之后,Mn在Pb或Cu表面也能发生欠电位沉积。本论文通过实验证实了椭圆偏振光谱法对电化学系统的原位测试不受气体析出的影响,然后采用原位椭圆偏振光谱法以排除析氢的干扰研究电位扫描与恒电流沉积锰行为。循环伏安实验结果表明:Mn2+在电位负向扫描至-1.50V时开始阴极还原,在电位反向扫描至-1.45V时开始阳极溶出。锰层在电位反向扫描至-1.45V时厚度达到最大,呈疏松和多孔状。电位扫描获得的锰层的光学性质由接近基体材料Cu光学性质逐渐变向本体Mn光学性质,表明锰在铜上是逐步沉积的过程。恒电流沉积实验结果表明:在氯化物体系中的沉积层生长速度为0.96nm/s;在硫酸盐体系中的沉积层生长速度为0.53nm/s。本论文采用脉冲电流沉积技术沉积金属锰层,研究了脉冲峰值电流（Ip）、脉冲时间(Ton)和关断时间(Toff)及占空比对沉积层的形貌及性能的影响。脉冲峰值电流为65mA/cm2时,形成的立方形颗粒沉积物,粒径在80nm-100nm间,且结构紧密（类型I）;脉冲峰值电流为150mA/cm2时,沉积物为纤维交织成的球状,球体大小为2μm～10μm（类型II）。脉冲峰值电流会影响沉积物聚集情况,峰值电流大时,脉冲电流有利于沉积物团聚;而峰值电流小时,脉冲电流可抑制沉积物团聚。在低峰值电流Ip情况下,随占空比变小,团聚情况得到抑制。在高峰值电流Ip情况下,占空比对沉积物团聚情况以及形态均无显著影响。相对于脉冲技术,添加剂对沉积物的形貌影响更显著。脉冲电流可抑制相邻氢气气泡聚结。本论文研究外磁场对电沉积Mn及锰氢共沉积的影响,为电沉积得到具有优异性能的微/纳米Mn提供依据。研究结果证明:外磁场的不同方向对锰/氢体系的电沉积行为影响不同。当外磁场引起的磁流体力学对流与自然对流方向相反时,随外磁场强度的增大,阴极峰电流和阳极峰电流先减小,然后回升。在恒电位沉积中,磁场强度从0mT增大到400mT时,极限电流密度随磁场强度增大而减小,当磁场强度增大到600mT时,极限电流密度略有增大的趋势。当外磁场引起的磁流体力学对流与自然对流方向相同时,阴极峰电流和阳极峰电流随磁场强度增大而逐渐增大。外磁场对沉积层的形态有影响,促进晶核形成,抑制晶核生长,使得沉积物粒径变小,沉积层变细致。本论文最后研究电沉积金属锰铜合金,探讨添加剂以及脉冲时间对沉积锰铜合金结构及性能的影响。电流密度为65mA/cm2下,采用脉冲电流和恒电流实验研究锰铜合金的电沉积。通过循环伏安实验发现,添加剂PEG对锰的电沉积影响不明显,对铜的电沉积具有抑制作用;添加剂SeO2对铜的电沉积影响也不明显,而能促进金属锰的电沉积,只有在添加剂SeO2和PEG同时存在的情况下才可以获得金属锰和铜共沉积层。通过Tafel极化曲线和交流阻抗的测定发现,相比直流电,脉冲电镀提高了锰铜合金镀层的抗腐蚀性,发现占空比为45%时,镀层抗腐蚀性效果最佳。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 选题依据

- 1.2 研究内容、研究目标以及拟解决的关键问题

- 1.2.1 研究内容

- 1.2.2 研究目标

- 1.2.3 拟解决的关键问题

- 1.3 拟采取的研究方案

- 1.4 研究方法

- 1.4.1 电化学方法

- 1.4.2 原位椭圆偏振光谱法

- 1.4.3 形貌分析法

- 1.4.4 密度泛函理论计算

- 1.5 本论文的特色与创新之处

- 2 二维锰电位沉积研究

- 2.1 二维锰电沉积的热力学模型

- 2.2 密度泛函理论计算

- 2.2.1 理论计算欠电位偏移

- 2.3 锰在不同电极表面上电沉积行为

- 2.3.1 锰在铅电极表面上的电沉积行为

- 2.3.2 锰在铜电极表面上的电沉积行为

- 2.3.3 锰在金电极表面上的电沉积行为

- 2.3.4 锰在铝电极表面上的电沉积行为

- 2.4 本章小结

- 3 原位椭圆偏振光谱法研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 电极与溶液

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 不同极化电位的原位椭圆偏振光谱研究

- 3.3.2 锰电沉积的原位椭圆偏振光谱研究

- 3.3.3 沉积电位对锰层的影响

- 3.3.4 恒电流沉积锰层

- 3.4 本章小结

- 4 脉冲电流法沉积微/纳米锰

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂及电极材料

- 4.2.2 试验方法

- 4.2.3 电流效率计算方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 脉冲峰值电流的影响

- 4.3.2 脉冲电流占空比的影响

- 2的影响'>4.3.3 Se02的影响

- 4.3.4 脉冲电流对锰-氢共沉积的影响

- 4.4 本章小结

- 5 外磁场下电沉积微/纳米锰

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 电极与试剂

- 5.2.2 电解池与磁场

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 外磁场对析氢反应的影响

- 5.3.2 外磁场对锰-氢共沉积的影响

- 5.4 本章小结

- 6 电沉积微/纳米铜锰合金

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 主要仪器

- 6.2.2 试剂及电极材料

- 6.2.3 电极的处理方法

- 6.2.4 试验方法及原理

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 不锈钢电极在不同基础电解质中的循环伏安曲线

- 6.3.2 添加剂对金属锰铜电沉积的影响

- 6.3.3 铜锰合金耐腐蚀性实验

- 6.4 本章小结

- 7 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].金属锰成型工艺[J]. 铁合金 2016(02)

- [2].氢化物发生-原子荧光光谱法测定金属锰粉中硒[J]. 冶金分析 2014(03)

- [3].电解金属锰新液结晶研究及控制[J]. 中国锰业 2020(04)

- [4].氧化锌烟尘湿法提取过程中金属锰粉除镉的研究[J]. 中国有色冶金 2019(01)

- [5].磷钼蓝分光光度法测定氮化金属锰中的磷含量[J]. 铁合金 2016(02)

- [6].从提钒废水中回收金属锰的试验研究[J]. 钢铁钒钛 2019(04)

- [7].2008年金属锰市场回顾与2009年展望[J]. 铁合金 2009(01)

- [8].阳极开孔形状对金属锰电沉积行为的影响及数值模拟[J]. 化工进展 2017(07)

- [9].某含银多金属锰矿选矿富集工艺研究[J]. 金属矿山 2010(10)

- [10].双脉冲参数对金属锰电沉积行为的影响[J]. 中国有色金属学报 2019(07)

- [11].长葫水库重金属锰形成原因分析及防治对策[J]. 环境与发展 2018(08)

- [12].富锰渣含碳压块自还原过程中金属锰挥发研究[J]. 武汉科技大学学报 2014(02)

- [13].熔融制样-X射线荧光光谱法测定锰铁和金属锰中锰硅磷[J]. 冶金分析 2018(06)

- [14].电焊工作业场所的金属锰检测与防护[J]. 中国新技术新产品 2012(10)

- [15].金属锰配合铵盐处理稀硝酸的正交实验[J]. 广东化工 2019(14)

- [16].金属锰Corrole的脱金属研究(英文)[J]. 无机化学学报 2009(08)

- [17].离子交换膜组合工艺制备金属锰和二氧化锰[J]. 现代化工 2019(11)

- [18].氢化物发生—原子荧光光谱法测定金属锰中的砷和锑[J]. 中国锰业 2018(04)

- [19].宏博容天下 信义满人间——记湖北长阳宏信实业集团有限公司[J]. 环境保护 2010(24)

- [20].Cr变质处理对金属锰凝固组织和有效形核的影响[J]. 过程工程学报 2017(06)

- [21].电解锰生产的环境污染及我国相关环境政策的研究[J]. 环境与发展 2020(05)

- [22].土壤—水稻体系总锰含量的测定及其相关性研究[J]. 农业科技通讯 2010(08)

- [23].有色金属产能释放 企业经营持续好转[J]. 中国粉体工业 2016(05)

- [24].MnCl_2介质中金属锰与水的反应[J]. 中国锰业 2008(04)

- [25].Mn_3O_4制备研究进展[J]. 金属材料与冶金工程 2008(02)

- [26].电解制备金属锰技术的中国专利分析[J]. 矿冶工程 2016(01)

- [27].同槽双极锰电积生产工艺的现状及进展研究[J]. 环境科学与管理 2018(03)

- [28].本钢板材炼钢厂冶炼低碳钢实现高碳锰铁全替代金属锰[J]. 冶金设备 2012(S1)

- [29].电解锰在NaCl溶液中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2016(01)

- [30].硅钼蓝光度法测定金属锰中硅元素的含量[J]. 莱钢科技 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae35a97ca1f841217bbc2819.html