# 氧化皮的组成与结构对SS400热轧带钢耐蚀性的影响

### 论文摘要

本文以SS400热轧带钢为基体，通过不同热处理工艺在其表面制备出不同相组成与结构的氧化皮。采用XRD、EDS、LRS、EBSD、SEM、OM等分析手段对不同热处理工艺制备的氧化皮的相组成、表面和截面结构形貌进行了观察分析。通过采用室内干湿周期浸润腐蚀实验、盐雾实验和电化学测试（极化曲线、交流阻抗、开路电位及扫描Kelvin探针测试），对不同氧化皮热轧带钢的腐蚀行为及机理进行了研究。结果表明：560℃×3h炉冷制备的氧化皮致密、连续，含有极少的孔隙等缺陷，其表面不平整，有较多的白色球状物，氧化皮由内层大量的Fe3O4和外层少量的Fe2O3相组成，其Fe3O4相的平均晶粒尺寸为0.285μm。560℃×5h炉冷制备的氧化皮连续，呈分层结构，内外层结合处有较多的缺陷，其表面不平整，白色球状物密集分布，氧化皮由内层大量的Fe3O4和外层少量的Fe2O3相组成，其Fe2O3的相对含量多于560+3h+炉冷制备的氧化皮中的Fe2O3的相对含量，且Fe3O4相的平均晶粒尺寸为0.376μm。560℃×3h炉冷+真空处理（560℃×3h炉冷）制备的氧化皮连续，有少量的孔隙等缺陷，氧化皮中分布有不同的物相，主要为灰色相，还有少量的浅灰色相，其表面较平整，有极少的白色球状物零星分布，主要的组成物相为Fe3O4相，另含有极少量的Fe2O3相， Fe3O4相的平均晶粒尺寸为0.464μm。500℃×6h炉冷+真空处理（580℃×1.5h慢冷）和500℃×6h炉冷+真空处理（580℃×1.5h炉冷）制备的氧化皮连续、致密，氧化皮中均分布有不同的物相，主要为浅灰色相，还有少量的灰色相和白色的颗粒状物相，其表面均凹凸不平，无明显的白色球状物分布，原始组成物相均为Fe3O4、Fe2O3、FeO、Fe，其中Fe2O3相是微量的，500℃×6h炉冷+真空处理（580℃×1.5h炉冷）制备的氧化皮有更多的FeO相和较少的Fe3O4相，且有较多的孔洞和明显的裂痕存在， Fe3O4相的平均晶粒尺寸分别为0.668μm、0.853μm。干湿周期浸润腐蚀实验、盐雾实验、极化曲线、开路电位测试、EIS测试及SKP测试均表明不同氧化皮热轧带钢的耐蚀性与其表面氧化皮的相组成及形貌结构有密切的关系，不同氧化皮热轧带钢的腐蚀行为及机理存在差异。具备良好的致密性、连续性、完整性，由外层少量的呈连续分布状的Fe2O3相和内层大量的晶粒尺寸细小的Fe3O4相组成的复合结构的氧化皮表现出优良的耐腐蚀性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 氧化皮的概述

- 1.1.1 氧化皮的组成与结构

- 1.1.2 氧化皮形成的影响因素

- 1.1.2.1 加热温度及时间的影响

- 1.1.2.2 冷却方式的影响

- 1.1.2.3 供氧量的影响

- 1.1.2.4 钢中的合金元素（成分）的影响

- 1.1.3 氧化皮的主要缺陷

- 1.2 大气腐蚀研究

- 1.2.1 大气环境暴露实验

- 1.2.2 室内加速腐蚀实验

- 1.2.3 腐蚀电化学研究

- 1.3 选题目的及意义

- 1.4 论文研究的主要内容

- 第2章 实验内容及方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 实验内容

- 2.2.1 氧化皮的制备

- 2.2.2 氧化皮的组成结构分析

- 2.2.2.1 氧化皮的物相分析

- 2.2.2.2 氧化皮的形貌结构分析

- 2.2.3 室内加速腐蚀实验

- 2.2.3.1 干湿周期浸润腐蚀实验

- 2.2.3.2 盐雾试验

- 2.2.4 电化学测试

- 2.2.4.1 极化曲线测量

- 2.2.4.2 Ecorr-t 的测量

- 2.2.4.3 交流阻抗测量

- 2.2.4.4 SKP 测试

- 第3章 氧化皮组成与结构分析

- 3.1 氧化皮形貌结构

- 3.1.1 氧化皮的截面形貌结构

- 3.1.2 氧化皮的表面形貌结构

- 3.2 氧化皮的组成分析

- 3.2.1 XRD 分析

- 3.2.2 拉曼光谱测试分析

- 3.2.3 EBSD 测试分析

- 3.3 小结

- 第4章 室内加速腐蚀实验和电化学研究

- 4.1 干湿周期浸润腐蚀实验

- 4.2 盐雾腐蚀实验

- 4.3 极化曲线测试

- 4.4 Ecorr-t 曲线测试

- 4.5 EIS 测试

- 4.5.1 浸泡 2h 的 EIS 测试

- 4.5.2 周浸实验带锈试样的 EIS 测试

- 4.5.3 盐雾实验带锈试样的 EIS 测试

- 4.6 SKP 测试

- 4.7 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].SS400含硼钢连铸坯的高温力学性能[J]. 钢铁 2015(07)

- [2].SS400钢板边部的表面裂纹[J]. 物理测试 2013(04)

- [3].B在钢中的偏析及SS400含硼钢的重熔现象[J]. 钢铁研究学报 2015(12)

- [4].SS400钢高温氧化层的微观结构及其耐蚀性研究[J]. 热加工工艺 2009(06)

- [5].变形温度及压下量对SS400低碳钢显微组织的影响[J]. 机械工程材料 2011(06)

- [6].镧对SS400钢组织及力学性能的影响[J]. 中国稀土学报 2008(06)

- [7].手工电弧焊SS400钢焊接接头组织及硬度研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2013(04)

- [8].SS400板坯表面纵裂原因分析与改进措施[J]. 连铸 2009(06)

- [9].镧提高SS400钢力学性能作用机理研究[J]. 稀土 2009(05)

- [10].SS400钢卷冷弯不合格原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2011(11)

- [11].SS400热轧带钢力学性能控制[J]. 金属世界 2008(06)

- [12].表面纳米化对SS400钢应力腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2009(02)

- [13].SS400连铸坯纵向裂纹研究[J]. 河北冶金 2012(04)

- [14].稀土铈镁复合变质剂对SS400钢中夹杂物的影响[J]. 内蒙古科技大学学报 2008(03)

- [15].韩标SS400大型H型钢生产实践[J]. 莱钢科技 2012(03)

- [16].热轧SS400宽厚板裂纹成因分析与控制[J]. 莱钢科技 2017(05)

- [17].LF炉深度脱硫功能对SS400轧板质量的影响[J]. 铸造技术 2015(05)

- [18].Mg-RE复合处理对SS400钢铁动态再结晶行为的影响[J]. 内蒙古科技大学学报 2009(04)

- [19].连铸板坯SS400钢黏结漏钢攻关实践[J]. 连铸 2016(06)

- [20].某SS400减震器贮油缸钢管开裂原因分析[J]. 天津职业技术师范大学学报 2020(02)

- [21].SS400薄板手工电弧焊和氩弧焊残余应力对比分析[J]. 焊管 2014(12)

- [22].氧化皮对SS400热轧带钢耐蚀性的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2012(02)

- [23].氧化温度对SS400钢氧化皮结构及耐蚀性能的影响[J]. 热加工工艺 2010(10)

- [24].高压输电线塔用SS400角钢表面氧化膜X射线光电子能谱表征[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(02)

- [25].焊接工艺对8mm厚SS400超细晶钢焊接组织影响[J]. 热加工工艺 2014(05)

- [26].表面纳米化对SS400钢焊接接头应力腐蚀性能的影响[J]. 焊接学报 2009(03)

- [27].SS400热轧带钢表面网状裂纹缺陷[J]. 金属世界 2019(06)

- [28].SS400钢热轧卷板性能与组织优化研究[J]. 宽厚板 2016(01)

- [29].SS400含硼钢板坯边裂研究[J]. 武钢技术 2014(06)

- [30].SS400钢薄板坯连铸生产典型漏钢原因分析和控制[J]. 中国冶金 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae3c0b6c9ec5b01d53495c9f.html