# 成都粘土预处理城市垃圾渗滤液中COD和氨氮的试验研究

### 论文摘要

随着我国城市化的高速发展和人口数量的不断增加,城市垃圾的产量逐日递增,给城市发展和管理带来了困难,并严重威胁着人类的生存和健康。垃圾在堆放和填埋过程中会产生一种高浓度的有害液体,一旦进入环境,将造成严重的环境污染。垃圾渗滤液的处理越来越受到人们的重视,其中的COD和氨氮含量是衡量垃圾渗滤液处理效果的重要指标。粘土是一种含水铝硅酸盐产物,在自然界中分布广泛,种类繁多,藏量丰富,是一种宝贵的天然资源。近年来,各种改性粘土被广泛应用于垃圾渗滤液的预处理中,应用前景广阔。本文选取成都长安垃圾填埋场渗滤液为研究对象,探讨成都粘土对其中COD和氨氮的去除效果及其影响因素,为成都粘土在预处理垃圾渗滤液中COD和氨氮方面的应用提供有用的基础数据,具有重要的研究意义。通过室内静态吸附实验和研究得出:1.成都粘土预处理垃圾渗滤液中COD和氨氮的主要影响因素有粘土投加量、pH值、搅拌速度、搅拌时间和静置时间等。2.成都粘土去除垃圾渗滤液中COD的最佳试验条件为:用土量85g/L,pH=6.0,搅拌速度150r/min,搅拌时间40min,静置时间20h,在此条件下,COD的去除率可达到31.84%。3.成都粘土去除垃圾渗滤液中氨氮的最佳试验条件为:用土量65g/L,pH=8.0,搅拌速度130r/min,搅拌时间40min,静置时间24h,在此条件下,氨氮的去除率可达到22.46%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景和研究意义

- 1.2 垃圾渗滤液的产生

- 1.3 垃圾渗滤液的特性

- 1.4 垃圾渗滤液处理的国内外研究现状

- 1.4.1 生物处理法

- 1.4.2 物理化学处理法

- 1.4.3 土地处理法

- 1.5 粘土在垃圾渗滤液处理中的应用

- 1.6 成都市区生活垃圾现状

- 1.6.1 成都市区生活垃圾产生现状

- 1.6.2 成都市区生活垃圾处理现状

- 1.6.3 成都市区生活垃圾处理存在的主要问题

- 1.7 研究内容

- 1.8 技术路线

- 本章小结

- 第2章 研究区概况

- 2.1 长安垃圾填埋场自然地理概况

- 2.1.1 地理位置

- 2.1.2 气象、水文

- 2.1.3 地形、地貌

- 2.2 长安垃圾填埋场简介

- 2.2.1 填埋场工程概况

- 2.2.2 渗滤液处理现状

- 本章小结

- 第3章 试验设备材料及分析方法

- 3.1 试验所用主要材料

- 3.1.1 渗滤液的采集和保存

- 3.1.2 垃圾渗滤液自然降解作用

- 3.1.3 吸附剂材料的选择

- 3.2 试验所用主要试剂

- 3.3 试验主要仪器和玻璃器皿

- 3.3.1 试验主要仪器

- 3.3.2 试验主要玻璃器皿

- 3.4 基本试验方法

- 3.5 试验分析方法

- 3.5.1 化学需氧量（COD）

- 3.5.2 氨氮

- 本章小结

- 第4章 试验结果分析

- 4.1 粘土预处理垃圾渗滤液中COD 和氨氮的单因素试验

- 4.1.1 粘土投加量的影响

- 4.1.2 搅拌时间的影响

- 4.1.3 搅拌速度的影响

- 4.1.4 pH 值的影响

- 4.1.5 静置时间的影响

- 4.2 粘土预处理垃圾渗滤液中COD 和氨氮的正交试验

- 4.2.1 正交试验设计

- 4.2.2 正交试验及结果

- 4.3 氨氮挥发性对试验的影响

- 4.4 粘土吸附机理探讨

- 本章小结

- 结论与建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间取得学术成果

### 相关论文文献

- [1].COD消解法可行性研究[J]. 化工设计通讯 2020(01)

- [2].氯碱化工高氯废水中COD的检测技术[J]. 中外企业家 2020(12)

- [3].碱解法降解抗蚜威废水中COD和抗蚜威的研究[J]. 精细化工中间体 2020(01)

- [4].紫外分光光度法测定COD的影响因素分析[J]. 环保科技 2020(02)

- [5].电解法在高盐高COD废水中溴离子去除的应用研究[J]. 广东化工 2020(10)

- [6].沉淀时间对污水处理厂进水COD测定值的影响[J]. 资源节约与环保 2020(09)

- [7].2014—2019年乌鲁木齐河上游水体COD动态变化特征[J]. 安徽农学通报 2020(19)

- [8].某大型生活垃圾填埋场渗沥液COD浓度预测模型研究[J]. 环境卫生工程 2016(06)

- [9].模糊控制在废水处理COD中的应用[J]. 山西建筑 2017(05)

- [10].重铬酸钾法测定废水中COD的方法[J]. 科技资讯 2017(06)

- [11].微波消解法测定高氯废水的COD探讨[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [12].曹妃甸海域化学需氧量(COD)的季节性分布特征[J]. 海洋环境科学 2017(04)

- [13].新型厌氧反应器COD去除影响因素分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(09)

- [14].化学需氧量COD监测方法对比探究[J]. 资源节约与环保 2017(06)

- [15].微波消解法与回流法测定水中COD比较分析[J]. 广州化工 2017(13)

- [16].夏季北戴河海域COD环境容量研究[J]. 海洋环境科学 2017(05)

- [17].基于重铬酸钾快速检测法的废水中COD测定探究[J]. 化工管理 2017(24)

- [18].生化去除南阳油田污水COD的研究[J]. 化学与生物工程 2014(12)

- [19].重铬酸钾法测定COD存在问题及改进研究进展[J]. 科技展望 2015(09)

- [20].水中化学需氧量(COD)测定实验方案改进[J]. 学周刊 2017(13)

- [21].曝气沉砂池的预处理对COD去除效果的影响[J]. 净水技术 2013(S1)

- [22].环境保护监测中COD在线监测方法的运用研究[J]. 低碳世界 2020(10)

- [23].溴离子对COD检测结果的影响[J]. 广州化工 2019(24)

- [24].微波消解法与标准回流法测定废水中COD对比实验[J]. 辽宁化工 2020(05)

- [25].改性粉煤灰处理含油废水COD的试验研究[J]. 浙江化工 2016(12)

- [26].催化裂化烟气脱硫废水COD处理探讨[J]. 石油和化工设备 2017(07)

- [27].白土-秸秆基活性炭的制备及对垃圾渗滤液COD的吸附[J]. 环境工程学报 2017(09)

- [28].环保投资与经济增长及COD排放量协整效应研究[J]. 统计与决策 2016(12)

- [29].高氯钻井废水低COD分析方法的改进措施[J]. 石化技术 2016(05)

- [30].进水COD浓度对生物流化床工艺去除效果的影响[J]. 广东化工 2015(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae438bbcf6ecf1fba272f7f9.html