# SDH网络故障恢复的自动路由计算的研究

### 论文摘要

随着电信网业务种类、数量和要求的急剧增加,传送网络正变得越来越庞大和复杂。传统的管理方式主要靠电信设备本身极其有限的管理能力,显然这种方式已不能适应网络的发展要求。子网/网元管理系统(SMS/EMS)应运而生,它向下管理网元设备,向上提供北向接口,在整个网管系统中处理重要的位置。作为是整个通信网的核心部分,传送网的性能优劣直接影响整个网络业务。相比传统的PDH(准同步数字系统)传送网,SDH(同步数字系统)传送网具有不可比拟的优势,如接口统一、易于维护、成本更低等,此外它实现了向上兼容。SDH网管系统则对SDH传送网稳定、高效地运行提供了可靠地保证。SDH网管系统主要实现的功能有配置管理、性能管理、故障管理、系统管理及安全管理等五大功能,其中故障管理在SDH网络管理系统中占据了重要功能,它决定了网络的自愈纠错能力。故障恢复可根据告警信息来定位、解决网络故障,从SDH机制角度来看,故障恢复有MSP(线性复用段)保护、SNCP(子网保护)保护等等;从软件系统的实现角度来看,故障恢复可以分为集中控制方式和分布式控制方式。为了给业务提供端到端的保护,无论是在集中控制方式还是分布式控制方式的故障恢复,自动路由计算都是实现故障恢复的重要手段。当前路径不可用时,自动路由计算可以自动、快速的计算出可替代的最佳(最短)路由。集中控制方式计算路由的速度虽比不上分布控制方式,但其以成熟的技术及其对不同厂商设备的兼容性好,其已成为众多网络运营商的首选。Dijktra算法就是一种基于集中控制方式的路由计算算法,其算法成熟,运用也最为广泛。本系统将运用Dijktra算法实现路由计算功能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪言

- 1.1 课题背景

- 1.2 课题意义

- 1.3 国内外网络管理发展状况

- 1.4 课题主要研究工作

- 2 网络管理系统设计方案

- 2.1 系统开发语言分析

- 2.2 系统体系架构分析

- 2.3 系统结构与实现

- 3 SDH 网络故障恢复机制分析

- 3.1 SDH 保护机制

- 3.2 最佳路由选择设计方案分析

- 4 SDH 网管路由选择实现

- 4.1 路由选择算法模型

- 4.2 路由选择算法设计

- 4.3 路由选择算法实现

- 4.4 路由选择算法分析

- 5 路由选择测试结果

- 5.1 测试步骤

- 5.2 测试结果

- 6 总结与展望

- 6.1 研究成果

- 6.2 本文的不足及建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录 最短路由计算实现代码

### 相关论文文献

- [1].可扩展路由器并行路由计算模型[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2011(07)

- [2].一种提高继电保护业务传输通道可靠性的方法[J]. 国网技术学院学报 2020(05)

- [3].ISIS路由协议中路由计算研究[J]. 现代电子技术 2011(19)

- [4].分布式控制平面:并行BGP路由计算自适应负载均衡算法[J]. 计算机学报 2010(09)

- [5].基于虚拟拓扑的多级可信传输体系及路由计算[J]. 计算机研究与发展 2018(04)

- [6].基于矢量映射的多约束服务质量路由计算[J]. 无线电通信技术 2009(04)

- [7].论计算机网络路由及其优化[J]. 无线互联科技 2013(10)

- [8].用于PTN网管的蚁群混合算法改进[J]. 武汉理工大学学报 2013(08)

- [9].基于SDN拓扑集中更新的NDN路由策略[J]. 北京邮电大学学报 2018(04)

- [10].EIGRP协议剖析[J]. 硅谷 2008(01)

- [11].计算机网络路由算法的理论与进展[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [12].SPTN控制面技术及组网应用研究[J]. 电信技术 2016(01)

- [13].优化计算机网络路由的策略[J]. 信息技术与信息化 2014(06)

- [14].IGP-OSPF路由协议网络优化技术[J]. 电脑与电信 2012(Z1)

- [15].基于低轨星座的星地路由技术研究[J]. 计算机测量与控制 2019(10)

- [16].基于多层分簇的北斗卫星导航系统拓扑结构与路由策略[J]. 通信学报 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae593aa597db74c4fedfb253.html