# 脉冲激光沉积羟基磷灰石薄膜微观组织及性能表征

### 论文摘要

羟基磷灰石（Hydroxyapatite，简称HA或HAP）广泛存在于人类的骨和牙中，具有良好的生物相容性和生物活性，引起了生物医学材料研究者的广泛兴趣。但是人工合成的羟基磷灰石的强度和韧性差，不能应用于承载的条件下。为了得到一种具有生物活性的种植体，人们利用涂层技术把HA涂覆在钛及其合金表面，这样既满足了种植体的生物活性和生物相容性，同时其机械强度也能满足承载条件下的需要。另外HA涂层的存在可以阻止金属离子向周围组织的释放，减少对人体的损害。目前制备HA涂层的技术主要有等离子喷涂、电化学沉积、溶胶-凝胶法、离子束溅射等。但是这些传统方法制备的HA涂层取得了一定的成功，但也存在以下不足：HA晶粒粗大，并非骨组织中的纳米尺度的HA；涂层的结晶度低，需要后续热处理来提高其结晶度，而热处理会造成涂层和基体结合强度的降低。因此研究一种可以精确控制薄膜成分和结晶度的制备HA薄膜的方法具有重要的现实意义。本文采用脉冲激光沉积和脉冲激光烧蚀合成沉积法制备HA薄膜，综合利用扫描电镜（SEM）、电子探针（EPMA）、X-射线衍射（XRD）、傅立叶转换红外光谱（FT-IR）、透射电镜（TEM）和高分辨电镜（HREM）等测试方法对沉积的薄膜的微观组织结构进行表征。 实验结果表明，Ar气氛下沉积的薄膜表面存在大量的颗粒，薄膜表面无裂纹和孔洞等缺陷的存在，XRD、FT-IR、TEM等结果显示薄膜为非晶态组织，由于在沉积过程中P的损失，薄膜的Ca/P比大于理论值（1.67），从透射电镜结果分析可知，薄膜中含有少量β-Ca3（PO4）2（β-TCP）和CaO相。随着沉积时间的延长，薄膜表面颗粒数量增大。热处理后的薄膜表面形貌并无太大的变化，热处理后薄膜主要由HA、TiO2组成，薄膜的Ca／P比有所降低更接近于理论值。 激光与靶材的相互作用决定了烧蚀物的组成、产率、速度和空间分布，从而直接影响和决定薄膜的成分、组织和性能。另外脉冲激光沉积薄膜表面颗粒物的产生也是由激光与靶材相互作用导致的，因此研究了激光烧蚀前后靶材的表面形貌和Ca／P比的变化。脉冲激光烧蚀前600℃和1200℃烧结HA靶材表面光滑致密，两种靶材的Ca／P比接近于其理论值。脉冲激光烧蚀后，由于激光能

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 生物材料

- 1.2.1 生物材料的分类

- 1.2.2 优良生物材料必须具备的性能

- 1.2.3 羟基磷灰石生物陶瓷材料的性质

- 1.3 羟基磷灰石涂层制备方法

- 1.3.1 等离子喷涂

- 1.3.2 电化学沉积

- 1.3.3 溶胶-凝胶法

- 1.3.4 离子束辅助沉积

- 1.3.5 脉冲激光沉积

- 1.4 存在的问题

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 实验材料与方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 薄膜制备

- 2.3 分析测试方法

- 2.3.1 X射线衍射分析（XRD）

- 2.3.2 红外光谱分析（FT-IR）

- 2.3.3 电子探针分析（EMPA）

- 2.3.4 扫描电镜（SEM）

- 2.3.5 透射电镜分析（TEM）

- 2.3.6 高分辨透射电镜分析（HREM）

- 2.3.7 原子力显微镜（AFM）

- 2.3.8 划痕测试

- 2.3.9 模拟体液实验

- 第3章 Ar气氛下脉冲激光沉积羟基磷灰石薄膜的组织结构

- 3.1 PLD羟基磷灰石薄膜的组织结构

- 3.1.1 薄膜的形貌分析

- 3.1.2 薄膜的相分析

- 3.1.3 薄膜的Ca/P比

- 3.1.4 薄膜的基团特征

- 3.1.5 薄膜的微观组织结构

- 3.2 热处理对薄膜组织结构的影响

- 3.2.1 热处理对薄膜形貌的影响

- 3.2.2 热处理对薄膜相组成的影响

- 3.2.3 热处理对薄膜Ca/P比的影响

- 3.2.4 热处理对薄膜微观组织结构的影响

- 3.3 沉积时间对薄膜的影响

- 3.4 靶材烧结温度对薄膜的影响

- 3.5 激光与靶材相互作用的研究

- 3.5.1 激光与靶材作用的物理基础

- 3.5.2 激光烧蚀后的靶体表征

- 3.6 本章小结

- 2O气氛下脉冲激光沉积羟基磷灰石薄膜的组织结构'>第4章 H2O气氛下脉冲激光沉积羟基磷灰石薄膜的组织结构

- 4.1 靶材烧结温度对薄膜组织结构的影响

- 4.1.1 靶材烧结温度对薄膜表面形貌的影响

- 4.1.2 靶材烧结温度对薄膜相组成的影响

- 4.1.3 靶材烧结温度对薄膜Ca/P比的影响

- 4.1.4 靶材烧结温度对薄膜基团组成的影响

- 2O3对薄膜的影响'>4.2 添加Y2O3对薄膜的影响

- 2O3对薄膜表面形貌的影响'>4.2.1 Y2O3对薄膜表面形貌的影响

- 2O3对薄膜相组成的影响'>4.2.2 Y2O3对薄膜相组成的影响

- 2O3对薄膜Ca/P比的影响'>4.2.3 Y2O3对薄膜Ca/P比的影响

- 2O3对薄膜基团的影响'>4.2.4 Y2O3对薄膜基团的影响

- 2O3对薄膜力学性能的影响'>4.2.5 Y2O3对薄膜力学性能的影响

- 4.3 薄膜的微观组织结构

- 4.3.1 600℃烧结的HA靶材制备薄膜的微观组织结构

- 2O3后薄膜的微观组织结构'>4.3.2 添加Y2O3后薄膜的微观组织结构

- 4.4 薄膜的生长模式研究

- 4.5 本章小结

- 第5章 脉冲激光烧蚀合成沉积羟基磷灰石薄膜的组织结构

- 5.1 气氛对脉冲激光烧蚀合成沉积HA薄膜组织的影响

- 5.1.1 气氛对薄膜形貌的影响

- 5.1.2 气氛对薄膜相组成的影响

- 5.1.3 气氛对薄膜Ca/P比的影响

- 5.1.4 气氛对薄膜基团的影响

- 2O3对脉冲激光烧蚀合成沉积HA薄膜组织的影响'>5.2 添加Y2O3对脉冲激光烧蚀合成沉积HA薄膜组织的影响

- 2O3对合成的薄膜表面形貌的影响'>5.2.1 Y2O3对合成的薄膜表面形貌的影响

- 2O3对合成的薄膜相组成的影响'>5.2.2 Y2O3对合成的薄膜相组成的影响

- 2O3对合成的薄膜Ca/P比的影响'>5.2.3 Y2O3对合成的薄膜Ca/P比的影响

- 2O3对合成的薄膜基团组成的影响'>5.2.4 Y2O3对合成的薄膜基团组成的影响

- 5.3 热处理后薄膜的组织结构

- 5.3.1 热处理薄膜的表面形貌

- 5.3.2 热处理后薄膜的相组成

- 5.3.3 热处理后薄膜的Ca/P比

- 5.3.4 热处理后薄膜的基团组成

- 5.3.5 热处理后薄膜的微观组织结构

- 5.4 本章小结

- 第6章 脉冲激光沉积羟基磷灰石薄膜的生物活性研究

- 6.1 脉冲激光沉积HA薄膜的模拟体液研究

- 6.1.1 浸泡后薄膜的表面形貌

- 6.1.2 浸泡后薄膜的相分析

- 6.1.3 浸泡后薄膜的Ca/P比

- 6.1.4 浸泡后薄膜的基团组成

- 6.2 脉冲激光烧蚀合成沉积HA薄膜的模拟体液实验

- 6.2.1 浸泡后薄膜的表面形貌

- 6.2.2 浸泡后薄膜的相组成

- 6.2.3 浸泡后薄膜的Ca/P比

- 6.2.4 浸泡后薄膜的基团组成

- 6.3 本章小结

- 第7章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间撰写和发表的论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].用于材料探索与优化的高通量多羽流脉冲激光沉积[J]. Engineering 2015(03)

- [2].一本值得推荐的专著——《脉冲激光沉积动力学原理》[J]. 物理 2011(09)

- [3].世界第一个自动冷烧脉冲激光沉积系统[J]. 粉末冶金技术 2014(01)

- [4].脉冲激光沉积类金刚石膜红外增透技术研究[J]. 红外与激光工程 2011(01)

- [5].铌酸盐无铅压电薄膜的脉冲激光沉积制备研究[J]. 压电与声光 2009(01)

- [6].不同环境气压下激光沉积制备锗纳米薄膜的研究[J]. 材料工程 2008(10)

- [7].脉冲激光沉积PLD技术及其应用[J]. 科技广场 2009(05)

- [8].脉冲激光沉积技术制备超导铌薄膜及其特性研究[J]. 材料导报 2018(S1)

- [9].氮化时间对脉冲激光沉积AlN薄膜性能的影响[J]. 半导体技术 2014(11)

- [10].利用脉冲激光沉积和射频磁控溅射在Ti64基底上制备多功能磷锌矿纳米涂层于骨科植入物的比较研究（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(08)

- [11].脉冲激光沉积TiN/AlN多层膜的微结构与力学性能[J]. 光电子.激光 2010(12)

- [12].Ca_3Mn_2O_7薄膜的脉冲激光法制备及其电学性质[J]. 天津师范大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [13].脉冲激光沉积制备TiN/AlN多层薄膜的研究[J]. 光电子.激光 2010(06)

- [14].导电SrTiO_3上脉冲激光沉积非晶HfO_2薄膜的漏电机理分析[J]. 电子元件与材料 2018(08)

- [15].脉冲激光沉积羟基磷灰石薄膜[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2008(07)

- [16].脉冲激光沉积ZnO薄膜动力学过程模拟[J]. 江西蓝天学院学报 2008(02)

- [17].沉积气压对脉冲激光沉积CN_x薄膜结构和摩擦学特性的影响[J]. 光电子.激光 2013(06)

- [18].溅射时间对脉冲激光沉积制备β-FeSi_2薄膜的影响[J]. 山东科学 2011(01)

- [19].脉冲激光沉积b轴取向BaTi_2O_5薄膜的研究[J]. 无机材料学报 2008(03)

- [20].二氧化钒薄膜的制备及性能表征[J]. 现代电子技术 2011(06)

- [21].脉冲激光沉积制备TiN/AlN多层薄膜及其工艺研究[J]. 激光杂志 2010(02)

- [22].脉冲激光沉积Er:LiNbO_3薄膜及1.54μm光致发光的研究[J]. 光电子·激光 2018(02)

- [23].脉冲激光沉积Eu~(3+)掺杂ZnO薄膜及发光性能研究[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [24].脉冲激光沉积技术[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [25].PLD制备DLC的研究进展[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2009(03)

- [26].脉冲激光沉积c轴取向BiCuSeO外延薄膜及其热电性能[J]. 材料导报 2019(01)

- [27].脉冲激光沉积制备MgO非晶薄膜介电性质的研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2016(01)

- [28].等离子体辅助脉冲激光沉积和原位掺杂方法制备稀土掺杂GaN薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2009(02)

- [29].等离子体增强脉冲激光沉积o-BN薄膜[J]. 物理学报 2009(09)

- [30].PLD法制备钴掺杂的氧化锌薄膜及其生长形貌和光学性能[J]. 光谱实验室 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae62d776695fd337b8f6a647.html