# 提高MIMO系统容量的功率分配与编码方法的研究

### 论文摘要

如何在带宽和功率都受限的条件下，提高无线通信系统的信道容量，实现高速、可靠的信息传输是目前无线通信领域中最重要的研究课题之一。运用功率分配和空时编码技术可以在MIMO系统中提高频谱效率、改善系统性能。功率分配通过动态匹配信道衰落特性来提高信道容量；空时编码技术将编码矩阵构造与天线分集技术相结合，为无线传输提供了分集增益和编码增益，并且能够提供远高于传统单天线系统的频带利用率，为解决无线信道的传输问题提供了新的解决途径。围绕功率分配和空时编码技术问题，本文系统阐述了无线移动信道的衰落特性、MIMO系统的信道模型、信道容量公式的推导、空时编码的基本原理以及平坦哀落信道下的空时编码设计准则。分析了两种典型功率分配算法：平均分配和注水分配。研究了相干检测空时编码：空时网格码（STTC）、分层空时码（LSTC）、空时分组码（STBC）；和非相干检测空时编码：酉空时码（USTC）和差分空时码（DSTC）。本文对这两类空时编码的编译码原理、特点和性能进行了分析和仿真比较，并以空时分组码为例，分析了最优功率分配时空时分组码的性能。从有效性和可靠性折中的角度，本文还对混合编码思想进行了研究，分析了半正交代数空时码（SAST）的编译码方法，进行了性能仿真。为了在频率选择性衰落信道中应用空时编码，本文又研究了空时编码与正交频分复用技术（OFDM）的结合原理，并结合具体编码进行了性能仿真，验证了STC-OFDM系统克服多径干扰的能力。在分析研究前人成果的基础上，本文也提出了作者的两个新思想。一是提出了一种简单的、在发射端不知道信道状态信息情况下，提高MIMO系统容量的功率分配算法，该方法基于黄金分割原理，随机选择发射天线并平均分配功率，仿真结果表明在低信噪比时，其性能优于一般的功率平均分配方法。二是提出了一种改进的分层结构的空时编码（ECLST）。这种空时编码结合了LSTC和STBC的特点，通过嵌入校验元使接收端进行分层干扰抑制，用QR分解方法实现解码。仿真结果表明这种改进的空时编码具有高于STBC的频谱效率，并且抗干扰性能优于LSTC。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 无线衰落信道与空时编码原理

- 1.1 移动无线信道的衰落特性

- 1.2 MIMO通信系统模型

- 1.2.1 频率平坦性衰落MIMO系统模型

- 1.2.2 频率选择性衰落MIMO系统模型

- 1.2.3 MIMO系统的分集增益

- 1.3 空时编码理论基础

- 1.3.1 空时编码系统模型

- 1.3.2 空时编码性能分析

- 1.3.3 空时码的设计准则

- 2 MIMO信道容量与功率分配

- 2.1 MIMO信道容量

- 2.1.1 频率平坦性衰落信道容量

- 2.1.2 几种特殊系统的信道容量

- 2.1.3 频率选择性衰落信道容量

- 2.2 注水功率分配算法在MIMO中的应用

- 2.3 一种改进的功率分配算法

- 3 相干检测的空时编码

- 3.1 空时网格码

- 3.1.1 空时网格码编译码方法

- 3.1.2 性能分析与仿真结果

- 3.2 空时分组码

- 3.2.1 空时分组码编译码方法

- 3.2.2 带功率分配的空时分组码

- 3.2.3 性能分析与仿真结果

- 3.3 分层空时码

- 3.3.1 分层空时码的编译码方法

- 3.3.2 几种译码方法的比较

- 3.3.3 性能分析与仿真结果

- 4 非相干检测的空时编码

- 4.1 差分空时分组码

- 4.1.1 差分空时分组码的编译码方法

- 4.1.2 性能分析与仿真结果

- 4.2 酉空时码

- 4.2.1 酉空时调制编译码方法

- 4.2.2 酉群码的编译码方法

- 4.2.3 性能分析与仿真结果

- 4.3 几种空时码的容量对比

- 5 混合空时编码

- 5.1 空时编码的折中设计理论

- 5.2 两种混合空时编码

- 5.2.1 半正交代数空时（SAST）码

- 5.2.2 嵌入校验元的分层空时（ECLST）码

- 5.2.3 性能分析与仿真结果

- 5.3 频率选择性衰落信道下的空时编码

- 5.3.1 OFDM技术的基本原理

- 5.3.2 空时编码与OFDM系统的结合

- 5.3.3 性能分析与仿真结果

- 结论

- 参考文献

- 附录A MIMO信道容量公式推导

- 附录B WF注水容量公式推导

- 附录 C多径衰落信道模型

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于MIMO类脑情感学习回路的横-纵向综合控制驾驶员模型[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(01)

- [2].大规模MIMO系统导频污染问题研究[J]. 无线互联科技 2020(04)

- [3].基于自适应MIMO技术的深空探测对流层延迟预测[J]. 红外与激光工程 2020(05)

- [4].基于黎曼流形的MIMO雷达目标检测方法[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2020(03)

- [5].5G室内分布系统建设方案及MIMO技术使用分析[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [6].探究MIMO技术在短波通信基带处理中的应用[J]. 产业科技创新 2019(05)

- [7].一种MIMO非高斯振动的逆多步预测法[J]. 振动.测试与诊断 2020(04)

- [8].基于升空大规模MIMO平台的无源定位方法[J]. 通信技术 2020(06)

- [9].角度估计辅助量子密钥分发的毫米波大规模MIMO系统安全传输方案[J]. 信号处理 2020(08)

- [10].联合时移和空间划分方法抑制大规模MIMO导频污染[J]. 通信学报 2017(02)

- [11].大规模MIMO天线设计及对5G系统的影响分析[J]. 网络安全技术与应用 2017(05)

- [12].MIMO系统中均衡与预编码技术的对比研究[J]. 信息通信 2017(07)

- [13].基于空时域压缩的大规模MIMO导频污染抑制算法[J]. 计算机工程 2017(07)

- [14].5G大规模MIMO高低频信道模型对比探讨[J]. 移动通信 2017(14)

- [15].大规模MIMO系统中功率分配算法的能效研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2017(04)

- [16].空间调制系统检测方法在5G大规模MIMO中的应用研究[J]. 科技资讯 2015(34)

- [17].大规模MIMO系统中导频污染研究进展[J]. 广东通信技术 2016(05)

- [18].大规模MIMO系统中导频污染空域降低方法[J]. 通信技术 2016(08)

- [19].大规模MIMO预编码算法研究与分析[J]. 通信技术 2016(09)

- [20].MIMO雷达抗有源干扰性能分析[J]. 科技风 2020(32)

- [21].基于集中式MIMO雷达的多目标跟踪功率分配优化算法[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [22].基于大规模MIMO技术的5G无线信道建模及仿真[J]. 邮电设计技术 2020(07)

- [23].全双工大规模MIMO中继频谱效率研究[J]. 通信技术 2017(02)

- [24].航空发动机MIMO系统的闭环辨识与故障诊断算法[J]. 测控技术 2017(04)

- [25].大规模MIMO下最优预编码选择策略研究[J]. 电视技术 2016(05)

- [26].MIMO系统中空时编码性能仿真和分析[J]. 电信科学 2015(02)

- [27].对MIMO雷达角度欺骗干扰研究[J]. 电子测量技术 2015(03)

- [28].MIMO双基地雷达及其应用展望[J]. 大众科技 2015(04)

- [29].大规模MIMO系统中基于子空间跟踪的半盲信道估计[J]. 应用科学学报 2015(05)

- [30].MIMO技术在煤矿井下通信中的应用[J]. 科技视界 2015(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae77c22ccf3fed4e8b308797.html