# 继电保护整定计算方法存在的问题与解决对策

（神华河北国华定州发电有限责任公司河北省定州市073000）

摘要：电力系统的安全运行是我国各行各业领域内都高度关注的问题，而由于各种原因的干扰，在电力系统的运行过程中出现故障是在所难免的，为了保护电力系统的安全运行，维护相关企业财产以及工作人员的生命安全，继电保护装置的引入是一个直接有效的方法。在电力系统发生故障之后，继电保护系统能够快速进行处理，保证电力系统的安全运行，避免由于系统故障造成的不必要损失。本文针对继电保护整定计算方法存在的问题进行分析，并且根据实际情况提出相应的解决对策，希望能为我国电力事业的发展起到推动作用。

关键词：继电保护；整定计算；问题；解决措施

本文根据笔者自身的知识了解以及相关工作经验，将继电保护整定计算方法作为最基本的研究对象，通过对电力系统运行方式查找计算和断相口开路的电压计算两个部分进行分析，对于继电保护整定计算中存在的问题及其解决对策进行相关阐述，希望能为继电保护整定计算方法的研究人员提供理论借鉴，从而使电力系统更加安全可靠的运行。

一、继电保护整定计算方法概述

1.1整定原则

继电保护整定计算时对于计算人员的基本综合素质能力有一定的要求，掌握其基本计算方法以及继电保护的工作原理是基本前提。而由于继电保护整定计算方法的连贯性较强，在计算过程中会遵守相应的计算规律，与此同时，对于某些特定性的情况以及部分不明确的细节的情况下进行基本计算分析也是极易出现的问题，这就要求相关工作人员具有较高的技术水平，能够考虑到电网的运行以及其基本结构等因素，并且制定相应科学、合理的规章制度来进行整定计算。

1.2整定计算步骤

一般来说，在继电保护整定计算中最常用到的方法是相分量法和序分量法，这两种方法也是目前我国整定计算使用最为广泛的模式，并且在电力系统的安全运行维护中起到了至关重要的作用。这两种计算方法可以分别对应不同的情况，两者之间存在极大的相似性但是又具有各自的特点，但是总的来说在进行整定计算的过程中，其基本计算步骤都可以先通过相应的方法来精确计算出电气量，再以此为依据进行剩余的继电保护整定计算。

二、继电保护整定计算方法中常见的问题分析

2.1.断相口电压计算中问题分析

在断相口电压的计算过程中通常会出现问题，例如计算时对于振动电流电气量以及其他电气量等的遗漏等。在对一部分电压电气量的计算过程中，由于相关工作人员自身问题导致的计算操作不够准确，常常会出现正序网段巷口位置电气量的计算操作失误，造成其电压气量的计算结果出现偏差，进而影响最终的计算结果。另外，发电机的母线必须按照相关规章进行特殊符号的标明，除此之外，对于发电机的等值电势也要进行标注，在出现全相振荡情况时利用相应的方法对正序网段巷口的电压进行准确计算，并且根据其结果进行分析，进而得到最终结果。正如上文所述，发电机的等值电势要进行明确标注，而起等值阻抗也需要进行标注并且这两者的电势和阻抗数值会在电压发生改变的时候产生改变，对于单体网络操作流程中的电机必须要进行重新处理与计算，以此得到准确计算结果。

2.2.电力系统不利运行状况分析

在电网继电保护整定计算的过程中，某些时候为了检查计算动作的灵敏度，常常需要对电力系统的不正常运行状况进行分析查找，这也是保证继电保护整定计算方法在某些特定条件下也同样适用的前提，而在电力系统的正常运行过程中，在对计算动作值及其灵敏度的计算需要对电力系统的最不利运行方式进行分析，并且加以利用。在电力系统的不利条件运行状况下，容易出现线路断开的现象，这在一定程度上降低了计算效率。

2.3.励磁涌流问题分析

励磁涌流在空头变压器的过程中，因为其自身的材料构造，内部的磁通无法产生突变，这就会形成非周期分量磁通，内部铁芯在饱和状态下，内部电流逐渐增大，根据相关数据结果显示，其最大值能达到额定电流数值的5倍以上，并且其容量也会随其电流的不断增加而减小，在一定程度上，励磁电流会与其容量呈现负相关关系。

三、继电保护整定计算方法问题解决对策

3.1.断相口电压计算中问题解决对策。

对于断相口的电压计算过程中出现的问题解决大致可以从两个方面着手，一是通过对爽口网络H参数法的使用进行解决。这种参数法主要试在电网网络结构上对于其基本结构进行处理，例如震荡发电机，将其改变成为两个震荡群，然后将等效电势端口以及断相口作为端口，避免由于电网网络结构影响整定计算结果。二是利用网络等值法，将全非相点路口的两个端口结点当作结点，并且将其划分成无源的端口网络，在通过相关方法计算出阻抗值的数值和相关参数，最后再通过对相关结果进行分析计算出端相口电压。

3.2.电力系统不利运行状况分析解决对策

在继电保护整定计算过程中，我们可以通过假设法将电力系统中的加入一条断开线路，存在这样的线路必然会对系统的整体网络结构产生一定的影响，致使其运行出现异常，在这样的前提条件下，与其相邻的线路短路电流也会出现变化，最终的整定计算结果也会由于这样的情况而产生改变。为规避相同线路中的重复断开状况，我们可以暂时不考虑继电保护顺序，避免因为相同线路的重复断开造成的开端现象。

3.3.励磁涌流问题解决对策

含有较多的二次谐波且随着时间的延长不断衰减这是励磁涌流的主要特征，通过励磁涌流的一个特征是含量较多的二次谐波会随着时间的延长衰减，对于这一特征进行利用可以对励磁涌流中的问题加以解决。在电流切断保护装置的过程中延长其断开时间，这样的方法其实是不利于变压器故障切除的，并且这一方法也过于简单。励磁涌流中保护装置加入二次谐波或者断角原理等可以有效降低励磁涌流引发的错误动作，这也是解决励磁涌流问题的有效措施。

参考文献：

【1】吕广其.配电线路继电保护整定计算问题探究[J].城市建设理论研究，2015（9）

【2】刘湃泓.地区配电网继电保护整定运行实践相关问题研究[J].海峡科技与发展，2016（5）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae83e8b4f002d3a23d2fe8e4.html