# 环保治理挥发性有机物污染思考

关键词：大气污染物；环境保护；工业；VOCs排放治理技术

《大气污染防治行动计划》实施以来，我国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘控制取得明显进展，但VOCs排放量仍呈增长趋势，对大气环境影响日益突出。VOCs排放还会导致大气氧化性增强，且部分VOCs会产生恶臭。为进一步改善环境空气质量，打好蓝天保卫战，迫切需要全面加强VOCs污染防治工作。

1控制技术选择原则和方法

1.1控制技术选择原则

（1）资源回收利用

结合有机废气的浓度和实际成分，尽量提高废气收集率，优先选择能够对废气中有机物质进行回收利用的技术方案。回收的有机物可以用于生产或出售，降低治理成本。

（2）处理达标

项目建设应按国家相关的基本建设程序或技术改造审批程序进行，总体设计应满足《建设项目环境保护设计规定》和《建设项目环境保护管理条例》的规定。经过治理后的废气排放应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中的相关规定。

（3）治理过程避免产生二次污染

企业应把治理设施作为生产系统的一部分进行管理，应根据待处理废气的参数和要求，选用适合企业实际、处理效率稳定的废气处理技术。尽量选择运行、操作、维护及管理简便易行，自动化程度高的技术方案，减少人为操作导致处理效果不稳定的可能性。经济实用。在保证稳定达到排放要求的基础上，选择与企业经济承受能力相适应，建设成本和运行成本较低，经济实用的技术工艺；建设中充分利用地形和可用场地面积，缩短废气管网长度，降低废气处理能耗，节约成本。尽量采用经济节能型工艺设备，减少处理设施的数量。

1.2可行控制技术选择基本方法

首先对企业产生的有机废气的来源进行分析，按照确定的12个污染源项，对各源项产生气量和浓度进行测量，作为处理工艺选择的基础资料。其次，根据行业污染物排放国标和地标要求，确定经过处理后有机废气的排放浓度。再根据测量的浓度，计算有机废气处理工艺需要达到的处理效率，将可达到该处理效率的处理工艺作为备选。最后，以适宜温度范围作为条件，再根据企业的实际情况，从备选方案中筛选建设成本、运行成本、自动化程度以及占地等各方面都适宜的有机废气工艺。

2工业挥发性有机物治理思路与方案

2.1设备动静密封点泄漏VOCs可行控制技术

可根据企业生产情况，采用减少或改变设备密封点的方法来控制VOCs的无组织排放，比如对管线尽量采用焊接方法，减少法兰连接，并采用高等级密封点；对饱和蒸气压高的物料采用无动密封的屏蔽泵；只要工艺符合要求，在确保安全的前提下，对所有开口管线或开口阀门加装丝堵或盲板等。另外，还要全范围展开LDAR（泄露监测和修复），创建完善的监管制度，侧重强化搅拌器、泵还有压缩机等动密封点，包括取样口、高点防控、地点导琳、仪表衔接件、液位计等静密封点的泄露监管。

2.2有机液体储存与调和挥发损失VOCs可行控制技术

有机液体储存与调和挥发损失的VOCs排放主要受物料理化性质、储罐类型、附件选型、物料周转量、物料温度、环境条件、表面涂层等因素影响。针对其排放特点，可通过优化罐型、优化罐体设计等源头控制措施和末端收集回收或者处置措施等手段共同控制VOCs的排放和治理。末端治理需要考虑液体解析过程中释放出的气体，罐体呼吸阀排放由常压变为负压，将有机液体中溶解的气体解析量增加，其中有机液体合成过程中CO、H2、CH4与有机液体挥发物夹杂，该气体易形成爆炸性气体。罐区末端回收设施的非甲烷总烃的控制效率需大于95%。针对化工行业的特点，为保证液体储罐区废气处理后达标排放，根据企业实际情况，优先选择冷凝回收法+膜分离技术+水吸收法+吸附法的组合工艺对有机物尽可能回收，降低挥发性有机污染物的排放。与此同时，还要严格掌控存储、装卸亏损，率先利用低温罐、高效密封的浮顶罐以及压力罐，利用稳定顶罐的应安装预空联通置换油器回收装备；有机液体装卸一定要利用全封闭底部装载、顶部浸没式装载等形式，航空汽油、煤油、航空汽油以及石脑油等挥发性大的有机液体装卸进程要利用高效油气回收手段，应用带有油气回收接口的车船。

2.3废水集输、储存、处理处置过程散逸VOCs可行控制技术

废水集输、储存、处理处置过程散逸VOCs处理技术主要从全过程密闭运输和末端处置相结合考虑。用于输送、储存、处理含VOCs、恶臭污染物的废水设施应密闭，产生的废水应接至废水回收或处理装置集中处置。根据废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素，优先选择冷却洗涤+活性炭吸附+脱附+燃烧法对收集的有机废气进行处置，以保证废气的稳定达标排放。加强废水处置系统等逸散废气搜集整治，废水存储、集输、处置进程中的集水池、隔油池、气浮池、调节池、浓缩池还有曝气池等浓度较大的VOCs逸散过程要利用密闭搜集手段，且回收运用，难以应用的应安装高效整治设备。

2.4工艺有组织排放VOCs可行控制技术

工业最大有组织排放源为低温甲醇洗装置或与之相近工艺装置排放尾气，该尾气主要成分为CO2和氮气以及气体中夹带的有机物（甲醇等），该尾气气量大，为挥发性有机物重点排放源，一般治理工艺均不适用该污染源治理。由于该气体不能采用焚烧方法削减VOCs排放，故该重点排放源优先考虑源头治理方案，即在源头降低挥发性有机物夹带量，之后采取洗涤+膜分离等治理工艺。强化有组织工艺废气整治，氧化尾气、酸性水罐工艺尾气、工艺驰放气等工艺废气率先回收运用，无法运用的，必须要送至火炬体系处置，或者利用热力焚烧、催化焚烧等损坏手段。

2.5其他控制技术与思路

强化基础管理、精细管理，杜绝人为因素造成的VOCs排放，定期对全厂范围内设备进行监测，发现问题及时组织处理。在保证安全的基础上，非常规工况释放的有机废气杜绝直接排放，有火炬体系的，放到此体系内处置，严禁灭掉火炬长明灯；没有火炬体系的，可利用吸收、冷凝等处置手段，减少排放。

3结束语

总而言之，当前我们挥发性有机物治理刚刚起步，治理工艺繁杂，治理单位水平参差不齐。挥发性有机物治理不仅需要考虑工艺的可行性、经济性，而且要考虑治理方案和工艺的安全性。为此，工业挥发性有机物治理需统筹综合考虑后实施。

参考文献：

[1]张丽，邹松林.煤化工项目治理挥发性有机污染物（VOCs）的思考[J].煤炭加工与综合利用，2016（12）：29-31.

[2]龙桂林，成龙.挥发性有机物治理工作的思考[J].污染防治技术，2017（2）：77-79.

[3]温志刚，张桂华.挥发性有机物治理技术进展[J].煤炭与化工，2016，39（8）：11-14.

[4]叶代启，陈小方.我国挥发性有机物减排阶段特征及政策应对[J].环境保护，2017（13）：18-21.

[5]李阳.挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策[J].化工管理，2017（27）.

[6]张尚锁.化工企业挥发性有机物控制现状及对策研究[J].污染防治技术，2017（4）：9-10.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae8b3c0b47f4ac3ed66e382d.html