# 基于CC1100的无线传感器网络MAC协议设计与实现

### 论文摘要

无线传感器网络是近年来的一个研究热点。无线传感器网络(Wireless sensor network)综合了传感器技术、嵌入式计算技术、无线网络通信技术、分布式信息处理技术以及微机电技术等,是一个多学科交叉的前沿热点研究领域,备受各国的关注。网络协议的开发和无线通信技术是无线传感器网络的关键技术。基于规格与描述性语言(Specification and Description Language)开发通信协议软件是一种快速有效的方法。SDL的应用可以缩短开发周期,降低系统的差错率,提高软件质量。而现在市场上的许多无线收发芯片,比如CC1100,也提供了无线传感器网络无线通信技术的有效的解决方案。本文的研究内容就是基于CC1100硬件平台,应用SDL的代码自动生成技术,设计并实现无线传感器网络的物理层协议和MAC协议。论文在研究无线传感器网络的体系结构、特征、协议栈结构、研究现状和关键技术的基础上,提出了本文的研究内容和研究意义;研究了基于SDL进行协议开发的方法,重点研究了SDL的代码自动生成技术,包括生成代码的文件结构、关键概念、进程调度以及工作过程;研究了无线通信解决芯片CC1100的应用和应用中应该注意的问题;设计了无线传感器网络的物理层协议和MAC层协议,并对利用SDL的代码自动生成技术开发所设计的协议进行了研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 无线传感器网络概述及研究现状

- 1.1.1 无线传感器网络的体系结构

- 1.1.2 无线传感器网络的特征

- 1.1.3 无线传感器网络的协议栈

- 1.1.4 无线传感器网络的关键技术

- 1.2 本论文的研究意义

- 1.3 本论文的内容安排

- 第2章 SDL及其代码自动生成技术

- 2.1 SDL介绍

- 2.1.1 SDL概述

- 2.1.2 使用SDL开发的一般步骤

- 2.1.3 SDL开发工具

- 2.2 SDL的代码自动生成

- 2.2.1 生成代码的文件结构

- 2.2.2 生成代码中重要的表结构

- 2.2.3 信号和信号队列

- 2.2.4 进程的调度

- 2.3 生成代码的运行过程

- 2.4 本章小结

- 第3章 物理层硬件平台

- 3.1 CC1100 介绍

- 3.1.1 芯片概述

- 3.1.2 CC1100 引脚描述

- 3.1.3 应用电路

- 3.1.4 配置概述

- 3.1.5 4 线串行配置和数据接口

- 3.1.6 微控制器接口和芯片配置

- 3.1.7 数据包处理的硬件支持

- 3.2 CC1100 的应用

- 3.2.1 64 字节以内数据包的收发

- 3.2.2 64 字节以上数据包的收发

- 3.3 CC1100 应用中应该注意的问题

- 3.4 本章小结

- 第4章 物理层和MAC层协议的设计

- 4.1 物理层协议的设计

- 4.1.1 物理层数据服务

- 4.1.2 物理层管理服务

- 4.2 MAC层协议的设计

- 4.2.1 MAC层数据服务

- 4.2.2 MAC层管理服务

- 4.3 本章小结

- 第5章 物理层和MAC层协议的代码实现

- 5.1 物理层代码生成及实现

- 5.2 MAC层代码生成及实现

- 5.2.1 代码的编写和修改

- 5.2.2 代码的调试

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].几种典型无线传感器网络中的自身定位算法[J]. 巴音郭楞职业技术学院学报 2012(02)

- [2].浅析无线传感器网络技术的特点与应用[J]. 广东职业技术教育与研究 2019(06)

- [3].基于剩余能量的认知无线传感器网络频谱分配[J]. 传感技术学报 2019(12)

- [4].山区地形无线传感器网络覆盖机制研究[J]. 计算机产品与流通 2020(01)

- [5].无线传感器网络技术在物联网中的应用及其发展趋势[J]. 信息记录材料 2019(11)

- [6].无线传感器网络的异常检测[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [7].以实践能力为培养目标的“无线传感器网络”教学改革与实践[J]. 科技资讯 2020(01)

- [8].无线传感器网络技术在物联网中的应用及其发展趋势[J]. 海峡科技与产业 2019(07)

- [9].基于遗传算法的茶园无线传感器网络的优化方法[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [10].可充电传感器网络能量管理策略研究[J]. 电子测试 2020(04)

- [11].通信类课程创新能力培养研究与改革——以“无线传感器网络”课程为例[J]. 教育教学论坛 2020(08)

- [12].无线传感器网络研究现状与应用[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [13].基于无线传感器网络的桥梁结构健康监测设计研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [14].基于ZigBee技术的矿用无线传感器网络的分析与设计[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [15].无线传感器网络在矿山环境监测中的应用研究[J]. 中国新通信 2020(06)

- [16].无线传感器网络中移动充电和数据收集策略[J]. 电子元器件与信息技术 2020(02)

- [17].无线传感器网络定位精度的优化研究[J]. 浙江水利水电学院学报 2020(02)

- [18].无线传感器网络在智能电网中若干关键问题的研究[J]. 中国新通信 2020(07)

- [19].无线传感器网络中基于邻域的恶意节点检测[J]. 湖北农业科学 2020(05)

- [20].无线传感器网络在煤矿安全智能监控系统中的运用[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [21].无线传感器网络发展应用[J]. 电脑知识与技术 2020(14)

- [22].异构分级式认知传感器网络分簇优化[J]. 产业与科技论坛 2020(09)

- [23].一种无线传感器网络感知覆盖空洞搜寻与修复方法[J]. 传感技术学报 2020(05)

- [24].无线传感器网络定位精度的优化研究[J]. 信息记录材料 2020(06)

- [25].无线传感器网络中能量问题研究进展[J]. 无线通信技术 2020(02)

- [26].无线传感器网络在工业网络中的应用研究[J]. 现代工业经济和信息化 2020(08)

- [27].新一代箭载无线传感器网络系统架构综述[J]. 宇航计测技术 2020(04)

- [28].无线传感器网络在船舶通信系统中的应用[J]. 舰船科学技术 2020(18)

- [29].无线传感器网络故障诊断分析与研究[J]. 科技视界 2020(31)

- [30].无线传感器网络的特点和应用[J]. 电子技术与软件工程 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae8d54848c9ff82a25d4054e.html