# 基于TMS320F2812交流伺服系统的研究

### 论文摘要

永磁同步电动机伺服系统由于具有控制简单、低速运行性能好,运行效率高,转动惯量小,转矩脉动小,可高速运行、较高的性价比等特点,在诸多高性能领域等到了广泛应用,已逐渐成为交流伺服系统的主流。近些年,交流伺服系统已广泛应用于各种场合,如高精度数控机床、机器人、特种加工设备以及航空、航天等。这都要求交流伺服系统能够实现良好的速度控制、高精度的定位以及具有宽调速范围等特性。随着微电子技术和功率电子技术的飞速发展,数字信号处理器(DSP),智能功率模块(IPM)出现等,促使交流伺服控制系统向全数字化、智能化、小型化、高速、高精度方向发展。为了实现交流伺服控制系统的这些高性能要求,本文应用矢量控制的原理,以TI公司数字信号处理器TMS320F2812为系统的控制核心,富士公司的智能功率模块为逆变器开关器件,运用空间电压矢量脉宽调技术,设计了数字化脉宽调制调速系统,构建了一个基于DSP的永磁同步电动机矢量控制系统平台。本文首先对永磁同步电动机伺服系统进行了数学建模,并对永磁同步电动机矢量控制原理进行了阐述,分析了磁场定向矢量控制的工作原理及控制方法,同时还详细阐述电压空间矢量技术。其次提出了基于TMS320F2812的永磁同步电动机全数字交流伺服系统的软硬件解决方案。硬件包括总体电路、功率驱动回路、速度和位置检测电路、系统保护电路以及LED显示电路的设计;软件分别介绍了矢量控制系统的程序设计包括主程序和中断服务子程序等。实验证明,所研制的试验软硬件平台能很好地完成永磁同步电机伺服控制功能,能够完全满足高性能伺服控制系统的基本要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 交流伺服系统的研究现状

- 1.2 交流伺服在我国的发展情况

- 1.3 交流伺服技术发展方向

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 永磁同步电机伺服控制

- 2.1 永磁同步电动机的结构

- 2.2 永磁伺服电动机的数学模型

- 2.2.1 永磁同步电机在三相定子坐标系下的数学模型

- 2.2.2 永磁同步电机在两相静止坐标系下的数学模型

- 2.2.3 永磁同步电机在同步旋转坐标系下的的数学模型

- 2.3 永磁同步电动机伺服系统的设计

- 2.3.1 电流调节器的设计

- 2.3.2 速度调节器的设计

- 2.4 本章小结

- 第3章 永磁同步电动机矢量控制策略

- 3.1 矢量控制原理

- 3.1.1 矢量控制策略分析

- d=0控制方式的特点'>3.1.2 id=0控制方式的特点

- d=0控制方式的实施'>3.1.3 id=0控制方式的实施

- 3.2 电压空间矢量SVPWM技术

- 3.2.1 基本电压空间矢量

- 3.2.2 圆形磁链轨迹的控制

- 1、t2和t0的计算'>3.2.3 t1、t2和t0的计算

- 3.2.4 扇区号的确定

- 3.3 本章小结

- 第4章 永磁同步电机伺服控制系统硬件设计

- 4.1 DSP简介

- 4.2 系统硬件总体系统设计

- 4.3 功率驱动回路的设计

- 4.3.1 交-直部分

- 4.3.2 功率驱动单元

- 4.4 速度、位置检侧

- 4.5 定子电流检测

- 4.6 系统保护电路设计

- 4.7 LED显示电路

- 4.8 本章小结

- 第5章 交流伺服控制系统软件设计

- 5.1 软件开发环境

- 5.2 系统主程序设计

- 5.3 PWM中断服务程序

- 5.3.1 电流采样

- 5.3.2 位置、速度的计算

- 5.3.3 数字PI算法

- 5.3.4 矢量控制坐标变换

- 5.3.5 SVPWM波生成

- 5.4 故障中断服务程序

- 5.5 实验结果

- 5.6 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].交流伺服系统特性分析与测试[J]. 电机与控制应用 2018(06)

- [2].浅析交流伺服系统的现状与发展前景[J]. 价值工程 2014(20)

- [3].交流伺服系统关键技术指标及相关测试方法的分析[J]. 日用电器 2017(10)

- [4].三相PMSM交流伺服系统磁极位置信号的解调[J]. 品牌 2015(04)

- [5].型材切断设备交流伺服系统的改造[J]. 装备制造技术 2015(05)

- [6].全数字交流伺服系统及其应用[J]. 电气应用 2013(04)

- [7].交流伺服系统结构及原理[J]. 科技信息 2010(07)

- [8].永磁交流伺服系统国内外发展概况[J]. 微特电机 2008(05)

- [9].“森创”步进和交流伺服系统在绕线机上的应用[J]. 伺服控制 2008(07)

- [10].埃斯顿交流伺服系统产品简介[J]. 伺服控制 2008(07)

- [11].基于扰动观测器的交流伺服系统低速爬行滤波反步控制方法[J]. 电工技术学报 2020(S1)

- [12].永磁交流伺服系统自适应控制技术研究[J]. 微电机 2017(08)

- [13].《交流伺服控制系统》系列讲座(七) 第7讲 交流伺服系统的状态观测相关问题[J]. 伺服控制 2014(10)

- [14].现代交流伺服系统技术动向与应用趋势[J]. 伺服控制 2013(08)

- [15].网络环境下交流伺服系统的研究与设计[J]. 电子世界 2012(05)

- [16].《交流伺服控制系统》系列讲座(七) 第8讲 交流伺服系统的全数字硬件化设计举例[J]. 伺服控制 2014(12)

- [17].永磁同步交流伺服系统在小型天气雷达中的应用[J]. 成都信息工程学院学报 2014(02)

- [18].高性能永磁交流伺服系统高精度电流采样实现[J]. 机电工程 2013(07)

- [19].永磁交流伺服系统直线位置的控制与实现[J]. 河南科技 2011(21)

- [20].埃斯顿:构建安全体制,打造伺服品牌[J]. 高科技与产业化 2010(06)

- [21].交流伺服系统的发展状况[J]. 电器工业 2018(07)

- [22].基于输入整形技术的交流伺服系统抖动抑制[J]. 电工技术学报 2018(21)

- [23].《交流伺服控制系统》系列讲座(五) 第5讲 交流伺服系统的全数字硬件化过程的相关问题[J]. 伺服控制 2014(07)

- [24].基于PMSM的交流伺服系统电流环设计及整定[J]. 组合机床与自动化加工技术 2009(07)

- [25].交流伺服系统的控制理论与实现方法[J]. 电气应用 2008(12)

- [26].交流伺服系统执行电机选型与减速箱设计[J]. 兵工学报 2015(S2)

- [27].新型无速度传感器式交流伺服系统及其在纠偏控制中的应用[J]. 电机与控制应用 2009(05)

- [28].交流伺服系统脉冲序列位置控制研究[J]. 西安交通大学学报 2009(12)

- [29].基于全局非线性积分滑模的永磁交流伺服系统研究[J]. 电工技术学报 2018(16)

- [30].基于PMSM的三环数控交流伺服系统[J]. 组合机床与自动化加工技术 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae8e40de9b29e70d11b0d51a.html