# 热解温度对生物质焦油裂解率影响的实验研究

### 论文摘要

生物质能源是一种可再生、可替代化石能源转换成气态、液态和固态燃料以及其他化工原料或者产品的碳资源。随着化石能源的枯竭和人类对全球性环境问题的关注,生物质能源替代化石能源利用的研究和开发,已成为国内外研究和关注的热点。但长期以来生物质能利用技术却不可避免地面临一个主要难题,即焦油的处理问题。本文在比较目前生物质焦油脱除技术的基础上,选取稻壳焦油作为研究对象,对其进行热解特性实验研究。结果表明,对稻壳焦油进行高温二次热解是一种高效的途径。本文主要内容包括:利用石油产品的检测方法,对桦木屑、玉米秸秆和稻壳三种不同生物质产生的焦油进行了密度、黏度、酸度、闪点、燃点和热值的测定和分析。得出稻壳焦油的理化特性同其他两种生物质焦油非常相似。结合高温二次裂解的特点和生物质焦油的热解特性,设计并制造了生物质焦油热解小型实验台。通过定量给料,来研究稻壳焦油裂解率随热解温度的变化趋势,结果表明提高裂解温度和增加停留时间,可以显著地降低焦油量。对稻壳焦油热解产物用丙酮溶解,用气相色谱和色质联机等现代测试手段进行成分分析,得出稻壳焦油的主要成分。并研究了裂解温度对稻壳焦油主要热解产物成分的影响。通过以上研究,将会对生物质焦油整体转化规律的研究提供一定的帮助。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 生物质能概述

- 1.2.1 生物质资源的特点

- 1.2.2 生物质能的转化和利用

- 1.3 国内外生物质高温气化技术研究现状及分析

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 生物质焦油的性质

- 1.4.1 生物质焦油的定义

- 1.4.2 生物质焦油的形成及成分

- 1.5 当前生物质焦油的处理方法

- 1.5.1 物理法

- 1.5.2 化学法

- 1.6 本课题的研究内容

- 1.7 本章小结

- 第2章 实验设备及实验方法

- 2.1 生物质焦油热解实验台设计

- 2.1.1 固定床反应器设计

- 2.1.2 冷凝器设计

- 2.1.3 燃烧器设计

- 2.2 实验台测量设备

- 2.2.1 热电偶

- 2.2.2 烟气分析仪

- 2.2.3 流量计

- 2.3 实验步骤

- 2.4 本章小结

- 第3章 生物质焦油的理化特性研究及结果分析

- 3.1 引言

- 3.2 生物质焦油的理化特性

- 3.2.1 焦油馏分的闪电和燃点

- 3.2.2 焦油馏分密度的测定

- 3.2.3 焦油馏分黏度的测定

- 3.2.4 焦油馏分酸度的测定

- 3.3 生物质焦油的热值测定和元素分析

- 3.3.1 焦油热值的测定

- 3.3.2 焦油的元素分析

- 3.4 生物质焦油馏分的参数结果分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 稻壳焦油热解特性试验研究及结果分析

- 4.1 热解温度对稻壳焦油热裂解的影响

- 4.2 稻壳焦油热裂解实验内容及结果分析

- 4.3 稻壳焦油热裂解成分分析

- 4.3.1 GC-MS分析方法及介绍

- 4.3.2 稻壳焦油热解的GC-MS分析

- 4.3.3 裂解温度对主要裂解成分的影响

- 4.3.4 裂解温度对焦油热解产物中成分种类的影响

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].二氧化碳等离子体处理生物质焦油[J]. 化工学报 2020(10)

- [2].交互反应对生物质焦炭官能团结构的影响[J]. 哈尔滨工业大学学报 2017(07)

- [3].生物质焦油制备多级孔碳及其二氧化碳吸附性能研究[J]. 新能源进展 2019(03)

- [4].生物质焦炭高温蒸汽气化反应动力学模型研究[J]. 林产化学与工业 2017(03)

- [5].生物质焦油裂解用催化剂研究进展[J]. 资源节约与环保 2014(10)

- [6].生物质焦油的特性分析及提质研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [7].基于钙基催化剂的生物质焦油催化裂解试验[J]. 生物技术进展 2020(03)

- [8].生物质焦与煤焦二氧化碳气化特性实验研究[J]. 煤气与热力 2017(08)

- [9].生物质焦油处理方法研究进展[J]. 化工进展 2017(07)

- [10].生物质焦油改性提质制取燃料油的研究进展[J]. 能源化工 2016(03)

- [11].生物质焦油不同温度段馏分成分GC-MS分析[J]. 生物技术进展 2014(01)

- [12].裂解气相色谱——质谱法研究生物质焦油热解特性[J]. 河北建筑工程学院学报 2008(04)

- [13].生物质焦油成分分析及综合利用研究[J]. 广州化工 2014(10)

- [14].生物质焦油处理方法的国内研究现状及发展[J]. 化工进展 2011(S1)

- [15].凹凸棒石黏土催化裂解生物质焦油[J]. 太阳能学报 2010(09)

- [16].压汞法计算生物质焦样的分形维数[J]. 内江科技 2008(03)

- [17].生物质焦油模化物蒸汽重整实验研究[J]. 山东科学 2009(05)

- [18].氧气浓度和温度对生物质焦炭脱硝效率的影响研究[J]. 环境工程 2014(S1)

- [19].生物质焦油成分分析的国内研究现状及发展[J]. 中国资源综合利用 2008(08)

- [20].基于热力学模型的生物质焦孔隙结构的分形模型[J]. 炭素技术 2019(01)

- [21].用气相色谱-质谱法分析生物质焦油的热裂解成分[J]. 石油与天然气化工 2009(01)

- [22].生物质焦油模型化合物脱除研究进展[J]. 林产化学与工业 2019(04)

- [23].生物质焦油净化方法研究进展[J]. 工业加热 2008(02)

- [24].基于对生物质焦油催化裂解的催化材料[J]. 广州化工 2015(13)

- [25].复合过滤法处理生物质焦油废水技术的研究[J]. 环境保护科学 2012(01)

- [26].煤焦与生物质焦共气化反应特性研究[J]. 燃料化学学报 2012(02)

- [27].共热解过程对褐煤焦和生物质焦氧化特性的影响[J]. 燃料化学学报 2015(10)

- [28].不同气氛下生物质焦油气化制备合成气[J]. 安徽农业科学 2011(24)

- [29].生物质焦油的特性及其去除方法的研究现状[J]. 过滤与分离 2011(03)

- [30].水泥窑焚烧生物质资源过程中产生焦油的研究——气相色谱质谱法在生物质焦油研究中的应用[J]. 中国水泥 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae9f70bfbe5d5ea849d36112.html