# 主轴轴心轨迹测量和动平衡实验研究

### 论文摘要

主轴轴心轨迹不仅能够反映主轴的回转精度,而且是主轴运行状态和故障征兆的重要依据。研究表明,旋转机械的振动主要是由不平衡引起的,通过动平衡能够使主轴的回转精度得到很大的提高。因此,本文对主轴的轴心轨迹和动平衡测试进行了研究。首先,本文对主轴轴心轨迹的测试方法和误差分离技术进行了研究,选择了双向动态法和反向误差分离方法。对主轴动平衡测试进行了研究,重点分析了影响系数法的单面动平衡和双面动平衡测试方法以及不平衡振动信号的求解算法。为了实现基频信号的精确测量,通过对振动信号的基频成分进行频率细化,使其测量达到了较高的精度。其次,设计了主轴轴心轨迹和动平衡测试系统。根据测试要求选择所需硬件,搭建了测试系统的实验装置,测试系统能够实现高速数据采集,最高采样频率达到100KHz。再次,测试软件采用Labview对系统进行了模块化设计。软件系统包含主轴轴心轨迹和动平衡测试功能,界面具有很强的易操作性,具有丰富的数字信号处理和分析功能,如:低通滤波、频域分析、小波分析等。最后,对ZHS-1型多功能转子进行了两截面轴心轨迹和动平衡测试实验。测试结果表明对于回转误差重复性较好的主轴,用反向法能够有效的分离回转误差和圆度误差;主轴的转速和不平衡量是影响其回转误差的重要因素,同时对转子进行了单面和双面动平衡测试,转子经平衡后其振动量有了显著的下降。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 主轴轴心轨迹测试技术研究现状

- 1.2.1 主轴径向回转误差测试技术

- 1.2.2 国内外研究现状

- 1.3 主轴动平衡测试技术研究现状

- 1.4 本课题的目的及主要内容

- 第2章 主轴轴心轨迹测量理论及方法

- 2.1 主轴轴心轨迹测量方法

- 2.1.1 双向动态测量法

- 2.2 误差分离技术

- 2.2.1 多点法

- 2.2.2 多步法

- 2.2.3 反向法

- 2.2.4 双侧头反向法

- 2.3 本实验选择的误差分离方法

- 2.4 本章小结

- 第3章 主轴不平衡量测量理论及方法

- 3.1 转子动平衡测量方法

- 3.1.1 单校正面动平衡

- 3.1.2 双校正面动平衡

- 3.2 不平衡振动信号的处理算法

- 3.2.1 DFT 法求解基频幅值和相位

- 3.2.2 互相关法求解基频幅值和相位

- 3.3 本章小结

- 第4章 测试系统设计

- 4.1 测试系统的总体结构设计

- 4.2 测试系统的硬件选用

- 4.2.1 位移传感器

- 4.2.2 转速传感器

- 4.2.3 低通滤波器

- 4.2.4 A/D 转换器

- 4.2.5 采样保持

- 4.3 测试系统软件总体设计

- 4.3.1 软件开发工具

- 4.3.2 测试系统软件总体设计

- 4.4 软件界面设计

- 4.5 软件模块设计

- 4.5.1 数据采集模块设计

- 4.5.2 整周期截取模块设计

- 4.5.3 每周相同点数模块设计

- 4.5.4 主轴转速频率求取模块设计

- 4.5.5 隔直模块设计

- 4.5.6 低通滤波模块设计

- 4.5.7 小波分析模块设计

- 4.5.8 野值剔除模块设计

- 4.5.9 频谱细化模块设计

- 4.5.10 不平衡振动信号处理模块设计

- 4.6 本章小结

- 第5章 实验及数据分析

- 5.1 两截面轴心轨迹测量实验

- 5.1.1 实验装置

- 5.1.2 截面一误差分离实验数据

- 5.1.3 截面二误差分离实验数据

- 5.1.4 轴心轨迹测量实验数据

- 5.1.5 实验数据分析

- 5.2 单面动平衡测量实验

- 5.2.1 实验装置

- 5.2.2 实验数据

- 5.2.3 实验数据分析

- 5.3 双面动平衡测量实验

- 5.3.1 实验装置

- 5.3.2 实验数据

- 5.3.3 实验数据分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].40Cr钢主轴开裂分析[J]. 热处理 2019(06)

- [2].机械主轴热特性的有限元模型构建仿真研究[J]. 粘接 2020(01)

- [3].基于ANSYS WORKBENCH的单绳缠绕式提升机主轴装置谐响应分析[J]. 煤炭工程 2017(03)

- [4].参数法在模拟主轴刚性攻丝故障诊断中的应用[J]. 机械工程与自动化 2017(04)

- [5].FANUC αi主轴放大器02#报警的诊断方法与应用实例[J]. 装备制造技术 2015(11)

- [6].基于ANSYS Workbench的汽车主轴瞬态动力学分析[J]. 机械 2014(11)

- [7].钻攻机主轴温升对加工精度的影响及对策[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

- [8].滚刀主轴振动位移与加速度响应模型研究与验证[J]. 机械工程学报 2020(07)

- [9].铝含量及铝氮比对42CrMo4风机主轴晶粒及性能的影响[J]. 锻压装备与制造技术 2020(05)

- [10].小型动静压振动主轴的仿真与实验研究[J]. 液压气动与密封 2016(11)

- [11].电梯曳引机主轴的设计与优化[J]. 机械工程师 2017(03)

- [12].插齿机主轴精确定位方法探讨[J]. 科技风 2014(16)

- [13].提升机主轴的有限元模态分析和断轴的预防[J]. 现代机械 2014(06)

- [14].提高主轴整体质量的设计方法研究及应用[J]. 科技与企业 2013(24)

- [15].主轴架结构静力学与模态分析的研究[J]. 制造业自动化 2013(21)

- [16].双主轴同步双驱动技术在大型卧式铺带机上的应用[J]. 机械工程师 2013(12)

- [17].风力发电机主轴裂纹监测系统设计与研发[J]. 现代机械 2020(05)

- [18].FANUC系统第二模拟主轴的实现[J]. 黑龙江科技信息 2012(25)

- [19].数控管螺纹车床主轴单元动态特性分析[J]. 机械管理开发 2012(05)

- [20].用心经营 忠于所托——访普森精密主轴工业有限公司总经理彭森荣[J]. 金属加工(冷加工) 2011(12)

- [21].环锭细纱机使用空心主轴的可行性分析[J]. 纺织机械 2011(03)

- [22].空心主轴在环锭细纱机中使用的可行性分析[J]. 机械管理开发 2011(06)

- [23].环锭细纱机使用空心主轴的可行性分析[J]. 江苏纺织 2010(11)

- [24].变速箱主轴断裂原因分析[J]. 林业机械与木工设备 2020(01)

- [25].超静定结构的升降主轴受力变形分析[J]. 制造业自动化 2020(03)

- [26].主轴冷却专利技术综述[J]. 科技创新与应用 2018(04)

- [27].浅析精密主轴的工艺特点[J]. 木工机床 2018(01)

- [28].基于SolidWorks Simulation分析手动钻锯扭一体机主轴[J]. 智能制造 2018(01)

- [29].精密加工设备主轴精细化维修探讨[J]. 设备管理与维修 2017(06)

- [30].油气润滑对机械主轴温度特性影响的试验研究[J]. 机械传动 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aebd388664f7afe637dab1da.html