# 基于小波的振动合成及小波降噪结构振动控制研究

### 论文摘要

利用小波合成地震波,提出以控制频带能量为标准并推导合成地震波的公式。运用抗震设计规范中的相关设计参数合成了地震波,并分析研究了在合成地震波时小波函数基的选取方法和阻尼比对合成结果的影响。结果表明,用小波重构合成的地震波能够反应地震波基本特性和场地特征周期,并具有很好的时频非平稳性。针对傅立叶变换的谐波合成脉动风的理论不足,首次提出一种小波重构合成脉动风方法,以控制频带能量为标准推导脉动风合成公式。通过计算机仿真分析,结果表明,小波重构合成的脉动风具有良好的时频非平稳性,能够反应脉动风特性;同时,分析了在合成脉动风时小波函数基的选取方法和分层数的选取。在土木结构振动控制研究中,通常采用人工地震波或实测地震波进行输入,这些地震波往往受到椒盐噪声、脉冲噪声、高斯噪声等多种高频噪声的干扰,影响了振动控制研究的效果。提出一种小波包降噪的处理方法,用以降低高频噪声干扰和简化地震波有效特征向量提取。把实测地震波与降噪处理的地震波应用在一般结构主动控制理论研究中,运用LQR控制算法,通过编制计算机程序进行仿真分析。分析结果表明:地震波经降噪处理前后主动控制地震响应变化非常小,控制系统对于实测地震波的干扰成分具有良好的鲁棒性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 2 小波分析理论基础

- 2.1 小波的定义

- 2.1.1 连续小波变换的基本概念

- 2.1.2 离散小波变换的基本概念

- 2.2 几种常用的小波函数

- 2.2.1 Haar小波

- 2.2.2 Daubechies（dbN）小波

- 2.2.3 Morlet小波

- 2.2.4 Meyer小波

- 2.2.5 Gaussian小波

- 2.2.6 其它小波函数

- 2.3 小波变换的时频特性

- 2.3.1 Fourier分析及短时Fourier分析的时频特性

- 2.3.2 小波分析的时频特性

- 3 利用小波重构合成地震波方法及特性研究

- 3.1 概述

- 3.1.1 地震波特征

- 3.1.2 人工合成地震波

- 3.2 三角级数合成地震波

- 3.3 小波重构理论

- 3.4 小波重构合成地震波

- 3.4.1 小波重构地震波理论推导

- 3.4.2 地震加速度设计反应谱

- 3.5 实例分析

- 3.5.1 合成效果分析

- 3.5.2 小波函数对合成地震波的影响

- 3.5.3 阻尼比对合成地震波的影响

- 3.6 本章结论

- 4 基于小波重构的脉动风合成及特性研究

- 4.1 概述

- 4.1.1 平稳高斯随机过程

- 4.1.2 非平稳高斯随机过程

- 4.2 谐波合成脉动风时程

- 4.3 小波重构理论

- 4.4 合成脉动风压

- 4.5 算例分析

- 4.5.1 合成效果分析

- 4.5.2 小波重构合成脉动风分层数的影响

- 4.5.3 小波函数对脉动风合成的影响

- 4.6 本章结论

- 5 振动控制研究中的小波包降噪处理

- 5.1 概述

- 5.2 土木工程结构振动控制研究现状及进展

- 5.2.1 被动控制

- 5.2.2 主动控制

- 5.2.3 混合控制

- 5.2.4 半主动及智能控制

- 5.3 小波包及其降噪技术

- 5.3.1 小波包分析及其算法

- 5.3.2 基于小波包降噪原理和步骤

- 5.4 主动控制运动方程及其控制算法

- 5.4.1 计算模型

- 5.4.2 控制算法

- 5.5 基于小波包降噪结构主动控制

- 5.6 算例分析

- 5.6.1 小波包降噪控制效果分析

- 5.6.2 小波基的影响

- 5.6.3 小波基的分解层数的影响

- 5.7 结论

- 结论与展望

- 1 本文主要结论

- 2 今后研究工作的展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].地震波斜入射下土质边坡的稳定性分析[J]. 防灾减灾工程学报 2020(04)

- [2].光纤分布式地震波探测系统及其布设优化研究[J]. 山东科学 2017(05)

- [3].地震波模拟中多轴复频移近似完全匹配层的吸收效果及稳定性[J]. 地球物理学报 2020(08)

- [4].基岩场地条件下长周期地震波频谱特性分析[J]. 中国建筑金属结构 2013(20)

- [5].日本3.11地震波频谱特征及其对结构响应的影响[J]. 铁道建筑 2013(11)

- [6].浅析动力时程分析中地震波的选取[J]. 四川建材 2012(03)

- [7].中美规范关于地震波的选择与框架-核心筒结构弹塑性时程分析[J]. 建筑结构学报 2015(02)

- [8].地震波超前探测技术在煤矿掘进中的应用[J]. 科技致富向导 2013(23)

- [9].地震波信号降噪技术[J]. 船电技术 2012(02)

- [10].关于天然设计地震波的研究[J]. 震灾防御技术 2011(01)

- [11].地震波技术在沥青路面性能测试中的应用研究[J]. 公路工程 2011(01)

- [12].桥梁抗震设计中地震波的合理选取[J]. 交通科技 2011(04)

- [13].岸边集装箱起重机地震波响应仿真[J]. 起重运输机械 2010(03)

- [14].地震波是如何传播的[J]. 国际地震动态 2009(06)

- [15].地震波预报方法在青海地区的应用[J]. 高原地震 2008(03)

- [16].光纤地震波检测技术发展状况及展望[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [17].重复反射理论在计算地表面地震波时的应用[J]. 地球物理学进展 2012(05)

- [18].舰船地震波获取方法[J]. 声学与电子工程 2012(04)

- [19].弹性时程分析时地震波选用的一种方法[J]. 河南科学 2010(08)

- [20].基于双参数匹配追踪算法的不同孔深爆炸地震波特性研究[J]. 振动与冲击 2016(18)

- [21].基于足尺加速加载试验的地震波模量变化规律[J]. 交通科学与工程 2014(04)

- [22].时程分析法地震波选取探析[J]. 四川建材 2015(05)

- [23].给地震波一个空间[J]. 中学生 2015(33)

- [24].地震波——给地球做“B超”[J]. 时事报告(大学生版) 2009(02)

- [25].地震波入射角度对连续梁桥地震响应的影响[J]. 价值工程 2013(17)

- [26].以地震波作为激励信号校准拾振器灵敏度[J]. 振动与冲击 2013(13)

- [27].基于地震波介质载体动态传导规律的桥梁结构分析[J]. 科学技术与工程 2013(23)

- [28].地震波输入方向对曲线隧道地震响应的影响分析[J]. 铁道建筑 2013(08)

- [29].跨孔地震波波场数值模拟[J]. 工程勘察 2013(12)

- [30].地震波三维Q值成像[J]. 国际地震动态 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aec1e414869b11ee2463759d.html