# 牵引变流器故障诊断的研究

### 论文摘要

本文首先阐明了故障诊断的目的和意义,接着综述了现代故障诊断理论研究情况,分析了目前将智能故障诊断理论应用于CRH5型动车组牵引变流器中所存在的不足,提出了基于小波分析和神经网络理论的牵引变流器故障诊断方法。论文介绍了CRH5型动车组牵引变流器内部结构和工作原理,根据对变流器工作机理的分析,提出了以变流器的输出电流作为故障特征参数的方法。用MATLAB／SIMULINK软件仿真了变流器逆变器环节不同元件开路故障时的运行情况,得到了不同故障状态下的输出电流波形,并采用小波分析理论进行了电流波形故障特征的提取,然后对分解系数进行能量求解,构造出对应的特征向量。在小波分析的基础上,提出了基于BP神经网绍的变流器故障识别方法。结合小波分析构造的特征向量,探讨了神经网络的学习样本的设计方法以及BP神经网络的设计方法,并进行了变流器逆变环节开路故障诊断的仿真,研究表明这种识别方法是有效的。采用神经网络诊断方法,有利于提高故障诊断的性能以及减少象专家系统那样需对大量数据进行分析整理归纳的工作量,具有广阔的发展前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 故障诊断技术的发展与研究现状

- 1.1.1 故障诊断技术的发展史

- 1.1.2 故障诊断的主要理论和方法

- 1.1.2.1 基于信号处理的方法

- 1.1.2.2 基于解析模型的方法

- 1.1.2.3 基于知识的故障诊断方法

- 1.2 故障诊断研究的意义

- 1.3 本文主要研究内容及篇章安排

- 第2章 牵引变流器的工作原理及仿真分析

- 2.1 动车组牵引传动系统结构和工作原理

- 2.2 牵引变流器电路结构和工作原理

- 2.2.1 牵引变流器的结构

- 2.2.2 牵引变流器的工作原理

- 2.3 牵引变流器的仿真

- 2.3.1 仿真工具SIMULINK简介

- 2.3.2 变流器的MATLAB仿真模型

- 2.4 牵引变流器的故障工况分析

- 2.4.1 牵引变流器的故障

- 2.4.2 牵引变流器的故障仿真

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于小波分析的牵引变流器故障特征提取

- 3.1 小波分析的基本理论

- 3.2 变流器输出电流波形的小波变换

- 3.3 基于小波分解的能量特征提取

- 3.4 本章小结

- 第4章 神经网络理论

- 4.1 神经网络综论

- 4.1.1 神经网络的特点

- 4.1.2 神经元模型

- 4.1.3 神经网络的结构类型

- 4.1.4 神经网络的学习方法

- 4.2 BP神经网络的原理和算法

- 4.2.1 BP神经网络的结构和算法

- 4.2.2 BP算法的改进

- 4.3 本章小结

- 第5章 基于神经网络的牵引变流器故障识别

- 5.1 变流器故障模式

- 5.2 故障特征参数及学习样本的设计

- 5.3 神经网络的设计

- 5.4 故障神经网络的测试

- 5.5 本章小结

- 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].某机车牵引变流器振动特性及减振研究[J]. 振动与冲击 2019(18)

- [2].牵引变流器技术专利分析[J]. 电子世界 2018(06)

- [3].城市轨道交通车辆的紧凑型牵引变流器[J]. 铁路技术创新 2011(05)

- [4].城轨牵引变流器自主化设计与研制[J]. 铁道机车车辆 2019(01)

- [5].牵引变流器的电磁兼容性分析[J]. 变频器世界 2019(09)

- [6].高温高风沙动车组用牵引变流器冷却单元技术研究[J]. 铁道机车与动车 2017(07)

- [7].牵引变流器接地试验故障浅析[J]. 电子世界 2018(08)

- [8].城市轨道交通车辆的紧凑型牵引变流器应用探讨[J]. 海峡科技与产业 2018(04)

- [9].高速列车牵引变流器冷却系统散热特性研究[J]. 电源世界 2013(02)

- [10].高速列车牵引变流器冷却系统散热特性研究[J]. 电力电子 2012(02)

- [11].牵引变流器[J]. 变频器世界 2011(02)

- [12].高寒动车组牵引变流器运行环境特性研究[J]. 机车电传动 2019(04)

- [13].牵引变流器二次谐振回路对系统性能影响的研究[J]. 现代城市轨道交通 2018(05)

- [14].高速动车组牵引变流器振动特性及隔振优化研究[J]. 振动与冲击 2017(02)

- [15].牵引变流器功率模块流水线及力矩紧固防错系统的搭建[J]. 机械工程与自动化 2019(05)

- [16].复兴号动车组牵引变流器故障分析[J]. 轨道交通装备与技术 2019(05)

- [17].电力机车牵引变流器水冷系统的热仿真分析[J]. 铁道机车车辆 2014(04)

- [18].用于铁路机车牵引变流器的电力电容获验证[J]. 中国电子商情(基础电子) 2011(06)

- [19].我国高速列车牵引变流器技术专利分析与发展建议[J]. 中国发明与专利 2011(08)

- [20].一种城轨车辆牵引变流器控制单元的硬件设计[J]. 中国铁道科学 2017(06)

- [21].基于布尔矩阵的列车牵引变流器故障诊断[J]. 电力电子技术 2017(10)

- [22].出口南非交流传动内燃机车水冷牵引变流器研究及应用[J]. 铁道机车与动车 2019(04)

- [23].交流牵引用变流器及其相关技术展望[J]. 变频器世界 2008(05)

- [24].轨道交通牵引变流器矢量控制技术[J]. 农家参谋 2019(23)

- [25].250km/h货运动车组牵引变流器[J]. 机车电传动 2019(06)

- [26].大功率电力机车牵引变流器的故障诊断[J]. 电子技术与软件工程 2017(23)

- [27].基于输入电流的牵引变流器开关管开路故障诊断方法[J]. 电气工程学报 2016(05)

- [28].机器视觉在动车牵引变流器底板安装检测的研究[J]. 内燃机与配件 2019(13)

- [29].中国铁道科学研究院2013年度科技成果简介(续二)[J]. 中国铁道科学 2015(03)

- [30].基于环路热管的动车组牵引变流器冷却系统方案设计与模拟分析[J]. 铁道机车车辆 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aed8ad2ffd7bda781d221e4a.html