# 高产气井完井管柱动力学分析及安全评价与控制技术研究

### 论文摘要

高产气井完井管柱是高速气体流通的通道。由于储层供给、流量及压力的变化、高产气井高速气流激励,加之频繁的开关井作业,高产气井完井管柱在动载荷作用下工作。有高速气体流过的管柱,动力学问题是其重要研究内容。为了了解动载荷作用下完井管柱的力学性能、管柱能否承受完井作业载荷、完井管柱能否长期工作,本文对高产气井完井管柱进行动力学分析。具体内容如下：首先,由于分析管柱振动中需对管柱构型准确定义,本文在考虑接头影响下,对管柱屈曲进行分析,准确描述管柱屈曲载荷、弯曲构型,并与以往屈曲研究进行分析对比。然后,分析高产气井完井管柱振动情况,通过理论分析研究管柱振动的主要形式和原因,从而为后期的安全评价与控制技术提供依据；考虑边界条件、内外压等影响因素,建立高产气井完井管柱振动模型；并采用解析法求解,并对其振动特性进行分析说明。接着,运用ANSYS有限元软件建立高产气井完井管柱模型,将载荷测试器实测载荷数据,通过Table Array导入ANSYS中,并用瞬态分析法分析管柱在实测载荷下受力和变形情况,给出管柱应力、位移、变形分布图,并根据分析结果对该工况下管柱进行校核。为了与动力学理论分析数据对比、验证,研制管柱振动测试器；并在塔里木油田TB4气井和DN2-16气井实测生产过程中井下管柱振动情况,与理论分析结果吻合很好。最后,基于上述高产气井完井管柱动力学分析及管柱静力学分析,从管柱配置、坐封参数设计、生产参数控制等方面提出建议,以确保高产气井完井管柱安全工作。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 主要符号表

- 第一章 绪论

- 1.1 问题提出及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 完井管柱静力学研究现状

- 1.2.2 完井管柱动力学研究现状

- 1.3 主要研究内容

- 1.4 技术路线

- 1.5 创新点

- 第二章 油管接头对管柱屈曲特性影响分析

- 2.1 井下管柱屈曲方程

- 2.2 接头对管柱弯曲构型影响

- 2.3 算例分析

- 2.4 算例分析结果

- 2.4.1 接头对管柱屈曲特性影响

- 2.4.2 接头对管柱振动分析影响

- 2.5 本章小结

- 第三章 高产气井完井管柱动力学理论分析

- 3.1 高产气井完井管柱振动形式及危害分析

- 3.1.1 管柱振动简介

- 3.1.2 高产气井完井管柱振动危害

- 3.2 高产气井完管柱振动机理分析

- 3.2.1 天然气在管柱内运动分析

- 3.2.2 漩涡特性分析

- 3.3 高产气井完井管柱振动原因分析

- 3.3.1 管柱外界因素

- 3.3.2 管柱结构因素

- 3.3.3 管柱屈曲因素

- 3.4 管柱动力学基本方程简介及其应用

- 3.4.1 管柱动力学基本方程简介

- 3.4.2 管柱动力学基本方程应用

- 3.5 本章小结

- 第四章 高产气井完井管柱振动特性分析

- 4.1 气体性质描述

- 4.2 流体诱发管柱横向振动特性分析

- 4.2.1 管柱横向弯曲振动的基本微分方程

- 4.2.2 完井管柱横向振动方程中参数影响

- 4.3 管柱纵向振动特性分析

- 4.3.1 管柱纵向振动模型

- 4.3.2 管柱纵向振动模型分析

- 4.4 多点接触振动分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 高产气井完井管柱动力学有限元分析

- 5.1 有限元简介

- 5.2 瞬态动力学基本方程

- 5.3 有限元模型建立

- 5.3.1 研究对象

- 5.3.2 问题分析

- 5.3.3 模型建立与网格划分

- 5.4 分析设置

- 5.5 计算结果

- 5.6 结果分析

- 5.7 本章小结

- 第六章 高产气井完井管柱振动井下实测研究

- 6.1 概述

- 6.2 完井井下管柱振动测试器研制

- 6.2.1 完井井下管柱振动测试器设计参数确定

- 6.2.2 完井井下管柱振动测试器原理与方案设计

- 6.2.3 完井井下管柱振动测试器机械设计

- 6.2.4 完井井下管柱振动测试器信号处理、存储与回放系统设计

- 6.2.5 完井井下管柱振动测试器强度校核

- 6.3 完井井下管柱振动测试器现场试验

- 6.3.1 TB4井下钻过程中管柱振动测试器记录数据

- 6.3.2 TB4井放喷排液过程中管柱振动测试器记录数据

- 6.3.3 TB4井关井过程中管柱振动测试器记录数据

- 6.4 实测数据分析

- 6.5 本章小结

- 第七章 高产气井完井管柱安全评价与控制技术研究

- 7.1 高产气井完井管柱安全性控制技术

- 7.2 高产气井完井管柱防振原理

- 7.3 高产气井完井管柱控制技术应用实例

- 7.3.1 管柱力学基本分析

- 7.3.2 井下管柱载荷分析

- 7.3.3 井下管柱强度分析

- 7.3.4 井下管柱轴向变形分析

- 7.4 结论及建议

- 7.4.1 关于管柱组合

- 7.4.2 关于井下管柱强度安全性

- 7.4.3 关于井下管柱的轴向变形

- 7.4.4 关于下部管柱抗挤及压井液密度选择问题

- 7.4.5 通过优化工艺进行减振

- 7.4.6 通过减振器进行减振

- 7.5 本章小结

- 第八章 结论与展望

- 附录1 完井井下管柱振动测试器强度校核

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].水平井钻磨组合管柱载荷计算方法与应用[J]. 科学技术与工程 2019(30)

- [2].海上热采注热管柱优化设计与校核软件[J]. 中外能源 2020(03)

- [3].长水平段水平井冲砂管柱摩阻分析及应用[J]. 石油机械 2020(04)

- [4].液压链传动式管柱移送装置研制与应用[J]. 现代工业经济和信息化 2020(08)

- [5].一种新型防砂管柱组合在锦州油田的成功应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(01)

- [6].浅谈小修作业远程控制起下管柱装置的研制[J]. 科技风 2017(17)

- [7].水平井管柱力学研究现状分析和发展趋势[J]. 石油化工应用 2016(02)

- [8].出砂井分注管柱研究及应用[J]. 石油矿场机械 2016(10)

- [9].钻井管柱振动信号系统仿真研究[J]. 石油机械 2015(10)

- [10].投产管柱作业风险分析及措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(05)

- [11].砾石充填服务管柱防窜力学分析及解决方案[J]. 石油钻采工艺 2016(02)

- [12].定向井的多层分注管柱串通过性分析[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [13].深水钻井送入管柱技术及其发展趋势[J]. 石油钻探技术 2014(06)

- [14].常规工艺打捞水平井防砂管柱施工探讨[J]. 化学工程与装备 2014(11)

- [15].海上压裂—测试联作管柱分析[J]. 西部探矿工程 2015(04)

- [16].不动管柱压裂失败原因分析及改进[J]. 化工管理 2015(30)

- [17].水力压裂回接管柱受力分析[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(S1)

- [18].压裂回接管柱的受力变形分析与计算[J]. 石油化工应用 2014(09)

- [19].同心双管柱受力分析及变形计算[J]. 石油机械 2013(01)

- [20].膨胀管补贴作业中的管柱力学分析[J]. 中国高新技术企业 2011(27)

- [21].一体化管柱力学行为及螺纹密封性能研究[J]. 地震工程与工程振动 2019(06)

- [22].推扶式管柱自动化处理系统优化及发展建议[J]. 机械制造与自动化 2020(04)

- [23].自动化钻机管柱输送控制系统的研制[J]. 石油机械 2020(07)

- [24].储气库注采管柱横向振动动力学机理研究[J]. 石油机械 2020(09)

- [25].考虑屈曲和摩擦力的高温高压井管柱力学分析[J]. 石油机械 2020(11)

- [26].速度管柱气液两相流算法架构设计及应用[J]. 石油机械 2020(11)

- [27].钻分级箍管柱防反转工具设计与应用[J]. 石油矿场机械 2019(02)

- [28].垂直井筒内悬挂管柱屈曲演变有限元分析[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [29].关于作业施工管柱加压及防顶技术的研究应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(12)

- [30].管柱旋转工具在渤海的应用[J]. 化工设计通讯 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aed903619307ddd08056be3c.html