# 一维纳米SnO2/TiO2复合薄膜电极的制备及光电性能研究

### 论文摘要

近年来,由于对短波长发光器件的巨大市场需求,人们越来越关注于宽禁带半导体的研究,二氧化锡（Sn02）是一种典型的宽带隙（Eg =3.6eV,300K）的n型半导体材料,但是由于Sn02带隙比较宽,而导带位置较低,电子更难以激发,在此须选用带隙相对比较窄,而导带位置较高的半导体材料进行修饰。关于SnO2/TiO2复合体系已有报道,研究表明由于这两种半导体材料能级匹配,光生电子和空穴可以有效分离,复合几率减小,从而可以提高SnO2/TiO2复合体系的光电性能。但是研究者大多是以溶胶-凝胶法或气相沉淀法制备,这些制备方法存在制备成本高,制备条件苛刻、难以实用化的缺点。为了寻求更简便的制备方法,近年来已有报道采用静电纺丝的方法制备SnO2/TiO2复合体系,但大多是以Ti02为基底或采用混合前驱体液进行纺丝的方法制备SnO2/TiO2复合体系,而未见采用静电纺丝制备Sn02纳米线为基底再附着Ti02颗粒的文献报道。本课题采用溶胶-凝胶法制备一维Sn02纳米线,首先配制出具有一定粘度的前驱体液,采用静电纺丝技术成功地制备PVP/SnCl2·2H2O复合纤维,并对工艺条件进行了系统的研究,主要考察了PVP浓度、电压、接收板距离和前驱体液中无机物含量的影响,500℃煅烧5h后可得到一维SnO2纳米线,通过对前驱体液中SnCl2·2H2O浓度的调节制备了直径为90-180 nm的SnO2纳米线,再经TiCl4溶液水解处理制备得到了SnO2/TiO2薄膜电极。分别使用SEM和EDS对薄膜电极进行表征,并通过线性扫描伏安法和光电催化测试方法,分析研究了SnO2/TiO2纳米复合薄膜电极的光电化学性质。结果表明,当前驱体液中SnCl2·2H2O浓度为3wt%时,得到的SnO2纳米线制备的SnO2/TiO2复合薄膜电极的光电流密度达到最大；随后将其与TiO2、SnO2薄膜电极相比,SnO2/TiO2复合薄膜电极产生的光电流明显增大；复合薄膜电极对罗丹明B （RhB）的光电催化降解率在90 min后可达到95%,而TiO2仅为56%、SnO2为58%,同时结合SnO2与TiO2的能级理论,讨论了TiO2的附着有利于SnO2/TiO2复合薄膜电极光电性能提高的原理。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 半导体和纳米材料

- 1.2 纳米半导体的特殊性质

- 1.2.1 光学性质

- 1.2.2 光催化特性

- 1.2.3 光电转换特性

- 1.2.4 电学特性

- 1.3 纳米半导体的应用

- 1.3.1 气敏性与传感器

- 1.3.2 新型能源应用

- 1.3.3 信息材料

- 1.3.4 半导体光催化性

- 1.3.5 纳米半导体材料的应用前景展望

- 2纳米线的研究现状'>1.4 SnO2纳米线的研究现状

- 2纳米线的性质与应用'>1.4.1 SnO2纳米线的性质与应用

- 2纳米线的制备方法'>1.4.2 SnO2纳米线的制备方法

- 1.5 静电纺丝技术

- 1.5.1 静电纺技术的基本原理

- 1.5.2 静电纺丝的影响因素

- 1.5.3 静电纺丝技术的应用

- 2/TiO2复合膜的研究现状'>1.6 SnO2/TiO2复合膜的研究现状

- 1.7 本课题的研究内容和创新之处

- 2纳米线的制备及表征'>第二章 SnO2纳米线的制备及表征

- 2.1 实验试剂与仪器设备

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器与设备

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 前驱体液的配制

- 2纳米线'>2.2.2 静电纺丝方法制备SnO2纳米线

- 2.2.3 分析和表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 PVP浓度对静电纺丝的影响

- 2.3.2 外加电压对静电纺丝的影响

- 2.3.3 接收板距离对静电纺丝的影响

- 2纳米线的影响'>2.3.4 前驱体液中无机物含量对SnO2纳米线的影响

- 2纳米线形成机理'>2.3.5 SnO2纳米线形成机理

- 2.4 本章小结

- 2/TiO2复合膜的制备及表征'>第三章 SnO2/TiO2复合膜的制备及表征

- 3.1 实验试剂与仪器设备

- 3.1.1 实验试剂

- 3.1.2 实验仪器与设备

- 2/TiO2复合膜的制备'>3.2 SnO2/TiO2复合膜的制备

- 3.2.1 涂膜技术的筛选

- 2/TiO2复合膜'>3.2.2 制备SnO2/TiO2复合膜

- 3.2.3 分析和表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 2/TiO2复合膜的光电性能研究'>第四章 SnO2/TiO2复合膜的光电性能研究

- 4.1 实验试剂与仪器设备

- 4.1.1 实验试剂

- 4.1.2 实验仪器与设备

- 4.2 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 2/TiO2膜电极光电性能研究'>4.3.1 不同直径SnO2/TiO2膜电极光电性能研究

- 2、TiO2、SnO2/TiO2膜电极光电性能对比研究'>4.3.2 SnO2、TiO2、SnO2/TiO2膜电极光电性能对比研究

- 4.4 本章小结

- 2/TiO2复合膜的光电催化性能研究'>第五章 SnO2/TiO2复合膜的光电催化性能研究

- 5.1 实验试剂与仪器设备

- 5.1.1 实验试剂

- 5.1.2 实验仪器与设备

- 5.2 实验方法

- 2、TiO2、SnO2/TiO2膜电极光电催化性能研究'>5.3 SnO2、TiO2、SnO2/TiO2膜电极光电催化性能研究

- 5.3.1 外加偏压对复合电极光催化性能的影响

- 2、TiO2、SnO2/TiO2膜电极光电催化性能的比较'>5.3.2 SnO2、TiO2、SnO2/TiO2膜电极光电催化性能的比较

- 5.4 机理研究

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aeda691583904eae0219a908.html