# 螺旋槽刀具切削过程仿真及刀体结构优化研究

### 论文摘要

正确选择刀具结构参数以及加工工艺参数,对保证加工质量,提高生产效益具有十分重要的现实意义。切削加工刀具中,螺旋槽刀具所占比例较大。基于此,本文针对螺旋槽刀具中应用较多的球头铣刀和麻花钻,结合有限元数值模型和遗传算法,开展了球头铣刀铣削参数优化和麻花钻刀体结构参数优化的研究。主要研究内容如下:建立了球头铣刀加工有限元数值模型。通过铣削5度MoCrFe斜面的铣削力现场试验,验证了所建立的有限元数值模型的准确性。以此有限元数值模型为基础,结合正交试验,进行了主轴转速、进给速度、铣削深度和铣削宽度对球头铣刀铣削加工影响的研究。采用多元线性回归方法,建立了铣削力与铣削参数之间的回归方程,并对其显著性进行验证,为球头铣刀铣削参数优化模型的建立奠定了基础。以加工效率,加工成本和铣削力为铣削参数优化目标,通过机床及刀具对铣削参数约束的研究,建立了球头铣刀铣削参数的多目标优化模型。采用遗传算法对该模型进行优化,结合MATLAB中GUI界面函数编程,开发了球头铣刀铣削参数优化系统。应用该系统对球头铣刀铣削参数进行优化,并通过有限元数值模型仿真结果对优化结果进行验证。结果表明,基于遗传算法的球头铣刀铣削参数优化系统具有一定的实用性。建立了基于麻花钻扭转刚度的有限元数值模型,通过与相关文献中所做试验结果相对比,验证了所建立的有限元数值模型的准确性。以此有限元数值模型为基础,结合正交试验和多元线性回归方法,建立了麻花钻结构参数和扭转刚度之间的回归方程。通过对麻花钻前角约束的研究,采用遗传算法对麻花钻结构参数进行优化,并结合界面函数编程,开发了麻花钻刀体结构参数优化系统。并通过有限元数值模型仿真结果对优化结果进行验证。结果表明,基于遗传算法的麻花钻刀体结构参数优化系统具有一定的实用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 有限元数值分析方法

- 1.2.1 有限元分析过程

- 1.2.2 有限元发展概况

- 1.3 球头铣刀铣削加工过程研究概况

- 1.3.1 球头铣刀铣削力建模

- 1.3.2 有限元方法在球头铣刀加工中的应用

- 1.4 麻花钻结构设计概况

- 1.4.1 麻花钻刃磨法对其结构设计的影响

- 1.4.2 麻花钻刚度对其结构设计的影响

- 1.5 遗传算法应用概况

- 1.5.1 遗传算法的概念

- 1.5.2 遗传算法的运行过程

- 1.5.3 遗传算法的优点

- 1.6 本文主要研究内容

- 第2章 球头铣刀铣削斜面的三维数值模拟研究

- 2.1 球头铣刀斜面铣削数值模型的建立

- 2.1.1 球头铣刀实体几何模型的建立

- 2.1.2 Deform 软件介绍

- 2.1.3 球头铣刀仿真试验

- 2.2 球头铣刀铣削试验研究

- 2.2.1 试验设备

- 2.2.2 试验安排

- 2.2.3 试验结果

- 2.3 仿真结果与试验结果分析

- 2.3.1 各方向仿真力与试验铣削力对比

- 2.3.2 仿真与试验误差分析

- 2.4 球头铣刀铣削力正交仿真试验

- 2.4.1 正交试验的特点

- 2.4.2 建立球头铣刀铣削力正交试验

- 2.5 回归分析模型的建立

- 2.6 回归效果显著性检验

- 2.6.1 检验回归方程的显著性

- 2.6.2 检验回归系数的显著性

- 2.7 本章小结

- 第3章 球头铣刀铣削工艺参数优化

- 3.1 建立优化模型

- 3.1.1 优化模型的设计变量

- 3.1.2 优化模型的目标函数

- 3.1.3 优化模型的约束条件

- 3.1.4 优化模型中的遗传算法

- 3.2 MATLAB 软件介绍

- 3.2.1 MATLAB 图形用户界面GUI 制作

- 3.3 建立球头铣刀铣削参数优化系统

- 3.3.1 建立球头铣刀铣削参数优化交互界面

- 3.4 本章小结

- 第4章 麻花钻刀体结构参数优化

- 4.1 麻花钻扭转刚度有限元模型的建立

- 4.2 麻花钻扭转刚度方程的建立

- 4.2.1 建立扭转刚度正交试验

- 4.2.2 建立回归分析模型

- 4.2.3 回归效果显著性检验

- 4.3 建立麻花钻结构参数优化系统

- 4.4 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读硕士学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].整体球头铣刀参数化设计技术[J]. 工具技术 2013(02)

- [2].内冷可转位精铣球头铣刀的研制[J]. 硬质合金 2017(02)

- [3].球头铣刀铣削的虚拟仿真及其切削参数优化算法研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [4].折线刃球头铣刀刀片的磨削方法[J]. 工具技术 2016(11)

- [5].切削力基本恒定约束下球头铣刀加工自由曲面切削参数的优化[J]. 中国机械工程 2009(23)

- [6].基于混合算法的球头铣刀路径高效节能优化[J]. 机械强度 2020(01)

- [7].万耐特推出全球首创的三齿机夹球头铣刀[J]. 现代制造 2009(05)

- [8].仿生微织构球头铣刀对6061铝合金切削性能的影响研究[J]. 工具技术 2019(06)

- [9].凹圆弧球头铣刀新型刃口的主干模型[J]. 大连交通大学学报 2008(02)

- [10].基于斜角切削模型的机夹式球头铣刀切削力预测研究[J]. 制造技术与机床 2014(06)

- [11].球头铣刀拐角加工铣削力预测研究[J]. 机械设计与制造 2017(04)

- [12].球头铣刀倾角对硬铝合金工件表面形貌的影响[J]. 兰州理工大学学报 2016(04)

- [13].球头铣刀姿态对铝合金工件表面形貌影响的试验研究[J]. 制造技术与机床 2014(05)

- [14].万耐特推出全球首创的三齿机夹球头铣刀V420[J]. 工具技术 2009(03)

- [15].万耐特推出全球首创的三齿机夹球头铣刀V420[J]. 金属加工(冷加工) 2009(06)

- [16].基于UG模型分析的两刃球头铣刀开发与试验[J]. 工具技术 2019(08)

- [17].等法向前角和等径向后角微细球头铣刀刃磨研究[J]. 机械工程学报 2019(05)

- [18].BMR03系列球头铣刀[J]. 现代制造 2008(30)

- [19].整体硬质合金球头铣刀铣削典型模具钢4Cr5MoSiV1特性实验研究[J]. 哈尔滨理工大学学报 2020(03)

- [20].基于接触区域的球头铣刀颤振稳定域预报方法研究[J]. 机械工程学报 2019(01)

- [21].球头铣刀余摆线加工表面形貌的建模与仿真研究[J]. 机械工程学报 2018(19)

- [22].球头铣刀铣削轮廓曲面的有效切削速度分析[J]. 工具技术 2019(11)

- [23].微织构球头铣刀铣削钛合金表面粗糙度预测[J]. 哈尔滨理工大学学报 2017(03)

- [24].考虑模态耦合的球头铣刀颤振稳定域建模方法[J]. 振动.测试与诊断 2019(03)

- [25].基于球头铣刀的弧齿锥齿轮小轮铣削加工方法研究[J]. 制造技术与机床 2019(08)

- [26].可换头式硬质合金球头铣刀[J]. 机械工程师 2010(08)

- [27].锥鼓形球头铣刀在诱导轮数控自动编程中的应用[J]. 装备制造技术 2017(10)

- [28].球头铣刀曲面加工中铣削力的研究与计算[J]. 装备机械 2016(03)

- [29].球头铣刀骨铣削力有限元建模与试验验证[J]. 工具技术 2020(05)

- [30].球头铣刀铣削斜面的三维有限元仿真研究[J]. 硬质合金 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af02d8de658db7d2963c28af.html