# 河道工程根石智能化探测系统的研究与开发

### 论文摘要

我国是一个洪涝灾害多发的国家,近年来的气候异常,更导致洪涝灾害频繁发生,防洪任务愈发艰巨。从1980年开始河务部门投入了大量的人力物力对黄河河道工程根石智能化探测技术进行研究,但由于穿过混水、淤泥层探测的困难性、黄河高含沙水流的特殊性以及探测技术开发、研究水平的局限性,均未能彻底攻破这一难题。 论文研究分析了河道工程护坝根石的结构、走失方式、走失部位、走失方向及走失原因,提出了坝岸安全稳定的条件,根据正常年份的水文情况,确定了黄河河道工程根石智能化探测系统的探测范围、要求及目标。 在分析现有探测技术的基础上,根据黄河河道工程根石智能化探测系统的技术要求,实验确定了穿透能力强、精度高的超声波探测仪器——StrataBox浑水剖面测深仪;研究分析了船载、航模、水下探测机器人探测的不足,提出了一种新型探测方案——岸上载体探测方案;设计了载体及配套的驱动控制系统,并开发了相应的计算机软件系统;优化设计了探测系统的详细工作过程。 创建了伸缩臂数学模型,利用有限元软件ANSYS对探测伸缩臂进行力学特性分析、结构优化,同时进行了计算机仿真与分析、精度分析及稳定性校核,使各性能参数均达到最佳状态。 通过现场对探测系统定点对比实验和坝面扫描实验数据、图像分析研究,该系统: (1) 探测效率高、穿透能力强,能够测出浑水下及淤泥覆盖下的根石界面,根据信号特征也能够较清晰地分辨出淤泥、根石,适合于黄河堤坝的根石探测; (2) 探测精度较高,实验结果中有63%符合设计要求,另有22.9%与人工锥探的对比误差在允许范围内; (3) 可自动存储、管理探测数据及结果,并直接输出根石断面图、计算出缺石位置和缺石量; (4) 机动灵活、安装操作简单、界面友好、结果完整、直观、实时性好。 因此,“黄河河道工程根石智能化探测系统”课题符合当前河流防汛抢险工程要求,属于河流防汛抢险必备的技术装备,技术含量高,实用性强,研制成功后,将大大提高河流防汛抢险的目的性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 本课题的研究背景

- 1.2 课题概要及意义

- 1.3 水下根石探测技术现状及发展趋势

- 1.3.1 常规接触式探测方法

- 1.3.2 非接触式探测方法

- 1.4 论文的主要研究内容及章节结构

- 第2章 根石智能化探测系统设计要求及目标

- 2.1 根石结构及其走失规律分析

- 2.1.1 根石结构分析

- 2.1.2 根石走失方式

- 2.1.3 根石走失部位及走失方向

- 2.1.4 根石走失原因

- 2.2 系统设计技术指标及目标

- 2.3 本章小结

- 第3章 探测系统总体设计与功能划分

- 3.1 探测方式及探测仪器的选择

- 3.1.1 超声波探测原理

- 3.1.2 StrataBox便携式浑水剖面测深仪

- 3.1.3 仪器主要性能指标

- 3.1.4 StrataBox浑水剖面测深仪根石探测可行性研究

- 3.2 探测系统载体的方案确定

- 3.3 探测系统载体的设计

- 3.3.1 载体行走机构设计

- 3.3.2 探测臂的设计

- 3.3.3 支承方式的确定

- 3.3.4 安全防护装置的设计

- 3.4 液压控制系统设计

- 3.4.1 探测仪器自动调平液压系统设计

- 3.4.2 探测仪水平连续直线运动液压控制系统设计

- 3.4.3 液压系统总体设计

- 3.5 系统计算机软件平台的开发

- 3.5.1 软件系统开发目标

- 3.5.2 软件系统工作流程

- 3.5.3 软件系统需求规定

- 3.5.4 软件系统界面设计

- 3.6 探测系统工作过程设计

- 3.7 本章小结

- 第4章 系统结构优化、校核及精度分析

- 4.1 伸缩臂的结构分析及优化

- 4.1.1 伸缩臂设计的数学模型

- 4.1.2 伸缩臂的受力分析

- 4.1.3 伸缩臂的仿真优化

- 4.2 液压驱动机构的仿真优化

- 4.2.1 平衡油缸机构的优化设计

- 4.2.2 伸缩臂变幅油缸铰点位置的优化设计

- 4.3 伸缩臂的强度校核

- 4.3.1 伸缩臂整体稳定性校核

- 4.3.3 伸缩臂局部稳定性校核

- 4.4 探测系统探测精度综合分析

- 4.4.1 函数构造

- 4.4.2 误差系数

- 4.4.3 运动定位精度的概率统计

- 4.4.4 精度的分配

- 4.4.5 结论

- 4.5 本章小结

- 第5章 探测系统的实验研究

- 5.1 仪器性能测试对比实验

- 5.2 根石剖面扫描测量实验

- 5.3 实验研究结论

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 科研成果

### 相关论文文献

- [1].可自动刹车的汽车[J]. 小学科技 2012(11)

- [2].行人探测系统保安全[J]. 少儿科技 2011(04)

- [3].塑闪型车载式放射性探测系统的最小可探测活度的估算[J]. 计量学报 2020(05)

- [4].飞机发动机舱火警探测系统改进研究[J]. 航空科学技术 2014(12)

- [5].常用入侵报警探测系统的应用与安装[J]. 自动化与仪器仪表 2015(04)

- [6].谈谈在新型高空探测系统下如何提高“百班、250班无错情”通过率[J]. 气象研究与应用 2011(S2)

- [7].浅议星载光信号定位探测系统设计[J]. 科技信息 2013(05)

- [8].过冷大水滴规章对结冰探测系统设计的影响[J]. 航空工程进展 2013(02)

- [9].“水下无人探测系统技术”通过验收[J]. 水利科技 2009(04)

- [10].国外激光成像探测系统的发展现状及其关键技术[J]. 科技导报 2008(03)

- [11].车载式放射性探测系统的性能与检测方法[J]. 上海计量测试 2019(01)

- [12].英国线性热探测系统培训机构[J]. 消防科学与技术 2016(06)

- [13].用于软X射线图像诊断的CMOS探测系统[J]. 强激光与粒子束 2014(12)

- [14].WCDMA探测系统身份识别诱导技术及实现[J]. 电子技术应用 2014(02)

- [15].高职院校视频监控与报警探测系统优势互补探讨[J]. 电子制作 2014(15)

- [16].L波段探测系统使用时的注意事项[J]. 黑龙江气象 2013(01)

- [17].自制原子吸收光谱仪冷却水流探测系统[J]. 光谱实验室 2011(06)

- [18].分布式探测系统的时延估计和稳定性分析[J]. 海军工程大学学报 2010(05)

- [19].WeaponWatch反恐探测系统[J]. 光电技术应用 2008(04)

- [20].三探头组合放射源定位探测系统模拟设计[J]. 核电子学与探测技术 2019(02)

- [21].Affectiva公司研发车载情绪探测系统[J]. 农业装备与车辆工程 2017(06)

- [22].新型高空探测系统的“百班、250班无错情”要求[J]. 气象研究与应用 2012(S1)

- [23].智能无人探测系统设计与实现[J]. 科技创新导报 2009(14)

- [24].基于故障树的飞机结冰探测系统安全性分析[J]. 航空工程进展 2018(02)

- [25].飞机空气导管泄漏探测系统性能研究与优化[J]. 中国民航飞行学院学报 2015(05)

- [26].大气流场传输效应对探测系统性能的影响[J]. 红外 2012(10)

- [27].火/气探测系统与安全仪表技术[J]. 自动化博览 2011(S1)

- [28].运输类旋翼航空器火警探测系统适航要求研究[J]. 直升机技术 2018(03)

- [29].井下极端条件核磁共振探测系统研制[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [30].一体化防空探测系统抗干扰技术[J]. 指挥信息系统与技术 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af11bbf39dda56bf6a4da6b6.html