# 力矩限制器研究与开发

### 论文摘要

随着我国汽车起重机的快速发展,对汽车起重机力矩限制器的性能也提出了更高的要求。本论文在研究国内、外现有起重机力矩限制器系统的基础上,充分利用现代计算机、传感器测控等领域的技术成果,开发出新型的起重机力矩限制器系统。该力矩限制器系统主要功能通过PLC来实现,以充分利用PLC的强大功能和高可靠性,同时降低起重机的电气成本。对于角度和长度随时变化的起重机而言,其起吊重量极限值也是同时变化的,这就要求必须先建立这类起重机的起重特性曲线数学模型,然后PLC程序按照给定的数学模型进行计算同时对起重机作业进行安全保护。本文通过对汽车起重机的结构分析,最终建立了可靠的起重机载荷数学模型和简单易行的现场调试方法。该系统具有调试简单快速,测量准确等特点。近一年的现场运行证明该系统具有非常良好的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 力限器的发展和趋势

- 1.3 课题的基本设计要求和主要工作

- 1.3.1 基本设计要求

- 1.3.2 课题主要工作

- 第二章 力矩限制器的工作原理和设计分类

- 2.1 力矩限制器的工作原理

- 2.1.1 力矩限制器的组成

- 2.1.2 力矩限制器的工作原理

- 2.2 力矩限制器的设计分类

- 2.2.1 检测起重钢丝绳张力

- 2.2.2 支腿压力测量法

- 2.2.3 无线力矩限制器

- 2.3 国内主要起重机厂商力限器介绍

- 2.4 研发力矩限制器应具备的特点

- 第三章 力矩限制器系统设计和模型

- 3.1 力限器硬件系统架构

- 3.2 数学模型

- 3.3 力矩限制器算法

- 第四章 力矩限制器软件设计和调试

- 4.1 软件设计

- 4.1.1 开发工具介绍

- 4.1.2 通讯协议

- 4.1.3 页面实现

- 4.1.4 黑匣子功能

- 4.2 载荷试验方法

- 4.3 系统问题和解决

- 第五章 力矩限制器的标定

- 5.1 长度角度传感器的标定

- 5.1.1 长度角度标定

- 5.1.2 自标定方法

- 5.2 常见传感器故障分析

- 5.2.1 长度传感器故障

- 5.2.2 角度传感器故障

- 5.2.3 压力传感器故障

- 5.2.4 抗干扰措施

- 5.3 实际重量显示不准

- 第六章 总结和展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].影响起重机检验安全性判定的问题分析[J]. 化工管理 2019(33)

- [2].起重机设备几个重点部位的调试与检验分析[J]. 湖北农机化 2020(01)

- [3].基于改进模糊理论的起重机防摇控制仿真分析[J]. 有色设备 2019(06)

- [4].岸边起重机电控系统的技术升级与智能管理[J]. 科技创新与应用 2020(08)

- [5].环轨起重机整机回转系统分析研究[J]. 建筑机械化 2020(03)

- [6].海洋起重机冲击载荷研究[J]. 港口装卸 2020(02)

- [7].起重机故障灾害防治[J]. 科技创新导报 2018(24)

- [8].起重机检验检测中的问题探究[J]. 南方农机 2019(06)

- [9].起重机非法改造案例分析[J]. 中国设备工程 2019(11)

- [10].起重机的自动运行[J]. 制造业自动化 2016(11)

- [11].预知维修在起重机设备管理中的应用探究[J]. 化学工程与装备 2017(01)

- [12].起重机设备抗风防滑安全装置的选型与设计分析[J]. 中国新技术新产品 2017(09)

- [13].起重机制动器的设计和选用[J]. 中国设备工程 2017(03)

- [14].防爆起重机检验中的思考及建议[J]. 起重运输机械 2017(05)

- [15].起重机桁架臂疲劳寿命与可靠性研究[J]. 中国设备工程 2017(09)

- [16].起重机检验中危险因素的识别与控制[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(08)

- [17].激光测距仪在起重机检验中的应用体会[J]. 化工管理 2017(17)

- [18].塔式(门座式)起重机提升系统的节能分析[J]. 轻工科技 2017(06)

- [19].象形起重机[J]. 设计 2017(13)

- [20].起重机设备几个重点部位的调试与检验研究[J]. 低碳世界 2017(28)

- [21].钢结构厂房中起重机检验的几个问题[J]. 化工管理 2017(29)

- [22].浅谈欧式起重机在中国的发展现状与思考[J]. 科技创新与应用 2016(17)

- [23].起重机的寿命检验[J]. 中国特种设备安全 2009(08)

- [24].起重机[J]. 儿童故事画报 2020(14)

- [25].起重机[J]. 中华少年(DK百科) 2013(08)

- [26].浅谈CAPP在起重机行业的应用[J]. 科技致富向导 2011(30)

- [27].露天起重机检验中的危险源及预防措施[J]. 装备维修技术 2020(01)

- [28].基于ADAMS的舰载补给起重机摇摆仿真及减摇措施分析[J]. 舰船科学技术 2020(05)

- [29].420 t电站起重机与厂房干涉原因论证与改造[J]. 设备管理与维修 2020(15)

- [30].绝缘起重机三道绝缘性能的检验方法[J]. 中国特种设备安全 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af317d66d89afbe39ca815f8.html