# 低相噪Ka波段射频收发前端研制

### 论文摘要

对于射频收发前端的设计,频率合成器是其中非常重要的一部分,它是现代雷达、通信等电子设备中是决定其性能的关键部件,可以称作是电子系统的“心脏”。随着现在电子技术的进步,系统对频率合成器的精度、频率分辨率、转换时间和频谱纯度等指标提出了越来越高的要求。当前,采用直接数字频率合成（DDFS）技术来产生一定频率信号已经得到了广泛应用,但受其输出频率不高的限制,毫米波频段信号必须通过频综技术变频得到。各种频率合成方式都是基于考虑频率范围、频率步进、频谱纯度、变频时间等主要技术指标来设计的。本文首先介绍了常用频率合成器的主要实现方式,包括直接频率合成、间接频率合成（即锁相环合成技术）、直接数字合成（Direct Digital Synthesis, DDS）以及混合式结构。从相位噪声和杂散等角度分析了这些频率合成方案的优缺点。由于本项目要求在多个频段都有输出要求,为了实现系统的简单实用,我们研究了在级联系统中频率合成器的锁相环（Phase Locked Loop, PLL）、混频器、分频器和倍频器等关键部件产生杂散的原因与抑制方式,以及系统相位噪声模型。通过这些理论分析,我们证实了项目指标要求的可实现性。为了保证不同功能模块之间的隔离性,要求我们在电磁屏蔽方面有充分的考虑,合理设计电路和腔体。本文论述的频综器应用于一种8毫米频段全相参雷达的射频收发前端。其中频综器的输出频率主要包括:S/C波段本振信号、S/C波段发射信号、毫米波本振信号以及毫米波发射信号。本设计充分利用了直接数字频率合成（DDS）,锁相环（PLL）,FPGA等各自的性能特点,既降低了各级变频本振和脉宽可变LFM信号的实现难度,又在频谱纯度（相噪和杂散水平）与变频时间等关键技术指标上得到了较高的综合表现。LFM信号由DDS在较低的频率（80MHz）产生,然后,通过三次上变频至8mm频段作为毫米波发射信号,接收端,对8mm接收信号做二次下变频为80MHz中频信号供基带处理。各级变频本振通过倍频器和锁相环提供。测试结果表明:在S/C波段的PLL本振源步进为10MHz,带宽500MHz时,发射端杂散电平小于-65dBc ,接收端杂散小于-65dBc ,相噪水平均优于-85dBC/Hz@1KHz,系统最大变频时间小于15us,满足了该项目中射频收发前端的各项指标要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 本课题的研究背景

- 1.1.1 相参雷达简介

- 1.1.2 射频前端在雷达系统中的意义

- 1.2 频率合成技术的应用及发展状况

- 1.3 本文的内容安排

- 第二章 射频前端的结构及其频综器参数分析

- 2.1 射频前端总体结构介绍

- 2.2 噪声分析的必要性

- 2.3 相位噪声分析

- 2.3.1 相位噪声的数学分析

- 2.3.2 相位噪声的性质

- 2.4 杂散分析

- 2.5 锁相环（PLL）特性分析

- 2.5.1 鉴相器（PD）

- 2.5.2 环路滤波器（LF）

- 2.5.3 压控振荡器（VCO）

- 2.5.4 锁相环路的相位模型和基本方程

- 2.5.5 环路的稳定性

- 2.5.6 环路的相位噪声

- 2.5.7 PLL 的杂散性能分析

- 2.6 直接数字频率合成（DDS）性能分析

- 2.6.1 DDS 的基本原理

- 2.6.2 DDS 的主要特点

- 2.6.3 DDS 的杂散性能分析

- 2.7 分频器分析

- 2.8 变频器（混频器）分析

- 2.8.1 变频器的技术指标

- 2.8.2 变频器的杂散分析

- 第三章 频率合成器的典型方案研究

- 3.1 非相干频率合成

- 3.2 直接相干合成

- 3.2.1 强制合成法

- 3.2.2 谐波法

- 3.2.3 混频法

- 3.3 间接相干合成

- 3.3.1 整数分频锁相环频率合成

- 3.3.2 分数分频锁相环

- 3.4 混合式频率合成

- 3.4.1 PLL+倍频合成方式

- 3.4.2 PLL+混频合成方式

- 3.4.3 PLL+DDS 合成方式

- 3.5 电磁兼容方面的考虑

- 第四章 系统设计

- 4.1 项目背景

- 4.2 系统主要指标要求

- 4.3 系统方案设计

- 4.4 具体单元电路设计与器件的选择

- 4.4.1 线性调频（LFM）信号的产生

- 4.4.2 五倍频的实现

- 4.4.3 S/C 波段锁相本振源的实现

- 4.4.4 9.*GHz 点频的实现

- 4.4.5 电源的设计

- 4.5 控制电路的设计

- 4.6 PCB 设计

- 第五章 测试结果分析和总结

- 5.1 系统联调

- 5.2 LFM 信号测试结果

- 5.3 五倍频单元测试结果

- 5.4 C 源信号测试结果

- 5.5 9.*GHz 点频测试结果

- 5.6 项目总结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].Ka波段无栅式反射速调管的粒子模拟与重入式谐振腔冷测研究[J]. 真空电子技术 2020(02)

- [2].沙尘暴对Ka频段信号影响的研究[J]. 中国无线电 2020(07)

- [3].一种Ka波段40W宽带功率合成放大器的设计[J]. 电子信息对抗技术 2019(06)

- [4].Ka波段连续可调光延迟线的设计与实现[J]. 光通信技术 2016(11)

- [5].一种Ka频段功率合成放大器的设计[J]. 无线电工程 2017(01)

- [6].一种Ka波段回旋行波管输出窗设计[J]. 无线电工程 2017(03)

- [7].Ka波段1kW螺旋线脉冲行波管的高频结构设计[J]. 真空电子技术 2017(02)

- [8].温度对Ka频段相控阵天线增益影响分析[J]. 无线电通信技术 2017(06)

- [9].Ka波段单片自偏压低噪声放大器[J]. 固体电子学研究与进展 2016(04)

- [10].Ka多通道波导开关的微波性能设计及验证[J]. 现代雷达 2016(10)

- [11].Ka波段800W耦合腔行波管研制[J]. 真空电子技术 2016(05)

- [12].某Ka波段天线罩的设计[J]. 玻璃钢/复合材料 2013(Z2)

- [13].一种Ka波段缝隙天线的结构设计及制造工艺[J]. 舰船电子对抗 2019(06)

- [14].Ka波段反射式模拟移相器设计[J]. 现代雷达 2017(06)

- [15].Ka波段滤波透镜天线[J]. 无线通信技术 2017(03)

- [16].蓝月亮遭KA“抛弃”或开专营店[J]. 中国连锁 2015(08)

- [17].Ka波段单脉冲和差网络设计[J]. 现代雷达 2015(02)

- [18].Ka波段波导双工器的研制[J]. 杭州电子科技大学学报 2013(05)

- [19].Ka波段30W空间行波管[J]. 真空电子技术 2011(04)

- [20].Ka波段定向耦合器的优化设计[J]. 电子测试 2010(06)

- [21].浅谈Ka频段卫星星际链路[J]. 卫星与网络 2010(08)

- [22].浅谈300 kA电解槽焙烧启动期间的节能降耗[J]. 有色冶金节能 2009(01)

- [23].Ka频段T型波导功率合成器的改进设计[J]. 无线电工程 2009(03)

- [24].Ka波段旋转关节的设计[J]. 无线电通信技术 2009(02)

- [25].Ka波段卫星通信系统降雨衰减的计算[J]. 电脑编程技巧与维护 2009(08)

- [26].Ka波段低噪声放大器的研制[J]. 信息与电子工程 2008(04)

- [27].Ka波段介质谐振器的研究[J]. 半导体技术 2008(10)

- [28].Ka频段下多波束卫星通信的资源分配[J]. 通信技术 2013(10)

- [29].Ka频段星间链路干扰强度及可行性分析[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [30].Ka波段磁控管冷阴极技术研究[J]. 真空电子技术 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af4e7bbb5a78a1008e480698.html