# 新型金刚石薄膜辐射剂量计的基础研究及设计

### 论文摘要

金刚石具有一系列高质量辐射剂量计所需的物理化学性质,高温下工作性能稳定,抗辐射能力强,与人体组织相近的原子序数,能承受极高通量粒子辐照,加之金刚石无毒,与组织液不会发生化学反应,是理想的生物活体内置辐射剂量探测材料,是目前广泛应用的Si二极管和电离室辐射剂量计的理想替代品。因此开展CVD金刚石薄膜辐射剂量计的研究具有重要的理论意义和广阔的应用价值。在目前化学气相沉积(CVD)单晶膜和金刚石N型掺杂一直未取得突破性进展的情况下,如何获得高纯、高取向探测器级CVD金刚石薄膜来制作高性能CVD金刚石辐射剂量计成为该领域的热点和前沿研究课题之一。本文针对目前辐射剂量计存在灵敏度低和空间分辨率差、或耐辐射性不好、寿命短等问题,进行新型金刚石薄膜辐射剂量计的基础研究和设计。采用微波等离子体化学气相沉积(MWPCVD)装置,进行了形核、生长工艺对制备金刚石薄膜质量的影响,以及辐射剂量计金刚石薄膜的等离子体后处理研究,以获得高纯、高取向辐射剂量计金刚石薄膜;从分形的角度对金刚石薄膜表面进行了有关研究;进行了简单金刚石薄膜辐射剂量计器件的设计制作和基本性能测试;研究了金刚石薄膜组成、结构与电学性能、辐射响应性的关系;在此基础上作一些初步的机理分析,为后续的深入研究打下基础。本研究一方面通过金刚石粉手工研磨Si衬底表面和超声振荡清洗Si衬底的预处理方法,另一方面通过形核阶段结束后用纯氢等离子体刻蚀一段时间,以除去形核过程中形成的非金刚石相碳核,以及在形核结束后膜的正常生长过程中,每当膜生长一段时间后用纯氢等离子体作一定时间的刻蚀,来达到提高

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 放射治疗技术的发展及要求

- 1.2 金刚石膜的性质、应用及制备技术概况

- 1.3 金刚石膜辐射剂量计（探测器）的研究

- 1.4 本论文研究内容

- 1.5 本章小结

- 第二章 实验原理与方法

- 2.1 低压化学气相沉积金刚石膜的原理和一般条件

- 2.2 化学气相沉积金刚石膜的生长机理和模型

- 2.3 MWPCVD 法的制备原理

- 2.4 实验设备及表征方法

- 2.5 金刚石膜辐射剂量计的信号检测原理

- 2.6 本章小结

- 第三章 辐射剂量计金刚石薄膜的制备研究

- 3.1 基片预处理及分析

- 3.2 沉积过程及分析

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 第四章 辐射剂量计金刚石薄膜的后处理研究

- 4.1 实验方法

- 4.2 实验结果与讨论

- 4.3 本章小结

- 第五章 辐射剂量计金刚石薄膜表面的分形研究

- 5.1 分形的基本概念

- 5.2 分形维数的计算

- 5.3 结果与讨论

- 5.4 本章小结

- 第六章 金刚石薄膜辐射剂量计的制备及性能研究

- 6.1 金刚石薄膜辐射剂量计的电极材料、结构设计

- 6.2 金刚石薄膜辐射剂量计的制备

- 6.3 金刚石薄膜辐射剂量计的光电响应性能研究

- 6.4 本章小结

- 第七章 全文总结

- 7.1 主要结论

- 7.2 主要创新点

- 7.3 有待研究的问题

- 参考文献

- 攻读博士期间发表、录用的学术文章及获奖情况

- 致 谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈CVD金刚石薄膜技术[J]. 江汉石油科技 2010(02)

- [2].掺硼金刚石薄膜的制备与研究[J]. 超硬材料工程 2019(06)

- [3].硼及其协同掺杂金刚石薄膜的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(04)

- [4].HFCVD金刚石薄膜的热场模拟及实验[J]. 半导体技术 2018(01)

- [5].碳化硅衬底沉积高取向金刚石薄膜[J]. 硬质合金 2017(06)

- [6].铈掺杂金刚石薄膜的研究[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [7].表面修饰金刚石薄膜导电性研究进展[J]. 功能材料 2016(12)

- [8].氮化硅表面生长金刚石薄膜及其摩擦磨损性能研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [9].硼掺杂对微波等离子体化学气相沉积制备金刚石薄膜高择优取向生长的影响[J]. 集成技术 2017(04)

- [10].硅掺杂金刚石薄膜形成过程的研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2017(02)

- [11].复合金刚石薄膜涂层铝塑复合管拉拔模的制备及应用(上)[J]. 超硬材料工程 2016(02)

- [12].硅衬底温度对金刚石薄膜品质影响[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2015(01)

- [13].沉积参数对WC-Co基体内孔HFCVD金刚石薄膜生长的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(03)

- [14].一种金刚石薄膜微波等离子体化学气相沉积方法及装置[J]. 化学分析计量 2018(01)

- [15].多层金刚石薄膜的制备研究[J]. 真空与低温 2016(06)

- [16].复合金刚石薄膜涂层铝塑复合管拉拔模的制备及应用(下)[J]. 超硬材料工程 2016(03)

- [17].碳氧比对金刚石薄膜生长的影响[J]. 真空与低温 2016(04)

- [18].不同工艺参数对金刚石薄膜齿轮制备的影响[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [19].n型金刚石薄膜催化生长碳纳米管[J]. 中国科学:化学 2011(08)

- [20].金刚石薄膜断裂强度及形貌分析[J]. 新技术新工艺 2010(05)

- [21].砷化镓上生长金刚石薄膜的研究[J]. 应用化工 2009(01)

- [22].掺硼金刚石薄膜二次电子发射特性的研究[J]. 材料导报 2009(03)

- [23].外延法生长金刚石薄膜场发射特性研究[J]. 光子学报 2009(06)

- [24].中国科学院深圳先进技术研究院研发出抗菌抗生物黏附的仿生金刚石薄膜[J]. 膜科学与技术 2020(03)

- [25].浙江–俄罗斯金刚石薄膜及其功能器件联合研究中心成立仪式暨2019金刚石薄膜及其功能器件国际研讨会举办[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(05)

- [26].预处理对金刚石薄膜质量及结合力的影响[J]. 表面技术 2018(01)

- [27].硼掺杂金刚石薄膜的制备和性能研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(03)

- [28].衬底位置对制备(100)面金刚石薄膜的影响[J]. 硬质合金 2013(06)

- [29].浅论气体压强对金刚石薄膜质量的影响[J]. 中国新技术新产品 2013(12)

- [30].掺硼浓度对金刚石薄膜二次电子发射特性的影响[J]. 材料导报 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af59084843fdb3cdc72d44b3.html