# 反硝化脱硫工艺运行效能及影响因素研究

### 论文摘要

碳氮硫同步脱除工艺系统能够同时去除废水中碳、氮及硫三大类污染物,具有工艺简单、运行成本较低、无二次污染、可回收单质硫,实现资源化等优点。该工艺系统由硫酸盐还原、反硝化脱硫及硝化三个处理单元组成,其中反硝化脱硫单元是工艺系统的核心单元,创造自养反硝化菌和异养反硝化菌共存的混养生态系统,实现对硫化物、乙酸盐和硝酸盐的同时去除并积累单质硫。本研究在探讨反硝化脱硫工艺处理效能的基础上,采用单因子法分别考察了硫酸盐还原工艺出水中的有机物、硫酸根、氨氮及硝化工艺回流水中的亚硝酸盐对反硝化脱硫过程的影响,以期为工艺系统的串联运行提供依据。采用膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器探讨反硝化脱硫工艺的运行效能,在HRT为10h,进水硫化物浓度为800mg/L时,硫化物的去除率超过92%,理论单质硫转化率为100%,乙酸盐的去除率稳定在100%,硝酸盐的去除率约85%。有机物对反硝化脱硫工艺的影响试验结果表明,乙酸盐与硝酸盐的比例(C/N)在0.75~1.26时对反硝化脱硫效果的影响较小;C/N为0.75时,硫化物和乙酸盐的去除率均为100%,硝酸盐去除率最低在90%左右;C/N为1.0时,反硝化脱硫的效果最好,硫化物、乙酸盐及硝酸盐的去除率均为100%;C/N为1.26时,乙酸盐和硝酸盐的去除率均为100%,硫化物去除率为92%。试验过程中,单质硫累积效果较好,去除的硫化物全部转化为单质硫。在进水硫化物浓度为200mg/L,硫化物、乙酸盐及硝酸盐的摩尔比为1:1:1时考察了不同硫酸盐和氨氮浓度对反硝化脱硫工艺的影响。结果表明,两种浓度分别为170mg/L~540mg/L和100mg/L~800mg/L时,对反硝化脱工艺基本无影响;硫酸盐未发生还原;由于氨氮的电离平衡作用,出水氨氮略微有所降低。本研究发现,亚硝酸盐对反硝化脱硫过程没有任何抑制,而且还可以作为反硝化脱硫过程的唯一电子受体。在硝酸盐浓度为388mg/L,亚硝酸盐浓度在100mg/L、200mg/L、400mg/L各阶段变化时,硫化物和乙酸盐的去除率均为100%,硝酸盐去除率保持在80%左右;亚硝酸盐单独存在时,浓度在400mg/L、500mg/L、600mg/L各阶段变化时,自养反硝化菌和异养反硝化菌都能利用亚硝酸盐作为电子受体,乙酸盐的去除率一直保持在100%,硫化物的去除率由80%左右逐渐增加至100%,亚硝酸盐的去除率从100%下降至80%左右。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 废水生物脱硫技术研究现状

- 1.1.1 硫酸盐废水生物处理研究进展

- 1.1.2 硫化物生物氧化工艺研究进展

- 1.2 废水生物脱氮技术研究现状

- 1.2.1 同时硝化反硝化

- 1.2.2 短程硝化反硝化

- 1.2.3 好氧反硝化

- 1.2.4 厌氧氨氧化

- 1.2.5 全程自养脱氨氮

- 1.3 反硝化脱硫工艺的提出及研究进展

- 1.3.1 反硝化脱硫工艺的提出

- 1.3.2 反硝化脱硫工艺的研究现状

- 1.4 本课题的研究目的、意义及内容

- 1.4.1 本课题研究的目的和意义

- 1.4.2 本课题主要的研究内容

- 第2章 试验材料与方法

- 2.1 试验装置

- 2.2 试验用水

- 2.3 接种污泥

- 2.4 分析项目和分析方法

- 2.4.1 硫化物浓度的测定方法

- 2.4.2 离子色谱法测定其他阴离子浓度

- 2.4.3 单质硫的检测方法

- 2.5 试验仪器

- 第3章 反硝化脱硫工艺的运行效能

- 3.1 EGSB反应器的启动及运行

- 3.1.1 反应器的启动方法与条件

- 3.1.2 反应器的连续流运行

- 3.2 反应器的运行效能

- 3.2.1 硫化物的去除及其转化效能

- 3.2.2 乙酸盐的去除效果

- 3.2.3 硝酸盐的去除效果

- 3.2.4 pH值和碱度的变化

- 3.3 本章小结

- 第4章 反硝化脱硫工艺的影响因素

- 4.1 有机物对反硝化脱硫工艺的影响

- 4.1.1 硫化物的去除及其转化效能

- 4.1.2 乙酸盐的去除效果

- 4.1.3 硝酸盐的去除效果

- 4.1.4 pH值和碱度的变化

- 4.1.5 反硝化脱硫工艺的最适碳氮比

- 4.2 硫酸盐对反硝化脱硫工艺的影响

- 4.2.1 硫化物的去除效果

- 4.2.2 乙酸盐的去除效果

- 4.2.3 硝酸盐的去除效果

- 4.2.4 pH值和碱度的变化

- 4.3 氨氮对反硝化脱硫工艺的影响

- 4.3.1 硫化物的去除效果

- 4.3.2 乙酸盐的去除效果

- 4.3.3 硝酸盐的去除效果

- 4.3.4 pH值和碱度的变化

- 4.4 亚硝酸盐对反硝化脱硫工艺的影响

- 4.4.1 亚硝酸盐与硝酸盐共存的影响

- 4.4.2 亚硝酸盐的影响

- 4.5 本章小结

- 结论与建议

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].脱硫系统腐蚀控制工程火灾控制[J]. 全面腐蚀控制 2019(12)

- [2].330MW机组脱硫系统运行中遇到的问题及对策[J]. 现代制造技术与装备 2019(11)

- [3].脱硫机械设备的改良设计[J]. 科技资讯 2019(35)

- [4].基于环保视角下脱硫技术的提升和改善研究[J]. 当代化工研究 2020(02)

- [5].铁雄冶金硫膏和脱硫废液的制酸实践[J]. 硫酸工业 2020(02)

- [6].试析焦炉煤气脱硫废液资源化处理[J]. 山西化工 2020(01)

- [7].焦化企业脱硫废液提盐工艺及其优化[J]. 农家参谋 2020(09)

- [8].某大型原油船脱硫改装电力系统设计[J]. 船舶 2020(02)

- [9].精益在降低脱硫材料费中的应用[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [10].国内脱硫技术进展与应用现状[J]. 工业催化 2020(05)

- [11].焦化脱硫废液制酸与提盐的比较分析[J]. 环境与发展 2020(06)

- [12].伴生天然气超重力高价铁脱硫工艺技术应用与问题研究[J]. 石化技术 2020(06)

- [13].果蔬制品脱硫技术的研究进展[J]. 热带农业科学 2020(05)

- [14].670MW燃煤机组脱硫控制系统升级改造[J]. 科学技术创新 2020(20)

- [15].镁法脱硫工艺中脱硫后液综合利用的研究与应用[J]. 硫酸工业 2020(06)

- [16].废铅膏铵法预脱硫技术的工业应用[J]. 绿色科技 2020(14)

- [17].高含硫天然气净化装置脱硫溶液的消泡研究[J]. 硫酸工业 2020(08)

- [18].电厂6kV脱硫段快切切换失败原因分析与改进措施[J]. 产业科技创新 2020(13)

- [19].含硫气井络合铁单井脱硫工艺优化[J]. 石油与天然气化工 2020(05)

- [20].微粉煤燃前微波脱硫研究进展[J]. 应用化工 2020(10)

- [21].船舶脱硫系统的应用现状与前景研究[J]. 船舶职业教育 2020(05)

- [22].原油脱硫技术现状与展望[J]. 当代化工 2019(07)

- [23].脱硫菌在自然界硫循环中的作用与意义[J]. 化学教育(中英文) 2019(22)

- [24].水泥行业脱硫现状[J]. 四川水泥 2018(09)

- [25].石油脱硫技术中的工艺优化研究[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [26].燃煤锅炉烟气除尘与脱硫技术及其发展方向[J]. 民营科技 2017(03)

- [27].液化石油气脱硫技术分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(09)

- [28].包钢脱硫废液提盐生产的探讨[J]. 包钢科技 2017(03)

- [29].热源厂脱硫系统腐蚀分析及对策[J]. 化工管理 2017(28)

- [30].复合脱硫技术原理及在华润水泥生产线中的应用[J]. 中国水泥 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af7a2bc1312c075dde68bed9.html