# 基于移行铰理论的固支方板抗爆动力响应分析

### 论文摘要

固支方板的塑性动力响应研究对防护结构的抗爆设计具有重要的理论意义和应用价值。本文利用移行铰理论,对刚塑性固支方板在爆炸荷载作用下的塑性动力响应进行了理论研究,并通过数值模拟和文献试验对本文理论结果进行对比,验证了移行铰理论的可行性,并确定了中点挠度公式的适用范围。主要内容如下：1、通过端部承受突加荷载的悬臂梁说明了移行铰的形成过程,并分析了移行铰的特性。2、将爆炸荷载简化为有上升段和下降段的三角形荷载,按均布荷载的形式施加到固支方板上。按照板内是否出现移行的塑性铰线,将爆炸荷载分为中载和高载两种情况。研究表明,随着荷载强度的增加,固支方板在爆炸荷载作用下将出现四种运动模式,并分别导出四种运动模式下板中点的挠度公式。3、在高载情况下,固支方板在板内形成移动的塑性绞线,分析了移行铰线随时间的变化规律,并给出移行铰线位置的解析表达式,由移行铰线在转向时刻的位置确定了板中心区产生塑性变形的范围。4、利用流固耦合算法对爆炸荷载作用下刚塑性固支方板的塑性动力响应进行了多组数值模拟,通过模拟再现了炸药爆炸后,冲击波的传播过程以及固支方板的应力应变的变化过程。通过数值模拟得到的固支方板等效应力变化情况与理论分析具有良好的一致性。5、从试验和数值模拟两个方面对中点挠度计算公式进行验证。分析表明,本文计算结果在前三种运动模式下与试验值和数值模拟值基本吻合。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究意义

- 1.2 国内外研究现状及发展动态分析

- 1.2.1 薄板动力响应的实验研究

- 1.2.2 薄板动力响应的理论研究和数值模拟

- 1.3 研究内容

- 1.4 研究目标

- 1.5 拟解决的关键性问题

- 1.6 本论文特色与创新之处

- 第2章 移行铰理论及爆炸理论

- 2.1 移行铰理论

- 2.1.1 移行铰理论的引入

- 2.1.2 移行铰的特性

- 2.2 空中爆炸及其对板的作用

- 2.2.1 爆炸过程

- 2.2.2 冲击波的形成和传播

- 2.2.3 空气爆炸冲击波参数的经验公式

- 2.2.4 空气爆炸冲击波对板的作用

- 2.3 本章小结

- 第3章 刚塑性薄板的塑性动力响应

- 3.1 动力分析基础

- 3.1.1 基本假设

- 3.1.2 基本方程

- 3.2 刚塑性固支方板的力学模型

- 3.2.1 固支方板计算模型

- 3.2.2 受力分析

- 3.3 中载时刚塑性方板的动力响应

- 3.3.1 理论分析及运动模式分类

- 3.3.2 运动模式一方板挠度求解

- 3.3.3 运动模式二方板挠度求解

- 3.4 高载时刚塑性方板的动力响应

- 3.4.1 移行铰线的移动规律

- 3.4.2 运动模式分类

- 3.4.3 运动模式三方板的中点挠度

- 3.4.4 运动模式四方板的中点挠度

- 3.5 本章小结

- 第4章 爆炸荷载作用下固支方板模型的建立

- 4.1 LS-DYNA程序的分析能力和工程应用

- 4.2 材料及状态方程的描述

- 4.2.1 凝聚炸药的材料定义及状态方程

- 4.2.2 空气的材料定义及状态方程

- 4.2.3 钢板的材料定义

- 4.3 研究对象及有限元模型描述

- 4.3.1 研究对象描述

- 4.3.2 有限元模型描述

- 4.4 本章小结

- 第5章 固支方板塑性动力响应理论分析与对比

- 5.1 爆炸荷载验证

- 5.2 固支方板动态响应理论分析与数值模拟对比

- 5.2.1 爆炸荷载作用下固支方板等效应力分析

- 5.2.2 爆炸荷载作用下固支方板中点挠度分析

- 5.3 固支方板动态响应理论分析与实验对比

- 5.3.1 大当量爆炸实验

- 5.3.2 实验结果与理论分析结果对比及分析

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].观察与评价案例:数数找家(中班)[J]. 幼儿教育 2016(34)

- [2].恋爱可以缓解疼痛[J]. 现代物理知识 2010(06)

- [3].2A12方板裂纹原因分析[J]. 世界有色金属 2019(06)

- [4].固支方板抗爆动力响应分析[J]. 哈尔滨工程大学学报 2011(12)

- [5].冲击荷载作用下金属方板的变形与起裂分析[J]. 振动与冲击 2008(10)

- [6].均布冲击荷载作用下金属方板的变形与起裂研究[J]. 钢结构 2008(12)

- [7].水下爆炸气泡射流作用下固支方板动态响应的数值仿真研究[J]. 船海工程 2012(01)

- [8].固支方板在水下爆炸气泡射流作用下动态响应[J]. 噪声与振动控制 2012(06)

- [9].异形方板受均布荷载作用的挠度方程[J]. 低温建筑技术 2014(02)

- [10].爆炸载荷作用下双向加筋方板的大挠度塑性动力响应[J]. 工程力学 2012(01)

- [11].爆炸载荷作用下单向加筋方板的大挠度塑性动力响应分析[J]. 振动与冲击 2011(04)

- [12].固支加筋方板在均布冲击载荷作用下动态响应的相似畸变研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2008(03)

- [13].剪切理论与经典理论的对称角铺设方板弯曲解析研究[J]. 宇航总体技术 2019(03)

- [14].一种合成六方板状Zr-Ce-SBA-15介孔材料的新方法[J]. 化学学报 2009(11)

- [15].近距非接触空爆载荷作用下固支方板破口计算[J]. 哈尔滨工程大学学报 2012(05)

- [16].近距空爆载荷作用下固支方板的变形及破坏模式[J]. 爆炸与冲击 2012(04)

- [17].分体串联装药水下爆炸对固支方板的复合作用及其分析[J]. 北京理工大学学报 2009(08)

- [18].方板阶梯辐射体指向性研究[J]. 声学技术 2018(01)

- [19].基于ANSYS软件均布载荷作用下方板挠度分析[J]. 数字技术与应用 2018(09)

- [20].钙钛矿结构钛酸铅四方板状颗粒的水热合成及表征[J]. 功能材料 2014(10)

- [21].复方板黄口服液制备工艺研究[J]. 动物医学进展 2016(02)

- [22].嗜书者的性情[J]. 学习博览 2011(08)

- [23].基于方板对角拉伸试验模型的镀锡板起皱行为数值模拟[J]. 机械工程材料 2019(09)

- [24].苏黎明散文小辑[J]. 散文百家 2011(09)

- [25].水下近场非接触爆炸作用下固支方板破口计算[J]. 振动与冲击 2011(01)

- [26].破片与冲击波对固支方板的耦合毁伤效应数值研究[J]. 船舶力学 2017(05)

- [27].古代藏书家趣闻[J]. 晚报文萃 2014(24)

- [28].PVA-ECC的弯曲韧性试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2018(04)

- [29].钢纤维对喷射混凝土方板早龄期弯曲性能的影响[J]. 建筑材料学报 2017(01)

- [30].翻边对开孔方板拉伸强度的影响[J]. 河南科技 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af90e1fa2c4078a23b7a3f79.html