# 直接甲醇燃料电池膜电极的关键材料与模型模拟研究

### 论文摘要

直接甲醇燃料电池（DMFC）是目前最具有市场应用前景的新能源之一。膜电极是直接甲醇燃料电池的核心部件,通过实验和模型模拟研究对于优化直接甲醇燃料电池的膜电极结构、提高电池的放电性能具有重要的研究意义。本论文从模型模拟和实验两个角度出发,旨在深入研究和识别膜电极的内部结构与电池宏观性能之间的构效关系。在直接甲醇燃料电池的参数统计分析和优化管理、膜电极关键材料的制备与表征、单电池的放电性能、模型模拟等方面分别做了系统性和具体化的研究与探讨,以提高膜电极的电池性能、稳定性和能源效率,为膜电极及电池结构优化设计提供指导。根据直接甲醇燃料电池参数的特性,将其划分为几何参数、物性参数、工作参数、常量参数四个类别。为了更好的对参数进行优化管理,我们建立参数分级模型,根据电池的性能与参数的偏导数函数将参数分成零级参数、一级参数、二级参数和三级参数。对于不同级别的参数,我们给予了相应的参数优化管理策略。该项研究工作为论文的研究方向做了有效的指导,确定研究工作的重点是在膜电极部分,并选择膜材料作为膜电极的关键材料进行研究。采用无机-有机杂化法对Nafion（?）进行改性,通过流延法制备得到了钛酸钠纳米管/Nafion（?）新型复合膜,并且对其微观结构和材料性能进行了表征和测试。研究结果表明,钛酸钠纳米管/Nafion（?）复合膜具有良好的高温保水能力,可以有效降低甲醇渗透系数高达一个数量级,同时提高相对选择性2-5倍,对钛酸钠纳米管/Nafion（?）新型复合膜的作用机理进行了探讨和分析。通过热压法制备了5wt.%钛酸钠纳米管含量的膜电极,测试和分析了复合膜的单电池放电性能。实验结果表明新复合膜的单电池性能要优于纯Nafion膜,同时考察了电池温度、阴极加湿温度、甲醇浓度、甲醇流速和空气流速5个操作参数对燃料电池性能的影响。电池阴极交流阻抗图谱结果表明Na2Ti3O7/Nafion（?）复合膜的阻抗明显低于Nafion（?）膜,成功降低了膜中的甲醇穿透,这主要是因为降低了电荷转移电阻,同时保护了阴极氧还原反应的有效面积。建立了直接甲醇燃料单电池模型,通过与实验数据的比较来验证模型和数值模拟方法的有效性。主要考察了甲醇的穿透的作用、阳极甲醇溶液和阴极氧气在膜电极中的浓度分布。结论是由于甲醇穿透的存在,在一定程度上降低了电池的性能。阳极甲醇进料浓度的增大会提高甲醇的穿透。改变电池的操作条件可以降低甲醇穿透的影响,从而提高电池性能。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 序

- 1 绪论

- 1.1 燃料电池

- 1.1.1 氢能与燃料电池

- 1.1.2 燃料电池的本质

- 1.1.3 发展历程

- 1.1.4 结构

- 1.1.5 原理

- 1.1.6 特点

- 1.1.7 分类

- 1.1.8 发展现状

- 1.1.9 面临挑战

- 1.2 直接甲醇燃料电池

- 1.2.1 概述

- 1.2.2 工作原理

- 1.2.3 市场与应用

- 1.2.4 存在的问题

- 1.3 研究进展

- 1.3.1 膜电极制备

- 1.3.2 阻醇膜的研究综述

- 1.3.3 模型模拟研究

- 1.4 选题与研究思路

- 1.4.1 选题的意义

- 1.4.2 研究思路

- 2 参数优化管理与分级模型

- 2.1 参数分类

- 2.1.1 电池工作机理

- 2.1.2 几何参数

- 2.1.3 物性参数

- 2.1.4 工作参数

- 2.1.5 常量参数

- 2.1.6 参数分析

- 2.2 分级模型

- 2.2.1 模型预处理

- 2.2.2 零级参数

- 2.2.3 一级参数

- 2.2.4 二级参数

- 2.2.5 三级参数

- 2.3 参数优化管理

- 2.3.1 优化管理步骤

- 2.3.2 分级模型结果

- 2.4 本章小结

- 3 钛酸钠纳米管/Nafion复合膜的制备

- 3.1 改性材料

- 3.2 实验材料

- 3.3 实验仪器

- 3.4 实验步骤

- 3.4.1 Nafion溶液的预处理

- 3.4.2 钛酸钠/Nafion复合膜的制备

- 3.5 表征与测试方法

- 3.5.1 红外光谱

- 3.5.2 拉曼光谱

- 3.5.3 XRD

- 3.5.4 SEM

- 3.5.5 TEM

- 3.5.6 电导率

- 3.5.7 透醇率

- 3.5.8 含水率

- 3.5.9 溶胀度

- 3.5.10 机械性能

- 3.6 结果与讨论

- 3.6.1 铁酸钠纳米管的表征结果

- 3.6.2 钛酸钠纳米管含量的优化

- 3.6.3 钛酸钠纳米管/Nafion复合膜

- 3.6.4 机理探讨和分析

- 3.7 本章小结

- 4 单电池性能测试

- 4.1 实验仪器和系统

- 4.1.1 燃料电池测试系统和装置

- 4.1.2 交流阻抗测量

- 4.2 实验方法与步骤

- 4.2.1 膜电极（MEA）的制备

- 4.2.2 单电池的组装及性能测试方法

- 4.2.3 甲醇溶液的配制

- 4.2.4 电池的活化

- 4.2.5 寻找电池的工作稳态

- 4.3 测试结果与讨论

- 4.3.1 电池温度对电池性能的影响

- 4.3.2 阴极加湿温度对电池性能的影响

- 4.3.3 甲醇浓度对电池性能的影响

- 4.3.4 甲醇流速对电池性能的影响

- 4.3.5 空气流速对电池性能的影响

- 4.3.6 参数优化

- 4.3.7 单电池性能对比

- 4.3.8 交流阻抗

- 4.3.9 燃料电池效率

- 4.4 本章小结

- 5 模型与模拟

- 5.1 理论模型

- 5.1.1 基本假设

- 5.1.2 物理模型

- 5.1.3 控制方程

- 5.1.4 边界条件

- 5.1.5 模型参数

- 5.2 数值模拟的结果与讨论

- 5.2.1 结果验证

- 5.2.2 甲醇渗透的作用

- 5.2.3 甲醇的分布

- 5.2.4 氧气的分布

- 5.3 本章小结

- 6 结论

- 6.1 研究内容成果

- 6.2 未来工作建议

- 参考文献

- 附录A 实验数据

- 附录B 主要程序代码

- 个人简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].Ti/Pr_2O_3-nanoTiO_2膜电极的制备及电催化活性[J]. 淮南师范学院学报 2014(03)

- [2].溶胶-凝胶法制备TiO_2膜电极的研究进展[J]. 环境污染与防治 2014(06)

- [3].化学修饰铋膜电极的制备和应用研究进展[J]. 分析化学 2012(02)

- [4].铋膜电极在重金属离子检测中的应用[J]. 中国储运 2011(04)

- [5].铋膜电极微分电位溶出法测定螺旋藻中铅的研究[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [6].生物膜电极反应器降解苯胺的研究[J]. 环境污染与防治 2009(10)

- [7].铅镉重金属离子在铋膜电极上的相互影响[J]. 分析化学 2014(10)

- [8].铋膜电极阳极溶出伏安法测定人发中锌的含量[J]. 太原理工大学学报 2008(02)

- [9].燃料电池自增湿膜电极的制备及其性能研究[J]. 现代化工 2020(05)

- [10].生物膜电极在以苯酚为燃料的微生物燃料电池中的应用[J]. 高等学校化学学报 2013(04)

- [11].镧掺杂五氧化二钽膜电极的电化学性能(英文)[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [12].铋膜电极微分电位溶出法测定矿区土壤中锡[J]. 冶金分析 2010(11)

- [13].三维膜电极电控离子分离过程离子扩散特性研究[J]. 化学工业与工程 2009(04)

- [14].茜素S复合铋膜电极电催化还原氯霉素[J]. 分析试验室 2011(03)

- [15].复合铋膜电极阳极溶出法测定水样中的痕量铟[J]. 分析试验室 2010(01)

- [16].铋膜电极微分电位溶出法测定药物中微量铅[J]. 药物分析杂志 2009(02)

- [17].铋膜电极阳极溶出伏安法测食盐中锌含量[J]. 山西化工 2009(01)

- [18].低铂膜电极结构优化途径[J]. 电化学 2018(06)

- [19].生物膜电极方法处理有机污染物的研究[J]. 硅谷 2013(21)

- [20].铋膜电极差分脉冲溶出伏安法测定镉[J]. 光谱实验室 2013(02)

- [21].铋膜电极溶出伏安法测定苍耳子中锌的含量[J]. 光谱实验室 2009(01)

- [22].金膜电极微分电位溶法测定葡萄酒中砷[J]. 微量元素与健康研究 2009(04)

- [23].氢燃料电池的膜电极的制作技术分析[J]. 科技与创新 2018(04)

- [24].铋膜电极的制备及在重金属离子分析中的应用[J]. 中国环境管理干部学院学报 2016(06)

- [25].关于“覆膜电极溶解氧测定仪”计量标准重复性试验方法的探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(24)

- [26].固体支撑双层类脂膜电极的稳态特性分析[J]. 仪表技术与传感器 2011(06)

- [27].铂钌/聚苯胺/聚砜复合膜电极的制备及对甲醇的电催化氧化[J]. 化工新型材料 2010(06)

- [28].“覆膜电极溶解氧测定仪”计量标准重复性试验方法[J]. 上海计量测试 2014(01)

- [29].利用鼓膜电极记录耳蜗电图230例[J]. 实用医学杂志 2013(05)

- [30].最优实验条件下碳纳米管膜电极的制备[J]. 人工晶体学报 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af97222947f5c059519e9fcf.html