# 简析节能降耗技术在城建施工中的应用肖乃灿

开封安利达绿色装配建筑有限公司河南开封475004

摘要：随着我国经济建设的不断发展，我国的各种能源消耗不断增长，要想保持我国社会经济健康稳定持续发展，一定要把节能降耗理念应用在各行各业，城建工程也不例外，本文主要介绍了城建施工中节能降耗技术的应用。

关键词：节能降耗；城建施工；应用

1.节能降耗技术应用的意义

我国是人口最多的一个国家，尽管有着丰富的自然资源储备，但人均量却非常低。所以，对于能源资源的节约是促进社会与自然和谐发展的重要措施。越来越少的自然资源意味着，生态环境得不到保护和充分的利用，如果再不关注资源的高效应用，会使生态环境继续恶化。从能源资源的使用情况进行分析，一些建筑企业为了更好的对建筑的效率和质量进行满足，并没有任何的能源资源节约意识。此外，很多承建企业认为，节能降耗技术在未来发展中起到的作用并不明确，使得在实际建设的过程中，并没有针对节能降耗技术给予过多的注重，忽视了对能源资源的长期有效使用。所以，为了维持生态环境与社会的发展。在城建施工当中要大力推广节能降耗技术，这也是城市发展的必然趋势，保障社会效益与经济效益的有效措施。

2.简述城建工程节能降耗技术

近年来，我国城建工程逐渐增多，所面临的能源紧张问题越来越严重，这严重影响到我国可持续发展战略。因此，在城建施工中节能降耗技术得到了普遍的应用，其应用效果非常明显，有效降低了能源消耗。目前我国城建工程正处在多元化发展阶段。在多元化发展的过程中，我国城建施工技术已获得了较好的发展。随着社会各界居民环保意识的不断提升，对城建工程节能降耗技术的需求日益提升，现已成为我国城建工程施工建设的主要施工技术之一。节能降耗技术的核心理念是将现代化的绿色环保理念融入城建施工的各个流程，从而有效降低城建施工资源的消耗，提升施工资源的利用效率，在保障城建工程施工质量的基础上，尽量降低能源的消耗。

3.城建施工中节能降耗技术的应用

3.1建筑顶部节能降耗技术

建筑物顶部的主要功效使隔热、隔水、防晒等，为了推进顶部可以充分的发挥起作用，要有效的降低顶部施工的成本和技术的投入，这属于节能降耗技术中施工的重要部分。建筑顶部围挡和维护主要的目的是有效发挥顶部的最大功效。

3.2建筑墙体节能降耗技术

使用墙体建造节能降耗技术可以通过提高墙体保温性能，有效实现节能的效果，主要分为两个方式，分别是在墙体外进行保温层设置和墙体内部的设置。在施工过程中，主要有粘贴、涂抹、喷绘等工艺。施工的过程中，需要保证基层的平整性和清洁度，提升粘贴的稳定程度。需要根据施工实际的要求，在充分了解建筑构造的情况下，做好整体的规划工作，设计线路，进而有效的保证工具的准确性。在门窗安装时要加入防护处理，需要分层的涂抹，厚度要控制在1㎝以内，同时要在上一层达到强度后才可以进行后续工作。进行湿度保养的同时，需要防止水冲，进而保证其牢固程度。

3.3门窗节能降耗技术

在城建施工技术中，门窗保温的设计施工主要涵盖以下几点：通常在选择制作窗户材料环节中优先使用全塑料与钢塑，从各个方面严格要求门窗的比例，经过科学的调查研究资料显示，门窗的寒气渗透量与传热损耗率大约占建筑物保温隔热性能中的二分之一，因此必须要做好门窗保温的设计施工。此外，还可以在门窗的内部填充岩棉板或者聚苯乙烯板，不仅极大的有利于增强门窗的密闭性，还有利于将热量的损耗控制在科学合理的范围之内，总之，绿色能源随着不可再生能源的耗竭应该得到合理的开发利用，希望相关的专业负责人对上述施工技术引起广泛的关注与重视

3.4建筑屋面节能降耗技术

目前我国建筑工程的屋面主要可划分为圆顶、尖顶两种类型，通过这两类屋面能够使室内保温作用最优化，并减少建筑工程承受太阳辐射的面积。节能降耗技术的应用主要可划分为以下三类：

3.4.1屋面绿化隔离施工技术

屋面绿化隔离施工技术主要包括种植屋面、浅色屋面、蓄水屋面以及架空屋面四种施工技术。而在城建工程施工建设现场，通过覆盖城建工程的屋面，能够有效降低太阳对城建工程的辐射，从而提升城建工程的整体遮阳效果，并提升城建工程的绿化程度。

3.4.2冷屋顶节能施工技术

冷屋顶节能施工技术是指在城建工程屋面处涂抹一层具有高反射率的涂层，从而通过涂层提升城建工程的太阳辐射反射率，降低城建工程的太阳辐射吸收率。在进行冷屋顶节能技术施工的过程中，城建工程施工建设单位还应当构建容重低、吸水率低、导热系数小的防水层，从而进一步提升城建工程的保温性与隔热性。

3.4.3倒铺法节能施工技术

倒铺法节能施工技术是通过吸水率地、质量较轻的挤塑聚苯板进行城建工程屋顶的施工建设。通过挤塑聚苯板，能够有效提升城建工程的隔热及保温功效。在进行倒铺法节能施工的过程中，城建工程施工建设单位应当配合使用温度保真性能较好、折射效率较高的玻璃棉进行施工建设，从而进一步提升城建工程的保温效果。

3.5地源热泵技术

地源热泵施工技术在日常中具有无污染环保的特点且便于修护，通常地热资源清洁且廉价，不仅可以在冬季为建筑物内释放热量，充分增加建筑物内的空调系统节能功效，还可以在夏季充分利用地源热泵排除建筑物内的多余热量，通过地表里存储的能量来灵活的调节温度，能够对温度的高低实行动态感应。

3.6建筑外墙的结构

在建筑外墙结构当中，仍然需要对资源能源进行节约，其中使用的节能降耗原理便是依照建筑外围的实际结构主体，利用对建筑外围结构保温性以及气密性的加强，对热量进行保存，避免热量的大量散失。在工程当中，工作人员需要依照具体的工程设计施工，以便最大程度的确保对资源能源的节约，控制热量的发挥，使外围保温的效果得到延长，达到减少资源能源消耗的目的，这样可实现资源进行合理配置和优化。

3.7太阳能技术

水能、风能以及太阳能技术等为无污染的纯天然新型能源，对于这些能源的可持续开发和使用是当前节能降耗技术研发的重点内容之一。但是，要想实现对新型能源的高效率应用，需要投资较高的成本。新型能源的各项工作原理并不是非常的复杂，例如：对于太阳能技术的使用，需要安装好太阳能蓄电板即可，对利用蓄电板，将收集到的太阳能转换为电能源，为人们提供相应的电能。当前，对于太阳能的使用已经非常广泛，对资源能源的节约起到了非常大的作用。此外，对于太阳能的使用，还有着非常强的工作能力，利用对太阳能的一系列处理，可为建筑物提供需要的燃料，尽管该项技术的优势十分显著，但对于太阳能的使用会受到天气环境的影响，特别是在北方地区，冬季的温度非常低，所以在北方区域还需要使用其他的手段进行供暖。

4.结束语

要实现可持续发展的宏伟目标，必须加强节能。节能技术的应用已成为建筑业长期发展的必要条件，这不仅是建筑业健康发展的需要，也是我国构建社会主义和谐社会的必然要求。通过在城市建设中运用节能降耗技术，使有限的资源发挥更大的经济效益和社会效益，有利于社会主义市场经济的健康和可持续发展。

参考文献：

[1]周虎.探究房屋建筑施工过程中节能技术的应用[J].建材与装饰，2016（37）：1~2.

[2]吴凡，楼波龙.外围结构节能施工技术在房屋建筑中的应用探究[J].中国住宅设施，2016（01）：21~23.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af99d8a7ae4c156fc7bfbe05.html