# GSM系统切换研究

### 论文摘要

目前我国三大运营商中的中国移动和中国联通,担负着GSM网络的建设和维护,并且主要的利润来源于GSM网络。而在像GSM这样的蜂窝通信系统的性能评价中,强迫中断正在进行的呼叫要比阻塞新的呼叫更加令人难以忍受,因此当用户从一个蜂窝小区移动到另一个蜂窝小区时,要做出很大的努力来保持当前正在进行的呼叫的连续性,从而保证用户在通话过程中的移动性。切换是一个至关重要的移动性管理功能,它是保证用户在移动通信网络中具有移动性的必不可少的方法。切换技术的优劣直接影响到系统提供的业务质量的高低,从而影响用户对运营商的信赖程度。本文首先阐述了GSM系统切换研究的意义和背景,从而引出切换的分类以及不同场景下切换信令流程。最后在综合国内相关厂家采用的切换算法基础上,总结出本论文现在采用的切换算法。该切换算法给出了切换触发原因,不同场景下切换算法流程,并给出了不同切换场景下切换参数的建议设置值。然后根据实验室调试得出的数据,对切换算法的有效性和参数设置的合理性进行了验证。最后对本文进行总结,提出本论文以后继续研究的重点内容。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的背景和研究意义

- 1.2 课题的发展状况及存在的问题

- 1.3 本文的主要研究内容及组织架构

- 第二章 GSM 切换实现流程

- 2.1 GSM 接口概述

- 2.2 GSM 切换的分类

- 2.3 GSM 切换执行中的同步方式

- 2.3.1 完全同步切换

- 2.3.2 非同步切换

- 2.3.3 预同步切换

- 2.3.4 伪同步切换

- 2.4 GSM 切换执行信令

- 2.4.1 小区内部切换

- 2.4.2 BSC 内切换

- 2.4.3 MSC 内BSC 间切换

- 2.5 本章小结

- 第三章 GSM 切换算法

- 3.1 概述

- 3.2 切换算法总体流程

- 3.2.1 算法输入与输出

- 3.2.2 算法与其他模块的交互

- 3.2.3 算法约束条件

- 3.3 切换算法流程

- 3.3.1 无线链路测量

- 3.3.1.1 全局测量和局部测量

- 3.3.1.2 上下行业务信道的测量

- 3.3.1.3 上下行信令信道的测量

- 3.3.1.4 下行链路测量报告周期

- 3.3.1.5 接收强度和接收质量映射

- 3.3.2 测量报告预处理

- 3.3.2.1 插补

- 3.3.2.2 服务小区下行接收电平修正

- 3.3.2.3 滤波

- 3.3.2.3.1 滤波方式

- 3.3.2.3.2 服务小区信号强度和质量过滤

- 3.3.2.3.3 邻小区信道接收强度滤波

- 3.3.3 功率补偿

- 3.3.3.1 服务小区上行接收电平功率补偿

- 3.3.3.2 服务小区下行接收电平功率补偿

- 3.3.4 惩罚处理

- 3.3.4.1 切换失败对目标小区进行惩罚

- 3.3.4.2 质量差切换成功后对源小区进行惩罚

- 3.3.4.3 干扰切换失败/成功对源小区进行惩罚

- 3.3.4.4 小区内切换惩罚

- 3.3.5 切换候选小区的基本排序

- 3.3.5.1 切换候选小区筛选 M 准则

- 3.3.5.2 切换候选小区基本排序准则

- 3.3.6 切换判决

- 3.3.6.1 干扰切换

- 3.3.6.2 低电平切换

- 3.3.6.3 质量差切换

- 3.3.6.4 PBGT 切换

- 3.4 本章小结

- 第四章 实验结果分析

- 4.1 评价切换方案性能的标准

- 4.2 算法有效性验证

- 4.3 算法参数设置合理性验证

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].WCDMA异系统切换典型掉话实例分析[J]. 电信工程技术与标准化 2010(10)

- [2].医院信息系统切换与整合的实践与策略[J]. 信息与电脑(理论版) 2018(08)

- [3].旧PDM系统切换到新PLM系统的过程[J]. 客车技术与研究 2015(06)

- [4].稳定制氧机纯化系统切换工况的技术研究与应用[J]. 北方钒钛 2019(04)

- [5].系统切换 文件不变[J]. 电脑迷 2010(05)

- [6].医院信息系统切换全员培训实践经验[J]. 软件导刊 2009(03)

- [7].我院信息系统切换实施策略[J]. 信息系统工程 2013(07)

- [8].关于民航空管主备施密德内话系统切换需求浅析[J]. 科技与创新 2020(16)

- [9].浅析我院信息系统切换实施策略[J]. 医学信息(上旬刊) 2010(12)

- [10].过程工艺控制系统切换研究及工程实现[J]. 石油化工自动化 2014(05)

- [11].异系统切换中的并发业务(Multi-RAB)掉话研究和优化[J]. 电信工程技术与标准化 2010(10)

- [12].WCDMA/GSM异系统切换互操作优化策略探析[J]. 中国新通信 2014(04)

- [13].集团医院异构HIS系统切换实施过程研究[J]. 湘南学院学报 2020(02)

- [14].TD-LTE系统切换优化方法的研究[J]. 信息通信 2017(07)

- [15].高压直流输电极控系统冗余配置分析[J]. 电力系统保护与控制 2009(02)

- [16].我院门诊挂号、收费系统切换心得[J]. 江苏卫生事业管理 2010(04)

- [17].针对西电阀控系统切换故障的改进措施[J]. 电力学报 2019(03)

- [18].WCDMA/GSM异系统切换中RAB信道转换优化研究[J]. 电信工程技术与标准化 2011(01)

- [19].航管科技转报系统与蓝波转报系统切换不间断的实现研究[J]. 数字通信世界 2018(12)

- [20].移动3G手机在异系统切换、重选信令分析[J]. 数字技术与应用 2011(11)

- [21].GSM系统切换掉话的分析与优化方法[J]. 通信技术 2009(01)

- [22].切换ARMAX系统切换时刻检测算法[J]. 电讯技术 2017(09)

- [23].自主可控计算机双机系统切换仲裁策略及实现[J]. 电子设计工程 2017(08)

- [24].LTE系统切换问题研究[J]. 湖南邮电职业技术学院学报 2015(04)

- [25].基于网络丢包率的混合FSO/RF系统切换技术研究[J]. 光通信技术 2011(10)

- [26].基于OPNET的TD-SCDMA系统切换的研究[J]. 信息技术 2008(02)

- [27].换流器控制系统快速切换功能的设计及应用[J]. 智能电网 2014(05)

- [28].异构信息系统数据迁移方法研究[J]. 软件导刊 2014(09)

- [29].半虚拟化框架Virtio的网络请求性能优化[J]. 小型微型计算机系统 2018(01)

- [30].浅析医院信息系统切换实施方案[J]. 中国医疗设备 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/afa16ea861345986de75d07e.html