# 钼改性酚醛树脂的合成与研究

### 论文摘要

本论文采用甲醛、苯酚为原料，用盐酸做催化剂，合成了热塑性酚醛树脂，并通过钼和纳米二氧化硅对酚醛树脂进行了耐热改性的研究。本研究工作主要包括一下几个方面：（1）合成酚醛树脂的最佳工艺条件及性能测试；（2）钼改性酚醛树脂的制备及性能测试；（3）纳米二氧化硅改性酚醛树脂的制备及性能测试；(4)钼和纳米二氧化硅共混改性酚醛树脂的制备与性能测试；（5）改性前后的酚醛树脂在磨具中的应用及其性能测试。通过试验分析确定了：（1）合成酚醛树脂的最佳工艺条件：苯酚与甲醛的摩尔比为1.2：1，pH值范围为1.5～2.0，采用阶梯型升温方式。（2）在合成纯酚醛树脂基础上通过试验确定了合成钼改性酚醛树脂的最佳工艺条件：钼元素含量为5%，酚醛摩尔比为1.2：1，pH值范围为1.5～2.0，采用阶梯升温方式进行（3）在合成纯酚醛树脂基础上确定了纳米二氧化硅改性酚醛树脂时最佳工艺条件：纳米二氧化硅含量为1%，酚醛摩尔比1.1:1，pH值范围为1.5～2.0，采用阶梯升温方式进行。（4）通过正交试验确定了钼元素和纳米二氧化硅共混改性酚醛树脂的最佳工艺条件：酚醛摩尔比为1.1:1，钼元素含量为3%，纳米二氧化硅含量为5%，pH值范围为1.5～2.0，阶梯升温方式进行。初步研究了改性前后酚醛树脂在磨具中的应用，完成了相关力学性能的测试与分析，试验结果表明改行后酚醛树脂磨具的强度、回转强度、磨耗重量都有明显的提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 引言

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 酚醛树脂研究现状

- 1.2.1 酚醛树脂简介

- 1.2.2 酚醛树脂改性研究状况

- 1.2.3 酚醛树脂的应用

- 1.3 本课题研究的主要内容及思路

- 1.3.1 课题研究的主要内容

- 1.3.2 课题研究思路和技术路线

- 1.3.3 课题创新之处

- 第二章 酚醛树脂的制备与表征

- 2.1 试验药品与仪器

- 2.1.1 药品与试剂

- 2.1.2 试验仪器

- 2.2 试验步骤

- 2.2.1 合成酚醛树脂

- 2.2.2 酚醛树脂的固化

- 2.2.3 热重分析

- 2.2.4 红外光谱分析

- 2.2.5 游离酚含量的测定

- 2.2.6 流动性的测定

- 2.2.7 凝胶时间的测定

- 2.2.8 软化点的测定

- 2.2.9 滴落温度的测定

- 2.3 结果分析

- 2.3.1 热重分析

- 2.3.2 红外光谱分析

- 2.3.3 游离酚含量分析

- 2.3.4 流动性分析

- 2.3.5 凝胶时间分析

- 2.3.6 软化点分析

- 2.3.7 滴落温度分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 钼改性酚醛树脂的制备与表征

- 3.1 试验药品与仪器

- 3.1.1 药品与试剂

- 3.1.2 试验仪器

- 3.2 试验步骤

- 3.2.1 钼改性酚醛树脂的合成

- 3.2.2 钼改性酚醛树脂的固化

- 3.2.3 热重分析

- 3.2.4 红外光谱分析

- 3.2.5 游离酚含量的测定

- 3.2.6 流动性的测定

- 3.2.7 凝胶时间的测定

- 3.2.8 软化点的测定

- 3.2.9 滴落温度的测定

- 3.3 结果分析

- 3.3.1 热重分析

- 3.3.2 红外光谱分析

- 3.3.3 游离酚含量分析

- 3.3.4 流动性分析

- 3.3.5 凝胶时间分析

- 3.3.6 软化点分析

- 3.3.7 滴落温度分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 纳米 SiO2改性酚醛树脂的制备与表征

- 4.1 试验药品与仪器

- 4.1.1 药品与试剂

- 4.1.2 试验仪器

- 4.2 试验步骤

- 2的分散'>4.2.1 纳米 SiO2的分散

- 2改性酚醛树脂的制备'>4.2.2 纳米 SiO2改性酚醛树脂的制备

- 2改性酚醛树脂的固化'>4.2.3 纳米 SiO2改性酚醛树脂的固化

- 4.2.4 热重分析

- 4.2.5 红外光谱分析

- 4.2.6 游离酚含量的测定

- 4.2.7 流动性的测定

- 4.2.8 凝胶时间的测定

- 4.2.9 软化点的测定

- 4.2.10 滴落温度的测定

- 4.3 结果分析

- 4.3.1 热重分析

- 4.3.2 红外光谱分析

- 4.3.3 游离酚含量分析

- 4.3.4 流动性分析

- 4.3.5 凝胶时间分析

- 4.3.6 软化点分析

- 4.3.7 滴落温度分析

- 4.4 本章小结

- 2共混改性酚醛树脂的制备与表征'>第五章 钼元素和纳米 SiO2共混改性酚醛树脂的制备与表征

- 5.1 试验药品与仪器

- 5.1.1 药品与试剂

- 5.1.2 试验仪器

- 5.2 试验步骤

- 2共混改性 PF 的制备'>5.2.1 钼元素、SiO2共混改性 PF 的制备

- 5.2.2 钼元素、纳米粒子共混改性酚醛树脂的固化

- 5.2.3 热重分析

- 5.2.4 红外光谱分析

- 5.2.5 游离酚含量的测定

- 5.2.6 流动性的测定

- 5.2.7 凝胶时间的测定

- 5.2.8 软化点的测定

- 5.2.9 滴落温度的测定

- 5.3 试验分析

- 5.3.1 热重分析

- 5.3.2 红外光谱分析

- 5.3.3 游离酚含量分析

- 5.3.4 流动性分析

- 5.3.5 凝胶时间分析

- 5.3.6 软化点分析

- 5.3.7 滴落温度分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 改性酚醛树脂在磨具中的应用及力学性能测定

- 6.1 试验药品与仪器

- 6.1.1 药品与试剂

- 6.1.2 实验仪器

- 6.2 试验步骤

- 6.2.1. 配料

- 6.2.2 混料

- 6.2.3 成型

- 6.2.4 固化

- 6.2.5 冷却出炉

- 6.3 性能测试

- 6.3.1 树脂磨具的硬度测试

- 6.3.2 树脂磨具的回转强度测试

- 6.3.3 树脂磨具的磨耗重量测试

- 6.4 结果分析

- 6.4.1 树脂磨具的硬度分析

- 6.4.2 树脂磨具的回转强度分析

- 6.4.3 树脂磨具的磨耗重量分析

- 6.5 本章小结

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].改性酚醛树脂制备及对竹重组材防白蚁效果初步研究[J]. 林业与环境科学 2020(04)

- [2].二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究[J]. 塑料科技 2020(09)

- [3].铁改性酚醛树脂的合成与结构表征[J]. 高分子材料科学与工程 2019(01)

- [4].一种用作橡胶及其制品粘合剂的腰果酚改性酚醛树脂[J]. 橡胶科技 2019(11)

- [5].磷改性酚醛树脂的制备与性能[J]. 工程塑料应用 2017(12)

- [6].一种钼改性酚醛树脂的合成及性能研究[J]. 科技创业月刊 2017(01)

- [7].腰果油改性酚醛树脂的方法及应用[J]. 山东化工 2017(04)

- [8].一种用作橡胶及其制品粘合剂的腰果酚改性酚醛树脂[J]. 轮胎工业 2017(08)

- [9].腰果壳油改性酚醛树脂的合成及复合材料的性能[J]. 高分子材料科学与工程 2016(02)

- [10].植物油改性酚醛树脂的研究现状[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(04)

- [11].磷酸-硼酸改性酚醛树脂的制备及性能研究[J]. 耐火材料 2016(02)

- [12].改性酚醛树脂复合材料的研究进展及应用[J]. 粘接 2016(07)

- [13].镍改性酚醛树脂热解形成石墨烯机理研究[J]. 化工新型材料 2016(08)

- [14].一种改性酚醛树脂的制备方法及由该方法制备得到的改性酚醛树脂[J]. 乙醛醋酸化工 2015(07)

- [15].镍改性酚醛树脂及其热解炭的表征[J]. 高分子材料科学与工程 2015(07)

- [16].改性酚醛树脂的研究进展[J]. 化工管理 2015(20)

- [17].腰果酚改性酚醛树脂的合成及其性能[J]. 现代塑料加工应用 2019(06)

- [18].一种快速成型用改性酚醛树脂的合成研究[J]. 铸造 2016(01)

- [19].改性酚醛树脂的研究进展[J]. 热固性树脂 2016(05)

- [20].硼改性酚醛树脂的合成及其热性能研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [21].磷酸改性酚醛树脂的结构与耐热性能[J]. 材料工程 2013(09)

- [22].硼、钼双改性酚醛树脂的制备与表征[J]. 塑料 2012(02)

- [23].改性酚醛树脂及其在防腐涂料中的应用[J]. 新型建筑材料 2011(02)

- [24].萘酚改性酚醛树脂复合材料的研究[J]. 中国塑料 2011(04)

- [25].硼改性酚醛树脂的固化及裂解[J]. 复合材料学报 2011(05)

- [26].用作耐火材料结合剂改性酚醛树脂的研究[J]. 化学工程与装备 2010(04)

- [27].耐高温改性酚醛树脂的制备与研究[J]. 襄樊学院学报 2010(05)

- [28].一种苯并噁嗪改性酚醛树脂胶黏剂性能的研究[J]. 化学与粘合 2009(02)

- [29].耐高温钼改性酚醛树脂胶粘剂的制备及耐热性研究[J]. 粘接 2009(04)

- [30].改性酚醛树脂的研究进展[J]. 广东化工 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/afe92c0d57dbd02d89bb213d.html