# 探讨建筑结构抗震鉴定及加固的若干问题

浙江后花园园林工程有限公司325000

摘要：随着我国经济的发展，建筑行业发展的越来越迅速，建筑标准也在不断的提高。我国很多地区地震灾害比较多发，所以需要做好建筑结构的抗震鉴定和加固，降低地震对建筑结构造成的损伤。针对我国建筑结构抗震鉴定及加固的现状，分析了在加固改造需注意的若干问题，优化结构性能，使建筑结构的受力更加合理，提高了建筑结构的抗震能力。

关键词：建筑结构；抗震鉴定；加固改造；优化设计

建筑结构面临最严重的自然灾害就是地震灾害，我国经历多次地震灾害教训后，认识到了建筑结构抗震鉴定以及加固改造的重要性。随着我国经济的发展，建筑标准在不断的提高，但是仍然有一些七十年代左右的建筑物被人们使用，该类建筑物由于当时的建筑能力有限，没有达到足够的抗震标准。很多建筑物已经出现了裂缝和沉降的现象，一旦发生了地震灾害，人们的生命财产安全不能得到保护，所以必须要对其进行抗震鉴定，发现抗震标准不合格的需要进行加固改造，提高建筑结构的安全性。

一、我国建筑结构抗震鉴定及加固改造的发展历程

我国建筑结构抗震鉴定和加固改造经历了三个阶段，第一阶段是在上世纪七十年代唐山大地震期间，众多抗震标准不合格的建筑物纷纷倒塌，加固不合理的建筑业出现了倒塌的现象，造成了非常严重的损失，也验证了抗震鉴定和加固设计的重要性；第二阶段是在八十年代，在这段时间，抗震鉴定和加固的发展非常迅速，国家也出台了建筑抗震设计规范，建筑结构的抗震能力得到了明显的提高。第三阶段制定了与抗震设计规范相匹配的加固标准，将抗震鉴定和加固设计两者紧密的联系到一起，促进了我国建筑行业的发展。

二、建筑结构抗震鉴定的概述以及鉴定内容和鉴定方法

（一）建筑结构抗震鉴定的概述

根据我国建筑抗震鉴定标准可以把抗震鉴定分成两个级别，第一个级别是对建筑结构的综合抗震能力进行鉴定，在这一级别中鉴定的内容比较少，主要是对安全级别的鉴定，在发现有不符合标准的建筑时，将该类建筑进行第二个级别的鉴定，第二级别的鉴定是对建筑结构的抗震承载力进行验算，并对该类结构造成的安全影响进行鉴定和分析，这种鉴定方法可以将抗震结构标准和具体的抗震承载力结合起来，综合的对建筑结构的抗震能力进行检验，保证建筑物可以达到抗震标准，并可以对细节进行加固改造。

（二）建筑结构抗震鉴定的具体内容

建筑结构的抗震鉴定主要包括对建筑物的使用情况进行调查，勘测其周边的地质情况，对整个建筑的结构面、裂缝和位移等现象进行检测分析。对建筑结构的基本情况进行核查，了解其详细的结构布置、抗侧拉力系统的布置、构件连接情况和相关构件参数；对构件的条件进行核实，包括构件承担的荷载；对建筑物的基础地基进行检查，主要对地基稳定性、地基的变形情况、桩基的工作状态进行调查和分析；对建筑物的承重结构，结构整体性和建筑裂缝的分布进行调查和分析，对混凝土的强度和钢筋具体的配置情况进行鉴定。

（三）建筑结构抗震鉴定的鉴定方法

在对建筑结构进行抗震进行时要把建筑物分为两类，A类和B类。A类建筑物是指满足第一个级别的抗震标准，不需要在进行第二级别鉴定的安全建筑物。B类建筑是指不满足第一级别的抗震标准，需要进行第二级别详细的抗震承载力验算的建筑物。对B类建筑物进行抗震鉴定时需要保证其主要构件的抗震承载力不能低于规定标准的百分之九十五，次要构件的抗震承载力不能低于规定标准的百分之九十，并对不满足规定抗震承载力的结构进行加固改造。

三、建筑结构加固改造存在的问题

（一）新的建筑工程和原有的建筑工程在加固改造技术上存在差异

新建设的建筑结构和原本存在的建筑结构在加固改造的技术上存在差异，原本存在的建筑结构在进行加固改造时会受到结构本身二次受力的限制，影响了加固改造的具体实施，对于改造设计人员的要求也更高。在对建筑结构进行加固改造时需要将建筑结构从原本的建筑工程中抽离出来，对各个组织的受力进行进行重新分析，并且加固改造的人员也需要有足够的改造经验，保证加固改造后建筑工程的质量，避免二次改造后仍然出现抗震能力不足的现象。

（二）建筑结构的加固改造还停留在对局部结构进行改造的层面上

建筑结构的改造缺乏整体改造的具体分析，局部构件进行加固改造虽然部分构件的抗震能力加强了，但是却使整体结构的安全性降低了，忽略了对于建筑结构整体安全性的分析，而且加固完成的建筑物不能满足抗震标准。部分设计人员抗震加固改造专业知识不足，造成改造方案存在着明显的缺点和漏洞。

（三）加固改造的施工质量难以保证

我国从事建筑结构加固改造的施工队伍资质都比较低，部分队伍没有专业的加固技术人员，所以最终加固改造的施工质量难以保证，需要加强对加固改造队伍施工质量的检验。

四、常用的加固改造方法

（一）粘钢加固法

粘钢加固法是在原有建筑结构的外表层粘贴钢板，提高建筑结构的抗弯、抗剪承载力，一般比较适用于受弯固件的加固，利用这种方法进行加固改造，对原建筑结构不会造成外观上的影响，但是如果粘贴的钢板出现空鼓现象，将会导致建筑结构出现质量问题。

（二）预应力加固法

该方法是降低建筑结构各个构件的应力水平，使建筑物的整体承载力获得提高，经常应用在大跨度、高应力、高应变状态的建筑结构加固，在加固改造的过程中，需要注意预应力钢筋防腐，避免钢筋腐蚀，影响加固工程质量。

（三）增加支撑加固

该方法是在原本的建筑结构上增加支撑结构，加固方法比较简单，加固效果比较好，但是利用这种加固方法，加固的工作量比较大，使建筑物原本的使用空间和部分功能被影响，所以仅在建筑整体进行加固时使用该方法。

结论：

对建筑结构的抗震鉴定和加固改造可以降低地震对建筑物的损害，使地震损失降低到最小，提高了建筑物的安全性。在建筑结构的加固设计中需要对建筑结构各方面的因素进行综合考虑，保证加固改造的可靠性。

参考文献：

[1]陈婷婷.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计研究[D].北京工业大学，2012.

[2]姚远.我国建筑结构抗震鉴定与加固方法的若干问题[J].山西建筑，2012，18：57-58.

[3]刘标.砌体结构校舍抗震鉴定与加固问题的研究[D].西安建筑科技大学，2014.

[4]郑圆.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计分析[J].山西建筑，2015，26：59-60.

[5]王凤达.关于建筑结构抗震鉴定与加固研究[J].四川水泥，2015，08：349.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aff3252a5b2df6513241737a.html