# 可交联单体在PC基体中固化及相分离的研究

### 论文摘要

聚碳酸酯（PC）具有优异的力学性能和耐热性能,但是其熔体粘度高使得聚碳酸酯的成型加工温度很高。采用可交联单体邻苯二甲酸二烯丙酯（DAOP）作为反应性增塑剂与聚碳酸酯共混,可降低聚碳酸酯的成型加工温度,但DAOP在聚碳酸酯基体中的固化反应和相分离对共混体系性能的影响较大,因此本文在研究DAOP/2,3-二甲基-2,3-二苯基丁烷（DMDPB）体系固化反应和固化动力学的基础上,对DMDPB/DAOP/PC共混体系的固化反应、相结构、热性能和力学性能等方面进行探讨。DAOP/DMDPB固化体系研究表明,DMDPB可在180～220℃范围内引发DAOP单体发生自由基聚合反应,引发剂用量控制在2%左右,固化温度控制在200℃左右为宜:采用DSC法确定了DMDPB（2%）/DAOP体系的固化工艺和固化动力学参数。PC/DAOP/DMDPB体系研究表明,随着PC含量的增加,共混体系的固化速率和固化程度逐渐降低,提高固化温度能提高共混体系的固化速率,但温度不宜过高应控制在220℃以内。采用光学显微镜跟踪观察了共混体系的相分离过程,共混体系初期的相分离符合传统热力学相分离机理;随着DAOP聚合程度的增加,共混体系相结构发生改变,DAOP微粒粒径随之增大,并与PC基体产生间隙发生二次相分离。采用熔融共混法制备了DAOP含量不同的共混体系,通过力学性能测试和扫描电镜研究了共混物的力学性能和冲击断裂面形貌。研究表明,DAOP的加入使得共混体系的杨氏模量、弯曲模量、硬度和冲击韧性得到提高,即提高了PC的刚性和韧性;但是共混体系的拉伸强度、弯曲强度有一定程度的降低。考虑到此时共混体系中DAOP的固化程度很低,可以预见,经过周化处理,共混体系的力学性能还会有所提高,材料的优越性能将可以得到充分地展现。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 聚碳酸酯简介

- 1.1.1 聚碳酸酯结构与性能

- 1.1.2 聚碳酸酯的工艺特性

- 1.1.3 聚碳酸酯改性研究概况

- 1.2 热固性树脂改性热塑性树脂简介

- 1.2.1 热固性树脂改性热塑性树脂的特点

- 1.2.2 热固性树脂改性热塑性树脂的发展概况

- 1.3 聚合物之间的相容性

- 1.3.1 溶解度参数

- 1.3.2 Huggins-Flory作用参数

- 1.3.3 相分离的动力学

- 1.3.4 聚合诱导相分离

- 1.3.5 聚合物相容性的测试方法

- 1.4 本课题的研究背景、意义和内容

- 1.4.1 研究背景和意义

- 1.4.2 研究内容

- 第二章 DAOP/DMDPB体系固化反应的研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 原材料

- 2.2.2 实验设备

- 2.2.3 试样的制备

- 2.2.4 测试与表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 DAOP/DMDPB固化反应机理的研究

- 2.3.2 固化条件对体系固化反应的影响

- 2.3.3 固化工艺的确定

- 2.3.4 固化动力学参数计算

- 2.4 本章小结

- 第三章 PC/DAOP/DMDPB共混体系固化和相态结构的研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 原材料

- 3.2.2 实验设备

- 3.2.3 试样的制备

- 3.2.4 测试与表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 固化反应的研究

- 3.3.2 固化反应程度

- 3.3.3 固化体系相分离历程

- 3.3.4 共混体系热性能分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 PC/DAOPfDMDPB共混体系力学性能的研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 原材料

- 4.2.2 实验设备

- 4.2.3 试样的制备

- 4.2.4 测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 DAOP含量对共混体系刚性的影响

- 4.3.2 DAOP含量对共混体系韧性的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 工作展望

- 参考文献:

- 致谢

- 硕士期间发表的论文（申请的专利）

### 相关论文文献

- [1].预制装配式PC结构关键节点深化研究[J]. 门窗 2019(17)

- [2].跨座式单轨连续刚构PC轨道梁线形调整技术[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [3].选址问题综述及PC构件厂选址[J]. 工程管理学报 2019(05)

- [4].2020年一季度全球PC出货量较上年同期下滑12.3%[J]. 智能制造 2020(05)

- [5].康莱特注射液联合PC化疗治疗ⅢB-Ⅳ期非小细胞肺癌的临床研究[J]. 山西卫生健康职业学院学报 2020(03)

- [6].加工流动性对PC树脂性能的影响[J]. 山东化工 2020(15)

- [7].PC构件生产线布料机的故障分析[J]. 现代制造技术与装备 2019(10)

- [8].PC构件生产线堆垛机的设计与仿真分析[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [9].大跨度PC连续刚构桥技术成就与展望[J]. 湖南交通科技 2016(04)

- [10].PC连续刚构桥运营过程中承载力影响因素研究[J]. 城市道桥与防洪 2017(02)

- [11].单片机与PC机通信的设计与仿真[J]. 实验室研究与探索 2016(12)

- [12].PC机与单片机的无线通信[J]. 电子测试 2017(04)

- [13].地震预警信息接收PC客户端的设计及实现[J]. 华北地震科学 2017(02)

- [14].预制装配式(PC)结构设计与案例分析[J]. 中外建筑 2017(04)

- [15].波形钢腹板PC组合箱梁力学特性分析[J]. 山西建筑 2017(12)

- [16].波形钢腹板PC梁施工期位移分析与控制[J]. 中外公路 2017(03)

- [17].PC型单螺杆压缩机主要几何关系的分析[J]. 北京工业大学学报 2017(10)

- [18].PC机与单片机的无线通信[J]. 电子技术与软件工程 2017(16)

- [19].基于PC的电气自动化技术要素研究[J]. 科技传播 2015(21)

- [20].PC自动化生产线养护工艺及养护系统研究[J]. 建筑机械化 2016(04)

- [21].河北办公家具企业营销组合策略研究——以河北PC家具有限公司为例[J]. 现代经济信息 2016(05)

- [22].基于PC上位机构建测试系统研究[J]. 企业科技与发展 2016(07)

- [23].波形钢腹板PC桥结构设计探讨[J]. 城市道桥与防洪 2016(09)

- [24].PC多孔膜的制备及其性能研究[J]. 塑料科技 2015(01)

- [25].基于普通PC摄像头的手势识别系统[J]. 海峡科学 2014(12)

- [26].基于PC的电气自动化技术分析[J]. 电子制作 2015(08)

- [27].聚合物混凝土(PC)的研究进展[J]. 材料开发与应用 2015(04)

- [28].基于PC机与单片机分布式温度采集系统的设计[J]. 信息系统工程 2015(11)

- [29].用PC手法做移动电商,你会死得很惨![J]. 销售与市场(渠道版) 2017(01)

- [30].人工智能驱动第四次工业革命 “PC之王”如何定义AI未来[J]. 创新时代 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aff4e9f6d8c7e12e34f569a6.html