# 介质充填率和料球比对球磨机磨矿效果的影响

### 论文摘要

自球磨机问世以来,它已广泛应用在冶金、医药、化工、陶瓷、水泥、建筑、电力以及国防工业等部门,尤其在冶金工业选矿部门应用更为广泛。球磨机是矿料碎磨作业的主要设备,它在矿山机械中占有十分重要的地位。磨矿效果的好坏直接影响到选矿厂的经济技术指标,而选矿厂的作业率和处理原矿的能力实质上也就是球磨机的生产率和处理能力。提高球磨机的磨矿效率,可以提高选矿厂的整体经济效益,因此,研究球磨机磨矿效果的影响因素对提高球磨机工作效率、提高选矿厂的生产指标以及节能降耗都具有非常重要的意义。影响球磨机磨矿效率的因素很多,例如：磨机转速、衬板结构、衬板材料、矿料的性质、粉磨介质、介质充填率、料球比、球的配比及磨机结构等等。论文选取介质充填率和料球比这两个因素,通过实验研究和模拟仿真分析它们对磨矿效果的影响。论文首先详细介绍球磨机相关的理论知识,为后面章节的实验研究和模拟仿真提供理论依据,奠定了理论基础。利用球磨机样机,选取介质充填率分别为0.3、0.4,料球比分别为0.6、0.8、1.0进行磨矿实验,分析不同条件下磨矿产品中-200目的产品产率,得出在一定转速率下,球磨机样机存在一个最佳的介质充填率和料球比。在模拟仿真时运用离散元仿真软件PFC3D,首先对球磨机样机进行建模,然后按照实验参数对实验样机在不同的介质充填率下进行仿真,通过仿真结果来分析介质的运动规律,最后将仿真结果和实验结果进行对比分析。论文通过实验研究和模拟仿真来分析介质充填率和料球比对磨矿效果的影响,这种研究方法不仅具有准确可靠的理论基础,同时也为实际生产提供参考依据,为提高球磨机的磨矿效率提供可鉴之处。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.2 球磨机的研究现状

- 1.3 课题研究的目的与意义

- 1.4 课题研究的内容

- 第二章 相关理论的介绍

- 2.1 矿物资源加工基本过程

- 2.2 影响球磨机介质运动的主要因素

- 2.2.1 介质充填率对球磨机介质运动的影响

- 2.2.2 料球比对球磨机介质运动的影响

- 2.3 粒度

- 2.3.1 粒度的表示方法

- 2.3.2 粒度的分析方法

- 2.4 筛分分析及其方法

- 2.4.1 筛分分析的工具

- 2.4.2 筛分分析方法

- 2.4.3 筛分分析结果的处理

- 2.5 离散单元法

- 2.5.1 PFC3D软件

- 2.5.2 PFC3D的基本假设及计算过程

- 2.5.3 PFC3D的建模以及运行步骤

- 2.6 本章小结

- 第三章 介质充填率和料球比对磨矿效果影响的实验研究

- 3.1 实验方案的设计

- 3.2 实验相关设备

- 3.3 实验参数的计算与选取

- 3.4 实验过程及步骤

- 3.4.1 实验前的准备工作

- 3.4.2 实验步骤

- 3.5 实验数据的处理与分析

- 3.5.1 料球比对磨矿效果影响的实验研究

- 3.5.2 介质充填率对磨矿效果的影响的实验研究

- 3.5.3 介质充填率和料球比与磨矿效果的关系的结果分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 球磨机离散元模拟仿真与数值分析

- 4.1 球磨机模型参数的选取

- 4.2 球磨机模型建立

- 4.2.1 筒体建模

- 4.2.2 衬板提升条建模

- 4.2.3 磨矿介质建模

- 4.2.4 模型运转

- 4.3 介质充填率对球磨介质运动的影响

- 4.4 转速率对球磨介质运动的影响

- 4.5 模拟仿真结果和实验结果的对比分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 不足与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 本人在攻读硕士学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].振动对水泥颗粒堆积效果影响规律研究[J]. 天然气与石油 2019(06)

- [2].多采区同时开采下充填率对地表变形的影响性分析[J]. 河南城建学院学报 2019(03)

- [3].磨机钢球充填率误区及精确化装补球应用[J]. 梅山科技 2019(02)

- [4].充填开采下不同充填率控制围岩运移变形的数值模拟研究[J]. 神华科技 2019(05)

- [5].超细粉磨活化河北某磷矿粉试验研究[J]. 矿产综合利用 2020(02)

- [6].提高刀把Ⅲ期深部废石充填率的实践[J]. 广东科技 2011(14)

- [7].充填开采覆岩运移的充填率效应分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(21)

- [8].充填率对充填开采覆岩应力分布的影响分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(23)

- [9].充填开采不同充填率覆岩破坏特征相似模拟研究[J]. 煤炭科学技术 2019(09)

- [10].不同充填率条件下倾斜矿体覆岩破坏规律及地表变形研究[J]. 江苏科技信息 2019(08)

- [11].球磨机钢球充填率和级配对磷矿磨矿的影响研究[J]. 磷肥与复肥 2015(12)

- [12].杭州市学龄前儿童乳牙龋病治疗影响因素探析[J]. 中国现代医生 2011(14)

- [13].金刚石/铜基粉末注射成形熔体温度对充填率影响的有限元模拟[J]. 机械工程材料 2014(10)

- [14].南充市城镇居民龋病流行病学调查研究[J]. 川北医学院学报 2012(05)

- [15].充填率对覆岩沉降及工作面超前支承应力影响研究[J]. 煤 2017(11)

- [16].工艺参数对SL原型钛合金快速离心精铸充填率的影响[J]. 热加工工艺 2008(01)

- [17].高层建筑物下膏体充填开采充填率优化研究及应用[J]. 煤炭科技 2018(02)

- [18].影响磨矿效果主要参数的理论及试验研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2010(05)

- [19].四川广元中学生龋齿治疗现状分析[J]. 中国社区医师(医学专业半月刊) 2009(12)

- [20].广州市中小学生2010和2014年患龋状况分析[J]. 中国学校卫生 2016(08)

- [21].盾构隧道同步注浆充填率对地表沉降影响分析[J]. 四川建筑 2020(01)

- [22].陕西省老年人群患龋情况的抽样调查分析[J]. 现代口腔医学杂志 2010(05)

- [23].进口φ8.35m×3.96m半自磨机节能改造[J]. 矿山机械 2009(21)

- [24].基于充填采煤的保水开采理论与实践应用[J]. 煤炭学报 2014(08)

- [25].大型半自磨机混合充填率的研究与优化[J]. 铜业工程 2016(01)

- [26].钢球与胶囊球磨矿对比优化试验研究[J]. 黄金 2013(12)

- [27].深圳市光明新区小学生龋病的流行病学特征分析[J]. 现代预防医学 2013(11)

- [28].辽宁省35～44、65～74岁年龄组人群根面龋调查分析[J]. 中国实用口腔科杂志 2008(10)

- [29].聚磁介质充填率对齐大山选矿厂赤铁矿高梯度强磁选的影响[J]. 金属矿山 2017(12)

- [30].沈阳市五区小学生龋病情况调查分析[J]. 中国中西医结合儿科学 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b013f16ae48ad97754a7fd29.html