# 粉煤灰合成沸石及其脱氮除磷的研究

### 论文摘要

作为燃煤电厂的主要固体废弃物,粉煤灰的年排放量高达3000多万吨,年增储灰场用地50多万亩。不但占用大量土地,而且对大气、水体及土壤环境都造成严重污染。目前国内外粉煤灰资源化技术研究主要集中于建材制品、建材工程、道路工程和土壤改良等方面,资源化技术显得比较粗糙且产业链很短。而将其应用于废水处理方面的研究成果较少且深度不够,没有对粉煤灰这一资源进行最大限度的开发利用。氮和磷是水体富营养化的主要控制因子,去除污水中的氨氮和磷酸盐一直是研究的热点和难点。本文目的在于利用粉煤灰这一工业固体废弃物为原料合成粉煤灰沸石,研究合成过程中温度、反应时间、液固比和NaOH浓度等合成条件对沸石生成以及沸石脱氮除磷能力的影响,并探讨其在脱氮除磷方面的特性和机理。所得主要结论如下：（1）合成沸石对氨氮的去除率在PH为7-9时最高（约60%）,在7以下和9以上时去除率明显下降,甚至低于25%；在PH为7—9时对磷的去除率最低（74%左右）,在7以下和9以上时去除率升高,最高达到94%。合成沸石的氨氮吸附机理为阳离子交换作用,对磷的去除除化学沉淀作用外尚有其他吸附机制。（2）合成沸石对实际污水中氨氮和磷酸盐有较好的去除效果,进水PH、氨氮、磷浓度和水力负荷对沸石颗粒柱的脱氨除磷效果都有影响；污水中的阳离子浓度对沸石的氨氮吸附容量有较大影响,而进水PH值对磷的去除有较大影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 水体富营养化

- 1.1.1 水体富营养化的形成

- 1.1.2 水体富营养化的现状与危害

- 1.1.3 塌陷区水体富营养化现状

- 1.2 粉煤灰利用

- 1.3 沸石结构性能与用途

- 1.3.1 沸石

- 1.3.2 沸石的结构与性质

- 1.4 沸石合成机理与方法

- 1.4.1 沸石合成机理

- 1.4.2 沸石合成方法

- 1.5 研究内容及技术路线

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 技术路线

- 2 粉煤灰沸石的合成

- 2.1 粉煤灰形成

- 2.2 粉煤灰物理化学性质

- 2.2.1 粉煤灰的化学组成

- 2.2.2 粉煤灰的结构

- 2.2.3 粉煤灰的物理性质

- 2.2.4 粉煤灰的化学性质

- 2.3 粉煤灰制沸石可行性与影响因素

- 2.3.1 粉煤灰制成沸石的可行性

- 2.3.2 粉煤灰合成沸石的影响因素

- 2.4 沸石脱氮除磷传统方法以及机理分析

- 2.4.1 沸石去除氨氮和磷机理

- 2.4.2 传统的脱氮除磷工艺

- 2.4.3 生物脱氮除磷存在的问题

- 2.5 粉煤灰沸石的合成实验

- 2.5.1 实验材料

- 2.5.2 实验仪器

- 2.5.3 实验方案的选择

- 3 沸石对氨氮的去除试验

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 优选沸石合成条件的单因素实验

- 3.2.1 碱液浓度对合成沸石脱氮性能的影响

- 3.2.2 合成温度对合成沸石脱氮性能的影响

- 3.2.3 合成时间对合成沸石脱氮性能的影响

- 3.2.4 液固比对合成沸石脱氮性能的影响

- 3.3 优选沸石合成条件的正交实验

- 3.4 最优条件下合成沸石对甲胺废水的去除效果

- 3.5 合成沸石脱氮最佳条件的确定

- 3.5.1 沸石投加量对去除效果的影响

- 3.5.2 PH值对去除效果的影响

- 3.5.3 反应时间对去除效果的影响

- 3.5.4 交换阳离子种类对去除效果的影响

- 3.6 沸石与粉煤灰对氨氮去除能力的比较

- 3.7 小结

- 4 沸石对磷的去除试验

- 4.1 实验材料与方法

- 4.1.1 实验材料

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 优选沸石合成条件的单因素实验

- 4.2.1 碱液浓度对合成沸石除磷性能的影响

- 4.2.2 合成温度对合成沸石除磷性能的影响

- 4.2.3 合成时间对合成沸石除磷性能的影响

- 4.2.4 液固比对合成沸石除磷性能的影响

- 4.3 优选沸石合成条件的正交实验

- 4.4 最优合成条件下合成沸石对塌陷区废水的去除效果

- 4.5 最优合成沸石对磷的去除实验

- 4.5.1 反应时间对去除效果的影响

- 4.5.2 沸石投加量对去除效果的影响

- 4.5.3 PH值对去除效果的影响

- 4.5.4 阳离子饱和类型对去除效果的影响

- 4.6 沸石与粉煤灰除磷效果比较

- 4.7 小结

- 5 粉煤灰沸石滤柱脱氮除磷

- 5.1 粉煤灰沸石的制备

- 5.2 滤柱参数与实验方法

- 5.3 滤柱运行效果考察

- 5.3.1 引言

- 5.3.2 对氨氮的去除效果

- 5.3.3 对磷的去除效果

- 5.3.4 PH变化对滤柱运行效果的影响

- 5.4 粉煤灰合成沸石脱氮除磷与生物法的比较

- 5.5 小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介及读研期间主要科研成果

### 相关论文文献

- [1].污水处理脱氮除磷新工艺研究现状[J]. 建材与装饰 2017(48)

- [2].载铝活性炭纤维的制备及其脱氮除磷性能[J]. 工业水处理 2020(11)

- [3].脱氮除磷新工艺在污水处理中的应用研究[J]. 环境与发展 2020(09)

- [4].水处理中脱氮除磷的理论与技术研究[J]. 内蒙古科技与经济 2019(17)

- [5].膜生物反应器强化脱氮除磷组合工艺研究进展[J]. 污染防治技术 2013(05)

- [6].利用微藻在养殖污水中脱氮除磷的方法研究[J]. 山东工业技术 2017(09)

- [7].大港焦化蜡油络合脱氮-催化裂化组合工艺[J]. 广州化工 2015(17)

- [8].强化低温域人工湿地脱氮除磷进展研究[J]. 工业安全与环保 2013(09)

- [9].焦化柴油络合脱氮剂的脱氮性能评价[J]. 应用科技 2011(07)

- [10].膜生物反应器强化脱氮除磷的研究进展[J]. 化工进展 2009(06)

- [11].氧化沟工艺脱氮除磷特征影响因素分析[J]. 科学技术与工程 2020(22)

- [12].一株反硝化聚磷菌的筛选及其脱氮除磷性能研究[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [13].焦化蜡油络合脱氮剂通用性能考察[J]. 化工中间体 2014(01)

- [14].焦化柴油络合脱氮剂的开发和性能评价[J]. 石油炼制与化工 2011(06)

- [15].污水处理厂生化系统的脱氮除磷运行分析[J]. 三峡环境与生态 2009(05)

- [16].一体化脱氮除磷反应器研究进展[J]. 水处理技术 2014(08)

- [17].焦化蜡油络合脱氮-催化裂化优化加工工艺技术[J]. 石油化工应用 2014(08)

- [18].同步硝化反硝化脱氮机理及影响因素研究[J]. 东北电力大学学报 2013(04)

- [19].投药方式对鸟粪石法脱氮除磷的影响[J]. 环境工程学报 2011(01)

- [20].移动床生物膜反应器脱氮除磷研究进展[J]. 广东化工 2011(04)

- [21].天然沸石的脱氮除磷研究[J]. 工业用水与废水 2011(03)

- [22].同步脱氮除磷好氧颗粒污泥的特性及其反应过程[J]. 浙江万里学院学报 2009(02)

- [23].城市污水处理厂脱氮除磷调控参数的研究[J]. 给水排水 2008(03)

- [24].低温吸附技术在脱氮油精制中的应用[J]. 润滑油 2008(05)

- [25].原位生物修复脱氮墙去除地下水硝酸盐的进展[J]. 安徽农业科学 2008(29)

- [26].农业氮污染治理技术中脱氮菌的研究进展[J]. 广东农业科学 2020(02)

- [27].基于铁碳内电解的物化—生物耦合深度脱氮[J]. 水处理技术 2016(10)

- [28].有机碳源下废水厌氧氨氧化同步脱氮除碳[J]. 生物工程学报 2014(12)

- [29].焦化蜡油络合脱氮剂的研究[J]. 炼油与化工 2012(05)

- [30].序批式活性污泥法单级自养脱氮特性试验研究[J]. 水处理技术 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b0414660ae3fe1f5a3e4baaa.html